### Раздел 3

Рама и ходовая система

### Section 3

### Frame and running gear

#### Раздел  3   Рама и ходовая система

#### Section  3  Frame and running gear

Содержание

# Content

| 3.1 | 1101-11-3СП(SP) | Рама | Frame | 3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 1101-11-37СП(SP) | Балка | Beam | 3-6 |
| 3.3 | 1101-21-1СП(SP) | Система ходовая | Running system | 3-8 |
| 3.4 | 1101-21-10СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller | 3-10 |
| 3.5 | 1101-21-16СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | 3-13 |
| 3.6 | 1101-21-38СП(SP) | Шарнир | Hinge | 3-15 |
| 3.7 | 1101-21-40СП(SP)/ -01СП(SP) | Каток опорный | Support roller | 3-17 |
| 3.8 | 1101-21-41СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 3-19 |
| 3.9 | 1101-21-43СП(SP)/ -01СП(SP) | Механизм натяжения | Tightening device | 3-21 |
| 3.10 | 1101-21-72СП(SP)/ -73СП(SP) | Тележка | Bogie | 3-24 |
| 3.11 | Т203-22-000 | Гусеница | Track | 3-29 |
| 3.12 | 1101-64-3-01СП(SP) | Установка кожухов | Jacket mounting | 3-31 |
|  |  |  | Всего листов | 34 |
|  |  |  | Total pages |  |

Рисунок  3.1  Рама

Figure  3.1  Frame

| 3.1 1101-11-3-01СП Рама 1101-11-3-01SP Frame |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.1 | 1101-11-3-01СП(SP) | Рама | Frame | ( |  |
|  | 1101-11-3-01-20СП(SP) | Рама | Frame |  | ( |

|  | № рис. | 3.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-11-19СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 1101-11-19-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 2 | 28 0724 | Болт М20-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g×50 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0724-20 | Болт М20-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g×50 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 3 | 315317 | Шайба | Washer | 4 | 4 |
| 4 | 1101-11-48-01СП(SP) | Рама с корпусом | Frame with housing | 1 |  |
|  | 1101-11-48-01-20СП -20SP | Рама с корпусом | Frame with housing |  | 1 |
| 5 |  | Маслёнка 1,2 Ц6хр ГОСТ19853-74 | Oil-cap 1.2 C6khr GOST 19853-74 | 1 |  |
|  |  | Маслёнка 1,2Кд6хр ГОСТ19853-74 | Oil-cap 1.2 Kd6khr GOST 19853-74 |  | 1 |
| 6 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |
| 7 | 28 0521 | Болт М16-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g×30 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0521-20 | Болт М16-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g×30 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 8 | 46-98-2 | Планка | Strip | 1 | 1 |
| 9 | 0602-11-102-01 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 10 | 1101-11-24СП(SP) | Палец | Pin | 1 | 1 |
| 11 | 1101-11-37СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 1101-11-37-20СП(SP) | Балка | Beam |  | 1 |

#### Рисунок   3.2   Балка

#### Figure   3.2   Beam

| 3.2 1101-11-37СП Балка 1101-11-37SP Beam |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.2 | 1101-11-37СП(SP) | Балка | Beam | ( |  |
|  | 1101-11-37-20СП(SP) | Балка | Beam |  | ( |

|  |  | № рис. | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-11-13СП(SP) | Виброизолятор | Vibration isolator | 2 | 2 |
| 2 | 1101-11-38СП(SP) | Виброизолятор | Vibration isolator | 2 | 2 |
| 3 | 1101-11-114 | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 1101-11-114-20 | Балка | Beam |  | 1 |
| 4 | 0602-11-102К | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 5 | 400459 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 6 | 2001-21-67СП(SP) | Манжета | Collar | 4 | 4 |
| 7 | 1101-11-235 | Кольцо | Ring | 4 |  |
|  | 1101-11-235-20 | Кольцо | Ring |  | 4 |
| 8 | 1101-11-14СП(SP) | Манжета | Collar | 4 | 4 |
| 9 | 58 0821 | Кольцо С130 ГОСТ13941-86 | Ring S130 GOST 13941-86 | 4 | 4 |
| 10 | 58 0771 | Кольцо С105 ГОСТ13941-86 | Ring C105 GOST 13941-86 | 4 | 4 |
| 11 |  | Подшипник ШСЛ70 ГОСТ3635-78 | Bearing SHSL70 GOST 3635-78 | 2 | 2 |
| 12 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(25 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 13 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 14 | ТМ2501-11-20СП(SP) | Манжета | Collar | 2 | 2 |
| 15 |  | Кольцо 079-085-36-51-1668 ГОСТ 18829-73/ ТУ38.005.204-84 | Ring 079-085-36-51-1668 GOST 18829-73/ TU38.005.204-84 | 2 | 2 |

##### Рисунок  3.3  Система ходовая

Figure  3.3  Running system

| 3.3 1101-21-1СП Система ходовая 1101-21-1SP Running system |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.3 | 1101-21-1СП(SP) | Система ходовая | Running system | ( |  |
|  | 1101-21-1-20СП(SP) | Система ходовая | Running system |  | ( |

|  | № рис. | 3.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Гусеница Т203-22-000 | Track T203-22-000 | 2 | 2 |
| 2 | 1101-21-73СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 |  |
|  | 1101-21-73-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | 1 |
| 3 | 44 0001 | Пробка | Plug | 8 | 8 |
| 4 | 1101-21-38СП(SP) | Шарнир | Hinge | 2 |  |
|  | 1101-21-38-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  | 2 |
| 5 | 1101-21-185 | Кожух | Jacket | 2 |  |
|  | 1101-21-185-20 | Кожух | Jacket |  | 2 |
| 6 | 700-31-2209 | Шайба | Washer | 8 |  |
|  | 700-31-2209-20 | Шайба | Washer |  | 8 |
| 7 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16×1.5-6g×30 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16×1.5-6g×30 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 8 | 31 5355 | Шайба | Washer | 24 |  |
|  | 31 5355-20 | Шайба | Washer |  | 24 |
| 9 | 28 0840 | Болт М24(2-6g(90 | Bolt M24×2-6g×90 | 24 |  |
|  | 28 0840-20 | Болт М24(2-6g(90 | Bolt M24×2-6g×90 |  | 24 |
| 10 | 1101-21-72СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 |  |
|  | 1101-21-72-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | 1 |
| 11 |  | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | Oil cup 1.2.C6khr GOST 19853-74 | 2 | 2 |
| 12 | 1101-21-60 | Ось | Axle | 2 | 2 |

##### Рисунок  3.4  Каток поддерживающий

Figure 3.4  Carrier roller

| 3.4 1101-21-10СП Каток поддерживающий 1101-21-10SP Carrier roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.4 | 1101-21-10СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller | ( |  |
|  | 1101-21-10-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller |  | ( |

|  | № рис. | 3.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 28 0742 | Болт М20-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20-6g(85 GOST 7796-70 | 1 |  |
|  | 28 0742-20 | Болт М20-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20-6g(85 GOST 7796-70 |  | 1 |
| 2 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 1 | 1 |
| 3 | 1101-21-122 | Опора | Support | 1 | 1 |
|  | 1101-21-115СП(SP) | Каток поддерживающий (поз.4-20) | Carrier roller (positions 4-20) |  |  |
|  | 1101-21-115-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller |  |  |
| 4 | 1501-21-107 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 5 | 1501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 6 | 40 0452 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 7 |  | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 104-110-36-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |
| 8 | 1501-21-120 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 9 |  | Подшипник 7210 ТУ 37.006.162-89 | Bearing 7210 TU 37.006.162-89 | 2 | 2 |
| 10 | 1101-21-215СП(SP) | Каток | Roller | 1 |  |
|  | 1101-21-215-20СП(SP) | Каток | Roller |  | 1 |
| 11 | 1101-21-219 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 12 | 1501-21-125 | Кольцо стопорное | Lock ring | 1 | 1 |
| 13 |  | Кольцо 080-090-36-2-51-1668 (допускается замена на поз.14) | Ring 080-090-36-2-51-1668 (replacement for pos.14 is allowed) | 1 | 1 |

|  | № рис. | 3.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 |  | Кольцо 084-090-36-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.13) | Ring 084-090-36-2-3 GOST 18829-73/ ТU 38.005204-84 (replacement for pos.13 is allowed) | 1 | 1 |
| 15 | 1101-21-123 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 16 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 17 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 18 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 19 | 1501-21-124 | Гайка специальная | Special nut | 1 | 1 |
| 20 |  | Кольцо 055-060-30-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 055-060-30-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |

##### Рисунок  3.5  Механизм сдавания

Figure  3.5  Track-release mechanism

| 3.5 1101-21-16СП Механизм сдавания 1101-21-16SP Track-release mechanism |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.5 | 1101-21-16СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | ( |  |
|  | 1101-21-16-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  | ( |

|  | № рис. | 3.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-21-131 | Стопор | Stopper | 1 |  |
|  | 2001-21-131-20 | Стопор | Stopper |  | 1 |
| 2 | 2001-21-130 | Гайка | Nut | 1 |  |
|  | 2001-21-130-20 | Гайка | Nut |  | 1 |
| 3 | 1501-21-128 | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 1501-21-128-20 | Фланец | Flange |  | 1 |
| 4 | 1101-21-36СП(SP) | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 1101-21-36-20СП(SP) | Фланец | Flange |  | 1 |
| 5 | 1501-21-132 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 1501-21-132-20 | Пружина | Spring |  | 1 |

##### Рисунок  3.6  Шарнир

Figure  3.6  Hinge

| 3.6 1101-21-38СП Шарнир 1101-21-38SP Hinge |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.6 | 1101-21-38СП(SP) | Шарнир | Hinge | ( |  |
|  | 1101-21-38-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  | ( |

|  | № рис. | 3.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-21-119СП(SP) | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 2 | 1101-21-200 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 3 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 4 | 700-40-260-11 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 5 |  | Болт М12(1,25-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(40 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 6 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 7 | 28 0351 | Болт 3М12-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М12-6g(40 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 8 | 1501-21-152 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 9 |  | Кольцо 160-165-36-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 160-165-36-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |
| 10 | 1501-21-157 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 11 | 1501-21-156 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 12 | 1101-21-205 | Вкладыш | Bearing brass | 2 | 2 |
| 13 | 40 0323 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 14 | 1501-21-158 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 15 | 1501-21-153 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 16 |  | Проволока КС-1,6 ГОСТ 792-67 | Wire КС-1.6 GOST 792-67 | 0,6 | 0,6 |

##### Рисунок  3.7  Каток опорный

Figure  3.7  Support roller

| 3.7 1101-21-40СП/-40-01СП Каток опорный 1101-21-40SP/-40-01SP Support roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.7 | 1101-21-40СП(SP) | Каток опорный* | Support roller* | ( |  |
|  | 1101-21-40-20СП(SP) | Каток опорный | Support roller |  | ( |
|  | 1101-21-40-01СП(SP) | Каток опорный** | Support roller** | ( |  |
|  | 1101-21-40-01-20СП -20SP | Каток опорный | Support roller |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 1101-21-40CП ** - входит в 1101-21-40-01СП * - included into 1101-21-40SP ** - included into 1101-21-40-01SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 114-120-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 114-120-36-2-51-1668 TU 25331-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 2 | 1101-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |
| 3 |  | Кольцо 050-055-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 050-055-30-2-51-1668 TU 25331-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 4 | 1101-21-141-01 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 5 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 6 | 1101-21-107 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 7 | 1501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 8 | 40 0452 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 9 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |
| 10 | 1101-21-55СП(SP) | Каток* | Roller* | 1 |  |
|  | 1101-21-55-20СП(SP) | Каток | Roller |  | 1 |
| 11 | 1101-21-55-01СП(SP) | Каток** | Roller** | 1 |  |
|  | 1101-21-55-01-20СП -20SP | Каток | Roller |  | 1 |

##### Рисунок  3.8  Колесо натяжное

Figure  3.8  Idler

| 3.8 1101-21-41СП Колесо натяжное 1101-21-41SP Idler |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.8 | 1101-21-41СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | ( |  |
|  | 1101-21-41-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | ( |

|  | № рис. | 3.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-21-141 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 2 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 3 | 1101-21-107 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 4 | 1101-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |
| 5 | 1101-21-63СП(SP) | Колесо | Flange | 1 |  |
|  | 1101-21-63-20СП(SP) | Колесо | Ring |  | 1 |
| 6 | 1501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 7 |  | Кольцо 114-120-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 114-120-36-2-51-1668 TU 2531-160-00149245-00 | 2 | 2 |
| 8 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |
| 9 | 40 0452 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 10 |  | Кольцо 050-055-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 050-055-30-2-51-1668 TU 2531-160-00149245-00 | 2 | 2 |

Рисунок  3.9   Механизм натяжения

Figure  3.9  Track adjusting mechanism

| 3.9 1101-21-43СП/-43-01СП Механизм натяжения 1101-21-43SP/-43-01SP Tightening device |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.9 | 1101-21-43СП(SP) | Механизм натяжения* | Tightening device* | ( |  |
|  | 1101-21-43-20СП(SP) | Механизм натяжения | Tightening device |  | ( |
|  | 1101-21-43-01СП(SP) | Механизм натяжения** | Tightening device** | ( |  |
|  | 1101-21-43-01-20СП -20SP | Механизм натяжения | Tightening device |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | *- входит в 1101-21-43СП **- входит в 1101-21-43-01СП *- included into 1101-21-43SP **- included into 1101-21-43-01SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо Е20-095-100 ТУ 2290-004-48774662-2002 | Ring Е20-095-100 ТU 2290-004-48774662-2002 | 1 | 1 |
| 2 |  | Манжета Е32-080 ТУ 2290-003-48774662-2002 | Collar Е32-080 ТU 2290-003-48774662-2002 | 1 | 1 |
| 3 | 700-40-4360 | Шайба | Washer | 1 | 1 |
| 4 |  | Кольцо 115-125-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring115-125-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 5 | 1101-21-67 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 6 | 700-58-2122 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 7 | 2001-21-126 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 8 |  | Болт М8-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(35 GOSТ 7796-70 | 2 | 2 |
| 9 | 1101-21-66СП(SP) | Цилиндр | Cylinder | 1 | 1 |
| 10 |  | Кольцо Е20-100-105 ТУ 2290-004-48774662-2002 | Ring Е20-100-105 ТU 2290-004-48774662-2002 | 2 | 2 |

|  | № рис. | 3.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 | 1101-21-46СП(SP) | Шток* | Rod* | 1 |  |
|  | 1101-21-46-20СП(SP) | Шток | Rod |  | 1 |
|  | 1101-21-46-01СП(SP) | Шток** | Rod** | 1 | 1 |
|  | 1101-21-46-01-20СП -20SP | Шток | Rod | 1 | 1 |
| 12 | 700-32-2177 | Штифт | Dowel | 1 | 1 |
| 13 |  | Кольцо 16(22 МН4152-62 | Ring 16(22 МН4152-62 | 1 | 1 |
| 14 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 15 | 50 0192 | Кольцо СТ13-5-4 ГОСТ 288-72 | Ring СТ13-5-4 GOSТ 288-72 | 4 | 4 |
| 16 | 46-21-756 | Игла | Needle | 1 | 1 |
| 17 | 46-21-717 | Пробка | Cage | 1 |  |
|  | 46-21-717-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 18 | 46-21-718 | Обойма | Cage | 2 | 2 |
| 19 | 700-40-260-11 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 20 | 1101-21-135 | Наконечник | Tip | 1 |  |
|  | 1101-21-135-20 | Наконечник | Tip |  | 1 |
| 21 |  | Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ 19853-74 | Oiler 1.2Ts6khr GOSТ 19853-74 | 1 |  |
|  |  | Масленка 1.2Кд6хр ГОСТ 19853-74 | Oiler 1.2Kd6khr GOSТ 19853-74 |  | 1 |

Рисунок  3.10  Тележка

Figure  3.10  Bogie

| 3.10 1101-21-72СП/-73СП Тележка 1101-21-72SP/-73SP Bogie |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.10 | 1101-21-72СП(SP) | Тележка* | Bogie * | ( |  |
|  | 1101-21-72-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | ( |
|  | 1101-21-73СП(SP) | Тележка** | Bogie** | ( |  |
|  | 1101-21-73-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - узлы и детали входят в 1101-21-72СП ** - узлы и детали входят в 1101-21-73СП * - units and parts are included in 1101-21-72SP ** units and parts are included in 1101-21-73SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-21-41СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 1 |  |
|  | 1101-21-41-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | 1 |
| 2 | 1101-21-109СП(SP) | Рама тележки передняя | Bogie front frame | 1 |  |
|  | 1101-21-109-20СП(SP) | Рама тележки передняя | Bogie front frame |  | 1 |
| 3 |  | Болт М12-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12-6g(20 GOST 7796-70 | 2 | 2 |
| 4 | 31 0230 | Шайба | Washer | 2 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба | Washer |  | 2 |
| 5 | 1501-21-220 | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 1501-21-220-20 | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 6 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 10 | 10 |
| 7 | 28 5582 | Болт | Bolt | 8 |  |
|  | 28 5582-20 | Болт | Bolt |  | 8 |
| 8 | 1101-21-111СП(SP) | Рама тележки** | Bogie frame** | 1 |  |
|  | 1101-21-111-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  | 1 |
|  | 1101-21-112СП(SP) | Рама тележки* | Bogie frame* | 1 |  |
|  | 1101-21-112-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  | 1 |
| 9 | 1101-21-16СП(SP) | Механизм сдавания | Track release mechanism | 1 |  |
|  | 1101-21-16-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track release mechanism |  | 1 |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 10 | 1101-21-43СП(SP) | Механизм натяжения** | Tension mechanism** | 1 |  |
|  | 1101-21-43-20СП(SP) | Механизм натяжения | Tension mechanism |  | 1 |
|  | 1101-21-43-01СП(SP) | Механизм натяжения* | Tension mechanism* | 1 |  |
|  | 1101-21-43-01-20СП -20SP | Механизм натяжения | Tension mechanism |  | 1 |
| 11 | 1101-21-10СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller | 1 |  |
|  | 1101-21-10-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller |  | 1 |
| 12 | 44 0001 | Пробка | Plug | 8 | 8 |
| 13 | 1101-21-30СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 |  |
|  | 1101-21-30-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
|  | 1101-21-30-01СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate* | 1 |  |
|  | 1101-21-30-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
| 14 | 28 0521 | Болт М16-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(30 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0521-20 | Болт М16-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(30 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 15 | 700-31-2209 | Шайба | Washer | 12 |  |
|  | 700-31-2209-20 | Шайба | Washer |  | 12 |
| 16 | 1101-21-31СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate* | 1 |  |
|  | 1101-21-31-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
|  | 1101-21-31-01СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 |  |
|  | 1101-21-31-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
| 17 | 1101-21-32СП(SP) | Щиток* | Shield* | 1 |  |
|  | 1101-21-32-20СП(SP) | Щиток | Shield |  | 1 |
|  | 1101-21-34СП(SP) | Щиток** | Shield** | 1 |  |
|  | 1101-21-34-20СП(SP) | Щиток | Shield |  | 1 |
| 18 | 1101-21-32-01СП(SP) | Щиток** | Shield** | 1 |  |
|  | 1101-21-32-01-20СП -20SP | Щиток | Shield |  | 1 |
|  | 1101-21-34-01СП(SP) | Щиток* | Shield* | 1 |  |
|  | 1101-21-34-01-20СП -20SP | Щиток | Shield |  | 1 |
| 19 | 1101-21-40-01СП(SP) | Каток опорный | Support roller | 3 |  |
|  | 1101-21-40-01-20СП -20SP | Каток опорный | Support roller |  | 3 |
| 20 | 31 0310 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 | 2 |  |
|  | 31 0310-20 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 |  | 2 |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 21 | 30 0310 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut M20(1.5 GOST 5915-70 | 2 |  |
|  | 30 0310-20 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut M20(1.5 GOST 5915-70 |  | 2 |
| 22 |  | Болт М16-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(45 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 23 | 1101-21-40СП(SP) | Каток опорный | Support roller | 3 |  |
|  | 1101-21-40-20СП(SP) | Каток опорный | Support roller |  | 3 |
| 24 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 6 | 6 |
| 25 | 28 0750 | Болт М20(1,5-6g(120 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(120 GOST 7796-70 | 6 |  |
|  | 28 0750-20 | Болт М20(1,5-6g(120 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(120 GOST 7796-70 |  | 6 |
| 26 | 28 0742 | Болт М20-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g(85 GOST 7796-70 | 28 |  |
|  | 28 0742-20 | Болт М20-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g(85 GOST 7796-70 |  | 28 |
| 27 | 31 5317 | Шайба | Washer | 28 |  |
|  | 31 5317-20 | Шайба | Washer |  | 28 |
| 28 | 0901-21-71 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 29 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8 GOST 6402-70 | 6 | 6 |
| 30 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(16 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 31 | 45 0337 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0337-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 32 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 | 12 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 |  | 12 |
| 33 | 31 5271 | Шайба | Washer | 18 |  |
|  | 31 5271-20 | Шайба | Washer |  | 18 |
| 34 | 1101-21-65-01 | Вкладыш | Bearing brass | 2 | 2 |
| 35 | 1501-21-65 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 36 |  | Кольцо 088-095-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 088-095-46-2-51-1668 TU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 37 | 1501-21-227 | Стопор | Stopper | 1 | 1 |
| 38 | 1101-21-64 | Каркас | Skeleton | 1 | 1 |
| 39 | 40 0466 | Кольцо упругое | Elastic ring | 1 | 1 |
| 40 | 1101-21-62 | Манжета | Collar | 1 | 1 |
| 41 | 1101-21-63 | Манжета | Collar | 1 | 1 |
| 42 | 40 0467 | Кольцо упругое | Elastic ring | 1 | 1 |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 43 | 1501-21-99 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 44 | 32 0260 | Штифт | Pin | 1 | 1 |
| 45 | 1101-21-111 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 1101-21-111-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 46 | 1101-21-110 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 1101-21-110-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 47 | 1101-21-109 | Крышка | Cover | 12 | 12 |
| 48 | 1101-21-190 | Стяжка | Brace rod | 2 |  |
|  | 1101-21-190-20 | Стяжка | Brace rod |  | 2 |
| 49 | 1101-21-95 | Труба | Pipe | 2 | 2 |
| 50 | 32 5381 | Штифт | Pin | 6 | 6 |

Рисунок  3.11  Гусеница

#### Figure  3.11  Track

| 3.11 Т203-22-000 Гусеница T203-22-000 Track |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.11 | Т203-22-000 | Гусеница | Track | ( | ( |

|  | № рис. | 3.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 23.903.7900-4229-04 | Бирка | Tag | 1 | 1 |
| 2 |  | Проволока 1-С-1 ГОСТ 3282-74 | Wire 1-C-1 GOST 3282-74 | 0,25 м | 0,25 м |
| 3 | Т203-22-100 | Цепь | Chain | 1 | 1 |
| 4 | C203-22-004 | Гайка | Nut | 152 | 152 |
|  |  | или | or | 152 | 152 |
|  | C203-22-004И | Гайка | Nut | 152 | 152 |
| 5 | 700-28-2352-02 | Болт | Bolt |  |  |
| 6 | ТЖ203-22-001 | Башмак | Shoe | 38 | 38 |
| 7 | 700-34-2062 | Шпонка | Key | 2 | 2 |
| 8 | ТЖ203-22-003 | Болт замыкающий | End bolt | 4 | 4 |
| 9 | ТЖ203-22-002 | Башмак замыкающий | End shoe | 1 | 1 |
|  | Т203-22-000КМ | Комплект монтажных частей (состоит из узлов и деталей поз.7,8,9.) | Assembly parts set (consists of parts and units positions 7. 8. 9.) | 1 | 1 |

Рисунок  3.12  Установка кожухов

Figure  3.12  Jacket mounting

| 3.12 1101-64-3-01СП Установка кожухов 1101-64-3-01SP Jacket mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.12 | 1101-64-3-01СП(SP) | Установка кожухов | Jacket mounting | ( |  |
|  | 1101-64-3-01-20СП -20SP | Установка кожухов | Jacket mounting |  | ( |

|  | № рис. | 3.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-64-14СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 1101-64-14-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 2 | 1101-64-15СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 1101-64-15-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 3 | 1101-64-16СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 1101-64-16-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 4 | 1101-64-18-01СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 1101-64-18-01-20СП -20SP | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 5 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(25 GOSТ 7796-70 | 8 | 8 |
| 6 | 31 0235 | Шайба 12(5 ГОСТ 6958-78 | Washer 12(5 GOSТ 6958-78 | 8 |  |
|  | 31 0235-20 | Шайба 12(5 ГОСТ 6958-78 | Washer 12(5 GOSТ 6958-78 |  | 8 |
| 7 | 46-64-66 | Крышка | Cover | 2 |  |
|  | 46-64-66-20 | Крышка | Cover |  | 2 |
| 8 | 47 5240 | Ось | Axle | 5 |  |
|  | 47 5240-20 | Ось | Axle |  | 5 |
| 9 |  | Шплинт 3,2(25 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2(25 GOSТ 397-79 | 10 | 10 |
| 10 | 2501-64-121 | Скоба | Cramp | 9 |  |
|  | 2501-64-121-20 | Скоба | Cramp |  | 9 |
| 11 | 31 5317 | Шайба | Washer | 16 | 16 |
| 12 | 28 0746 | Болт М20(1,5-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1.5-6g(90 GOSТ 7796-70 | 9 |  |
|  | 28 0746-20 | Болт М20(1,5-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1.5-6g(90 GOSТ 7796-70 |  | 9 |

|  | № рис. | 3.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 | 30 0310 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М20(1.5 GOSТ 5915-70 | 9 |  |
|  | 30 0310-20 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М20(1.5 GOSТ 5915-70 |  | 9 |
| 14 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1.5-6g(50 GOSТ 7796-70 | 7 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1.5-6g(50 GOSТ 7796-70 |  | 7 |