### Раздел 6

#### Кабина, управление трактором,

#### внешнее оформление

### Section 6

### Cab, tractor steering, external styling

### Раздел 6   Кабина, управление трактором,

### внешнее оформление

#### Section 6   Cab, tractor steering, external styling

Содержание

# Content

| 6.1 | 0901-13-1-02СП(SP) | Управление трактором | Tractor steering | 6-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 0901-13-50-02СП(SP) | Привод управления | Steering drive | 6-7 |
| 6.3 | 0901-23-1СП(SP) | Установка сиденья | Seat mounting | 6-15 |
| 6.4 | 0901-24-1-02СП(SP) | Пол | Floor | 6-17 |
| 6.5 | 0901-47-2СП(SP) | Установка зависимого отопителя кабины | Cab heater mounting | 6-25 |
| 6.6 | 0901-53-1СП(SP) | Установка независимого отопителя кабины | Independent cab heater mounting | 6-28 |
| 6.7 | 0901-61-1-01СП(SP) | Установка защиты кабины | Cab protection mounting | 6-31 |
| 6.8 | 0901-111-03СП(SP)/ -04СП(SP)/ -09СП(SP)/ -11СП(SP) | Кабина | Cab | 6-34 |
| 6.9 | 1102-55-3СП(SP) | Облицовка | Facing | 6-47 |
| 6.10 | 2501-59-1СП(SP)/ -01СП(SP) | Кабина | Cab | 6-57 |
| 6.11 | 312001-57-2СП(SP) | Установка вентиляторов кабины | Cab fans mounting | 6-67 |
| 6.12 |  | Машинокомплект Деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра» | “Chetra” universal cab interior machine set | 6-70 |
|  |  |  | Всего листов | 74 |
|  |  |  | Total pages |  |

Рисунок  6.1   Управление трактором

Figure  6.1  Tractor steering

| 6.1 1102-13-1-02СП Управление трактором 1102-13-1-02SP Tractor steering |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.1 | 1102-13-1-02СП(SP) | Управление трактором | Tractor steering | ( |  |
|  | 1102-13-1-02-20СП(SP) | Управление трактором | Tractor steering |  | ( |

|  | № рис. | 6.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 0901-13-50-02П(SP) | Привод управления | Steering drive | 1 |  |
|  | 0901-13-50-02-20СП -20SP | Привод управления | Steering drive |  | 1 |
| 2 | 404-13-269-02 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 3 |  | Шплинт 3,2(14 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2(14 GOST 397-79 | 8 | 8 |
| 4 | 312001-13-64 -01СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 312001-13-64-01-20СП -20SP | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 5 | 2501-13-232-13СП(SP) | Рычаг | Lever | 1 |  |
|  | 2501-13-232-13-20СП -20SP | Рычаг | Lever |  | 1 |
| 6 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOST 7796-70 | 1 | 1 |
| 7 | 34 0350 | Шпонка 5(7,5 ГОСТ 24071-97 | Key 5(7.5 GOST 24071-97 | 3 | 3 |
| 8 | 2501-13-233-04СП(SP) | Рычаг | Lever | 1 |  |
|  | 2501-13-233-04-20СП -20SP | Рычаг | Lever |  | 1 |
| 9 | ТТ2501-13-128- -02СП(SP) | Рычаг | Lever | 1 |  |
|  | ТТ2501-13-128- -02-20СП(SP) | Рычаг | Lever |  | 1 |
| 10 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOST 7796-70 | 1 | 1 |
| 11 | 404-13-269 | Ось | Axle | 7 | 7 |
| 12 | 0901-13-147П(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-147-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |

|  | № рис. | 6.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 | 0901-13-132-03СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-132-03-20СП -20SP | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 14 | 2001-13-86СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 2001-13-86-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 15 | 2001-13-113-03СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 2001-13-113-03-20(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 16 | 312001-13-27 | Ось специальная | Special axle | 1 | 1 |
| 17 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut М6 GOST 5915-70 | 2 | 2 |
| 18 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOST 6402-70 | 1 | 1 |
| 19 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOST 5915-70 | 1 | 1 |
| 20 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 7796-70 | Washer 6 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 7796-70 | Washer 6 GOST 7796-70 |  | 2 |

# Рисунок  6.2  Привод управления

Figure  6.2   Steering drive

| 6.2 0901-13-50-02СП Привод управления 0901-13-50-02SP Steering drive |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.2, | 0901-13-50-02СП(SP) | Привод управления | Steering drive | ( |  |
| 6.3, 6.4 | 0901-13-50-02-20СП -20SP | Привод управления | Steering drive |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - Поставка по контракту * - Delivered according to the Contract |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 3501-13-164-01СП(SP) | Рукоятка | Handle | 1 |  |
|  | 3501-13-164-01-20СП -20SP | Рукоятка | Handle |  | 1 |
| 2 | 3501-13-163-01СП(SP) | Рукоятка | Handle | 1 |  |
|  | 3501-13-163-01-20СП -20SP | Рукоятка | Handle |  | 1 |
| 3 | 0901-13-101СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 0901-13-101-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 4 | 404-13-269-01 | Ось | Axle | 1 |  |
|  | 404-13-269-01-20 | Ось | Axle |  | 1 |
| 5 |  | Шплинт 3,2(14 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2(14 GOST 397-79 | 34 | 34 |
| 6 | 46-13-174 | Ухо | Ear | 1 |  |
|  | 46-13-174-20 | Ухо | Ear |  | 1 |
| 7 | 28 0250 | Болт М10-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0250-20 | Болт М10-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 8 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 23 | 23 |
| 9 | 3501-13-137-01СП(SP) | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 3501-13-137-01-20СП -20SP | Корпус | Housing |  | 1 |
| 10 | 3501-13-138СП(SP) | Педаль | Pedal | 1 |  |
|  | 3501-13-138-20СП(SP) | Педаль | Pedal |  | 1 |
| 11 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70 | 1 | 1 |
| 12 | 34 0350 | Шпонка 5(7,5 ГОСТ 24071-97 | Key 5(7.5 GOST 24071-97 | 1 | 1 |
| 13 | 40 0359-01 | Накладка педали | Pedal strap | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 | 2501-13-96 | Растяжка | Tension member | 1 |  |
|  | 2501-13-96-20 | Растяжка | Tension member |  | 1 |
| 15 | 30 0220 | Гайка М12(1,25 ГОСТ 15522-70 | Nut M12(1.25 GOST 15522-70 | 5 |  |
|  | 30 0220-20 | Гайка М12(1,25 ГОСТ 15522-70 | Nut M12(1.25 GOST 15522-70 |  | 5 |
| 16 | 0902-13-201СП (SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 0902-13-201-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 17 | 31 0170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 11 |  |
|  | 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 |  | 11 |
| 18 |  | Болт М10-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×20 GOST 7796-70 | 2 | 2 |
| 19 | 0901-13-130СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 0901-13-130-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 20 | 0901-13-129СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-129-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 21 | 0901-13-139-01СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-139-01-20СП -20SP | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 22 | 3501-13-202СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 3501-13-202-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 23 | 3501-13-200СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 3501-13-200-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 24 | 3501-13-255СП(SP) | Педаль | Pedal | 1 |  |
|  | 3501-13-255-20СП(SP) | Педаль | Pedal |  | 1 |
| 25 | 700-38-2742-01 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 700-38-2742-20 | Пружина | Spring |  | 1 |
| 26 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut M6 GOST 5915-70 | 10 | 10 |
| 27 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70 | 15 | 15 |
| 28 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29 | 29 |
| 29 | 700-38-2552-01 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 700-38-2552-20 | Пружина | Spring |  | 1 |
| 30 | 3501-13-218СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 3501-13-218-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 31 | 3501-13-215-01СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 3501-13-215-01-20СП -20SP | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 32 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70 | 16 | 16 |
| 33 | 0901-13-111СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 0901-13-111-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 34 | 2501-13-196 | Упор | Stop | 1 |  |
|  | 2501-13-196-20 | Упор | Stop |  | 1 |

# Рисунок  6.3   Привод управления

Figure  6.3   Steering drive

|  | № рис. | 6.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g×25 GOST 7796-70 | 15 | 15 |
| 2 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29 | 29 |
| 3 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut M6 GOST 5915-70 | 10 | 10 |
| 4 | 312001-13-26-04СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 312001-13-26-04- 20СП -20SP | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 5 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 23 | 23 |
| 6 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70 | 16 | 16 |
| 7 | 3501-13-253СП(SP) | Сектор | Sector | 1 | 1 |
| 8 | 3501-13-128 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 9 | 2501-13-309СП(SP) | Рукоятка | Handle | 1 | 1 |
| 10 | 3501-13-183 | Фиксатор | Locator | 1 | 1 |
| 11 | 700-38-2563 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 700-38-2563-20 | Пружина | Spring |  | 1 |
| 12 | 0901-13-127СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-127-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 13 | 0901-13-121СП(SP) | Мостик | Connecting piece | 1 |  |
|  | 0901-13-121-20СП(SP) | Мостик | Connecting piece |  | 1 |
| 14 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70 | 8 | 8 |
| 15 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 16 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  | 4 |
| 17 | 0901-13-119СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0901-13-119-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |

#### Рисунок  6.4  Привод управления

Figure  6.4  Steering drive

|  | № рис. | 6.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g(30 GOST 7796-70 | 16 | 16 |
| 2 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 23 | 23 |
| 3 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g(16 GOST 7798-70 | 8 | 8 |
| 4 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 5 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 6402-70 | 4 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 6402-70 |  | 4 |
| 6 | ТТ2501-13-159- -02СП(SP) | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 7 | 0901-13-106СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-106-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 8 | 0901-13-125СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-125-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 9 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(25 GOST 7796-70 | 15 | 15 |
| 10 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29 | 29 |
| 11 | 31 0170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 6402-70 | 11 |  |
|  | 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 6402-70 |  | 11 |
| 12 | 0901-13-143СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | 0901-13-143-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 13 | 700-38-2757-01 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 700-38-2757-20 | Пружина | Spring |  | 1 |
| 14 | 46-23-133 | Рукоятка | Handle | 1 | 1 |
| 15 |  | Болт М8-6g(40 ГОСТ 7795-70 | Bolt M8-6g×40 GOST 7795-70 | 4 | 4 |
| 16 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 6402-70 | 4 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 6402-70 |  | 4 |
| 17 |  | Выключатель ВК418А-3716000 ТУ 37.003.188-76* | Switch VK418-3716000 TU 37.003.188-76* | 1 |  |
|  |  | Выключатель ВК418А-3716000Т ТУ 37.003.188-76 | Switch VK418-3176000T TU 37.003.188-76 |  | 1 |
| 18 | 404-13-269-02 | Ось | Axle | 1 |  |
|  | 404-13-269-02-20 | Ось | Axle |  | 1 |
| 19 |  | Шплинт 3,2(14 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2×14 GOST 397-79 | 34 | 34 |

|  | № рис. | 6.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 20 | 0901-13-105СП(SP) | Блок управления | Control unit | 1 |  |
|  | 0901-13-105-20СП(SP) | Блок управления | Control unit |  | 1 |
| 21 | 0901-13-122СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 2 |  |
|  | 0901-13-122-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 2 |
| 22 | 50 0093 | Кольцо СП 26,5-19-3,5 ТУ17 РСФСР35-7755-84 | Ring SP 26.5-19-3.5 TU17 RSFSR35-7755-84 | 4 | 4 |
| 23 |  | Подшипник 942/20 ГОСТ 4060-78 | Bearing 942/20 GOST 4060-78 | 4 | 4 |
| 24 | 31 0330 | Шайба 20 ГОСТ 10450-78 | Washer 20 GOST 10450-78 | 3 |  |
|  | 31 0330-20 | Шайба 20 ГОСТ 10450-78 | Washer 20 GOST 10450-78 |  | 3 |
| 25 | 404-13-226 | Зажим | Clamp | 2 |  |
|  | 404-13-226-20 | Зажим | Clamp |  | 2 |
| 26 | 3501-13-122 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 27 | 3501-13-127 | Планка | Strip | 2 |  |
|  | 3501-13-127-20 | Планка | Strip |  | 2 |
| 28 | 404-13-269 | Ось | Axle | 32 |  |
|  | 404-13-269-20 | Ось | Axle |  | 32 |

Рисунок  6.5   Установка сиденья

Figure  6.5  Seat mounting

| 6.3 0901-23-1СП Установка сиденья 0901-23-1SP Seat mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.5 | 0901-23-1СП(SP) | Установка сиденья | Seat mounting | ( | ( |

|  | № рис. | 6.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Сиденье водителя Р405СВ/М80Н | Operator’s seat R405SV/М80N | 1 | 1 |
| 2 | 0901-23-101СП(SP) | Каркас переходной | Transient framework | 1 |  |
|  | 0901-23-101-20СП(SP) | Каркас переходной | Transient framework |  | 1 |
| 3 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 4 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 8 | 8 |
| 5 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 4 |

Рисунок   6.6   Пол

# Figure  6.6  Floor

| 6.4 0901-24-1-02СП Пол 0901-24-1-02SP Floor |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.6, | 0901-24-1-02СП(SP) | Пол | Floor | ( |  |
| 6.7 | 0901-24-1-02-20СП(SP) | Пол | Floor |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - Поставка по договору * - Delivered according to the Contract |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 16 | 16 |
| 2 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 3 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×30 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 4 | 0901-24-109СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 0901-24-109-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 5 | 3501-24-245 | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 3501-24-245-20 | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 6 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 10 | 10 |
| 7 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g×16 GOST 7798-70 | 10 | 10 |
| 8 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 24 | 28 |
| 9 |  | Винт ВМ8-6g(18 ГОСТ 17473-80 | Screw BM8-6g×18 GOST 17473-80 | 5 | 5 |
| 10 | 3501-24-325 | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 3501-24-325-20 | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 11 | 40 0415 | Уплотнитель | Sealant | 2 | 2 |
| 12 |  | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 26 | 30 |
| 13 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g×30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 14 |  | Болт М10-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×20 GOST 7796-70 | 2 | 2 |
| 15 | 0901-24-107СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 0901-24-107-20СП(SP) | Балка | Beam |  | 1 |

|  | № рис. | 6.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 16 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g×20 GOST 7796-70 | 14 | 18 |
| 17 | 401-24-210СП(SP) | Упор | Stop | 2 |  |
|  | 401-24-210-20СП(SP) | Упор | Stop |  | 2 |
| 18 | 3501-24-35-03 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 19 | 3501-24-35-02 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 20 | 3501-24-35-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-35-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 21 | 3501-24-35 | Коврик | Rug | 2 | 2 |
| 22 | 3501-24-130 | Уплотнение | Packing | 2 |  |
|  | 3501-24-130-20 | Уплотнение | Packing |  | 2 |
| 23 | ТТ2501-13-155 -01СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 1 |  |
|  | ТТ2501-13-155 -01-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  | 1 |
| 24 | 3501-24-203 | Ручка | Handle | 1 |  |
|  | 3501-24-203-20 | Ручка | Handle |  | 1 |
| 25 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 4 | 4 |
| 26 |  | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 4 | 4 |
| 27 | 404-13-269 | Ось | Axle | 2 |  |
|  | 404-13-269-20 | Ось | Axle |  | 2 |
| 28 |  | Шплинт 3,2(14 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2×14 GOST 397-79 | 6 | 6 |
| 29 | 3501-24-52 | Коврик | Rug | 2 |  |
|  | 3501-24-52-20 | Коврик | Rug |  | 2 |
| 30 | 3501-24-52-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-52-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 31 | 3501-24-59 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 32 | 3501-24-59-01 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 33 | 3501-24-127 | Уплотнение | Packing | 1 |  |
|  | 3501-24-127-20 | Уплотнение | Packing |  | 1 |
| 34 | 0901-24-101-02СП(SP) | Каркас | Skeleton | 1 |  |
|  | 0901-24-101-02-20СП -20SP | Каркас | Skeleton |  | 1 |
| 35 | 3501-24-164СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 3501-24-164-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 36 | 3501-24-36 | Коврик | Rug | 2 |  |
|  | 3501-24-36-20 | Коврик | Rug |  | 2 |
| 37 | 3501-24-36-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-36-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 38 | 3501-24-134 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 39 | 3501-24-134-01 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 40 | 3501-24-139 | Уплотнение | Packing | 1 |  |
|  | 3501-24-139-20 | Уплотнение | Packing |  | 1 |

|  | № рис. | 6.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 41 | 3501-24-195 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-195-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 42 | 3501-24-339 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 43 | 3501-24-339-01 | Коврик | Rug | 2 | 2 |
| 44 | 3501-24-339-02 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-339-02-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 45 | 3501-24-339-03 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 46 | 3501-24-165-01СП(SP) | Балка | Buckle | 1 |  |
|  | 3501-24-165-01-20СП -20SP | Балка | Buckle |  | 1 |
| 47 | 28 0150 | Болт М8-6g(55 ГОСТ 7795-70 | Bolt M8-6g×55 GOST 7795-70 | 2 |  |
|  | 28 0150-20 | Болт М8-6g(55 ГОСТ 7795-70 | Bolt M8-6g×55 GOST 7795-70 |  | 2 |
| 48 | 0901-24-115СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0901-24-115-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 49 | 31 0110 | Шайба 6 | Washer 6 | 6 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 | Washer 6 |  | 6 |
| 50 | 0901-24-111СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0901-24-111-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 51 |  | Болт М8-6g(70 ГОСТ 7795-70 | Bolt M8-6g×70 GOST 7795-70 | 2 | 2 |
| 52 | 3501-24-124 | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 3501-24-124-20 | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 53 | 3501-24-129 | Уплотнение | Packing | 1 |  |
|  | 3501-24-129-20 | Уплотнение | Packing |  | 1 |
| 54 | 3501-24-41 | Коврик | Rug | 2 |  |
|  | 3501-24-41-20 | Коврик | Rug |  | 2 |
| 55 | 3501-24-41-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-41-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 56 | 3501-24-137 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-137-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 57 | 3501-24-138 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 58 | 0901-24-113СП(SP) | Стяжка | Buckle | 1 |  |
|  | 0901-24-113-20СП(SP) | Стяжка | Buckle |  | 1 |
| 59 | 3501-24-128 | Уплотнение | Packing | 2 |  |
|  | 3501-24-128-20 | Уплотнение | Packing |  | 2 |
| 60 | 3501-24-143 | Уплотнение | Packing | 5 |  |
|  | 3501-24-143-20 | Уплотнение | Packing |  | 5 |
| 61 |  | Гидравлическая опора (передняя) VL036 18 706 55NR11 Art 49039037* | Hydraulic support (front) VL036 18 706 55NR11 Art 49039037* | 2 | 2 |

|  | № рис. | 6.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 62 |  | Гидравлическая опора (задняя) VL036 18 706 60NR11 Art 49039038* | Hydraulic support (rear) VL036 18 706 60NR11 Art 49039038* | 2 | 2 |
| 63 | 28 0250 | Болт М10-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0250-20 | Болт М10-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g×40 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 64 | 0901-24-125СП(SP) | Проставка | Spacer | 4 |  |
|  | 0901-24-125-20СП(SP) | Проставка | Spacer |  | 4 |

Рисунок  6.7  Пол

# Figure  6.7  Floor

|  | № рис. | 6.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 3501-24-126 | Уплотнение | Packing | 2 |  |
|  | 3501-24-126-20 | Уплотнение | Packing |  | 2 |
| 2 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 14 | 18 |
| 3 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 24 | 28 |
| 4 |  | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 26 | 30 |
| 5 | 3501-24-140-01СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 3501-24-140-01- -20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 6 | 3501-24-195 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-195-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 7 | 3501-24-35-03 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 8 | 3501-24-35 | Коврик | Rug | 2 | 2 |
| 9 | 3501-24-35-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-35-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 10 | 3501-24-35-02 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 11 | 47 0230 | Ось 6-10Б12(45 ГОСТ 9650-80 | Axle 6-10B12(45 GOST 9650-80 | 4 |  |
|  | 47 0230-20 | Ось 6-10Б12(45 ГОСТ 9650-80 | Axle 6-10B12(45 GOST 9650-80 |  | 4 |
| 12 |  | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 16 | 16 |
| 13 |  | Шплинт 3,2(14 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3.2(14 GOST 397-79 | 6 | 6 |
| 14 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 4 | 4 |
| 15 |  | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 4 | 4 |
| 16 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 17 | 28 0558 | Болт М16-6g(60 ГОСТ 7798-70 | Bolt M16-6g(60 GOST 7798-70 | 2 |  |
|  | 28 0558-20 | Болт М16-6g(60 ГОСТ 7798-70 | Bolt M16-6g(60 GOST 7798-70 |  | 2 |
| 18 | 2501-24-150-01 | Пластина | Strip | 3 |  |
|  | 2501-24-150-01-20 | Пластина | Strip |  | 3 |
| 19 | 28 0342 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 | 16 |  |
|  | 28 0342-20 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 |  | 16 |
| 20 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 16 | 16 |

|  | № рис. | 6.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 21 |  | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 | 16 | 16 |
| 22 | 28 0551 | Болт М16-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(50 GOST 7796-70 | 1 |  |
|  | 28 0551-20 | Болт М16-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(50 GOST 7796-70 |  | 1 |
| 23 | 0901-24-125СП(SP) | Проставка | Spacer | 4 |  |
|  | 0901-24-125-20СП(SP) | Проставка | Spacer |  | 4 |
| 24 |  | Болт М16-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16-6g(45 GOST 7796-70 | 1 | 1 |
| 25 | 40 0415 | Уплотнитель | Sealant | 2 | 2 |
| 26 | 3501-24-54 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-54-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 27 | 3501-24-55 | Коврик | Rug | 2 |  |
|  | 3501-24-55-20 | Коврик | Rug |  | 2 |
| 28 | 3501-24-55-01 | Коврик | Rug | 1 |  |
|  | 3501-24-55-01-20 | Коврик | Rug |  | 1 |
| 29 | 3501-24-84 | Коврик | Rug | 1 | 1 |
| 30 | 3501-24-143 | Уплотнение | Packing | 5 |  |
|  | 3501-24-143-20 | Уплотнение | Packing |  | 5 |
| 31 | 40 0487 | Утеплитель | Warmth-keeping jacket | 1 | 1 |
| 32 | 0901-24-110СП(SP) | Короб | Bucket | 1 |  |
|  | 0901-24-110-20СП(SP) | Короб | Bucket |  | 1 |
| 33 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g(30 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 34 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 35 | 28 0573 | Болт М16-6g(120 ГОСТ 7795-70 | Bolt М16-6g(120 GOST 7795-70 | 2 |  |
|  | 28 0573-20 | Болт М16-6g(120 ГОСТ 7795-70 | Bolt М16-6g(120 GOST 7795-70 |  | 2 |
| 36 |  | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 2 | 2 |
| 37 | 0901-24-81 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |
| 38 | 30 0268 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | Nut M16 GOST 5915-70 | 4 |  |
|  | 30 0268-20 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | Nut M16 GOST 5915-70 |  | 4 |
| 39 | 312001-53-8-20 | Крышка | Cover | - | 1 |

Рисунок  6.8  Установка зависимого  отопителя  кабины

Figure  6.8  Dependent cab heater mounting

| 6.5 0901-47-2СП Установка зависимого отопителя кабины 0901-47-2SP Dependent cab heater mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.8 | 0901-47-2СП(SP) | Установка зависимого отопителя кабины | Dependent cab heater mounting | ( |  |
|  | 0901-47-2-20СП(SP) | Установка зависимого отопителя кабины | Dependent cab heater mounting |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | *- поставка по контракту * - Delivered according to the Contract |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 2 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M10-6g(30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 3 | 40 0501 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |
| 4 | 46 0601-11 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0601-11-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 5 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS 20-32/ 12C7-W2 | Hose clamp DIN 3017-AS 20-32/ 12C7-W2 | 4 | 4 |
| 6 | 282 110 251 | Отопитель зависимый Xeros 4000* | Dependent heater Xeros 4000* | 1 | 1 |
| 7 | 46 0601-04 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0601-04-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 8 | 40 0500 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 9 | 1101-47-2 | Переходник | Adapter | 1 | 1 |
| 10 |  | Электромагнитный клапан L113VA30A (DC)* | Electromagnetic valve L113VA30A (DC)* | 1 | 1 |
| 11 | 1101-25-35 | Контргайка | Lock nut | 1 | 1 |
| 12 | 174 025 000 | Гофрошланг* | Corrugated hose* | 1 | 1 |
| 13 |  | Заклепка 3120-32-08 | Rivet 3120-32-08 | 12 | 12 |
| 14 | 330 31 311 | Сопло* | Nozzle* | 3 | 3 |
| 15 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS 70-90/ 12C7-W2 | Hose clamp DIN 3017-AS 70-90/ 12C7-W2 | 4 | 4 |
| 16 | 174 025 000 | Гофрошланг* | Corrugated hose* | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 17 |  | Ремень 2105-1311090* | Belt 2105-1311090* | 2 | 2 |
| 18 | 0901-47-79СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 0901-47-79-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 19 | 0901-47-79-01-20СП -20SP | Трубопровод | Pipeline | 1 | - |
| 20 | 0901-47-79-01СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | - | 1 |

Рисунок  6.9  Установка независимого отопителя кабины

Figure  6.9  Independent cab heater mounting

| 6.6 0901-53-1СП Установка независимого отопителя кабины 0901-53-1SP Independent cab heater mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.9 | 0901-53-1СП(SP) | Установка независимого отопителя кабины | Independent cab heater mounting | ( | - |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - Поставляется совместно с отопителем Airtronic ** - Поставка по контракту * Delivered together with Airtronic heater **- Delivered according to the Contract |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 46-43-313 | Прокладка | Gasket | 2 | - |
| 2 | 415125 | Болт зажимной | Clamp bolt | 1 | - |
| 3 | 2001-53-71СП(SP) | Штуцер | Pipe union | 1 | - |
| 4 |  | Шайба d=6,5 мм* | Washer d=6.5 mm* | 7 | - |
| 6 |  | Воздухораспределитель* | Air distributor* | 1 | - |
| 5 |  | Болт М6(30* | Bolt M6(30* | 1 | - |
| 7 |  | Труба гибкая d=60 мм* | Flexible pipe* d=60 mm | 1 | - |
| 8 |  | Хомут стяжной червячный* | Brace worm clamp* | 2 | - |
| 9 | 25 2116 05 0000 | Отопитель независимый Airtronic D2** | Independent Airtronic heater D2** | 1 | - |
| 10 |  | Хомут стяжной* | Brace clamp* | 8 | - |
| 11 |  | Рукав 3,5(9,5* | Hose 3.5(9.5* | 2 | - |
| 12 |  | Труба гибкая d=25 мм* | Flexible pipe d=25 mm* | 1 | - |
| 13 |  | Держатель насоса* | pump holder* | 1 | - |
| 14 |  | Насос топливный* | Fuel pump* | 1 | - |
| 15 |  | Рукав 5(3* | Hose 5(3* | 2 | - |
| 16 |  | Труба пластиковая 6(2* | Plastic pipe 6(2* | 1 | - |
| 17 |  | Болт М8–6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 4 | - |
| 18 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 4 | - |
| 19 | 0901-53-1 | Пластина | Plate | 1 | - |

|  | № рис. | 6.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 20 |  | Винт В.М4-6g(10 ГОСТ 17473-80 | Screw B.M4-6g(10 GOST 17473-80 | 3 | - |
| 21 |  | Гайка М4 ГОСТ 5927-70 | Nut M4 GOST 5927-70 | 3 | - |
| 22 |  | Шайба 4 ГОСТ 6402-70 | Washer 4 GOST 6402-70 | 3 | - |
| 23 |  | Гайка М6* | Nut M6* | 4 | - |
| 24 |  | Труба пластиковая 4(1,25* | Plastic pipe 4(1.25* | 1 | - |
| 25 |  | Хомут стяжной* | Brace clamp* | 3 | - |
| 26 |  | Глушитель* | Muffler* | 1 | - |
| 27 |  | Болт М6(12* | Bolt M6(12* | 2 | - |
| 28 |  | Хомут* | Clamp* | 1 | - |

Рисунок  6.10  Установка защиты кабины

Figure  6.10  Сab protection mounting

| 6.7 0901-61-1-01СП Установка защиты кабины 0901-61-1-01SP Cab protection mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.10 | 0901-61-1-01СП(SP) | Установка защиты кабины | Cab protection mounting | ( |  |
|  | 0901-61-1-01-20СП(SP) | Установка защиты кабины | Cab protection mounting |  | ( |

|  | № рис. | 6.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 0901-61-101СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 0901-61-101-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 2 | 0901-61-102СП(SP) | Рама | Frame | 1 |  |
|  | 0901-61-102-20СП(SP) | Рама | Frame |  | 1 |
| 3 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(25 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 4 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 5 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 |  | 4 |
| 6 | 401-61-44 | Поручень | Handrail | 2 |  |
|  | 401-61-44-20 | Поручень | Handrail |  | 2 |
| 7 | 28 0733 | Болт М20-6g(70 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g(70 GOST 7796-70 | 12 |  |
|  | 28 0733-20 | Болт М20-6g(70 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20-6g(70 GOST 7796-70 |  | 12 |
| 8 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 12 | 12 |
| 9 | 31 0310 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 | 12 |  |
|  | 31 0310-20 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 |  | 12 |
| 10 | 0901-61-101-01СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 0901-61-101-01-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 11 | 28 0840 | Болт М24(2-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt M24×2-6g(90 GOST 7796-70 | 12 |  |
|  | 28 0840-20 | Болт М24(2-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt M24×2-6g(90 GOST 7796-70 |  | 12 |

|  | № рис. | 6.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 12 |  | Шайба 24 Т ГОСТ 6402-70 | Washer 24 T GOST 6402-70 | 12 | 12 |
| 13 | 31 0350 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 | 12 |  |
|  | 31 0350-20 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 |  | 12 |
| 14 | 42 0305 | Табличка | Plate | 1 |  |
|  | 42 0305-20 | Табличка | Plate |  | 1 |
| 15 |  | Заклепка 3120-32-06 | Rivet 3120-32-06 | 4 | 4 |

Рисунок   6.11  Кабина

Figure  6.11  Cab

| 6.8 0901-111-03СП/-04СП Кабина 0901-111-09СП/-11СП Кабина 0901-111-03SP/-04SP Cab 0901-111-09SP/-11SP Cab |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 6.11, | 0901-111-03СП(SP) | Кабина*1 | Cab*1 | ( | ( |  |
| 6.12, | 0901-111-03-10СП(SP) | Кабина | Cab |  |  | ( |
| 6.13, | 0901-111-03-20СП(SP) | Кабина | Cab | ( | ( |  |
| 6.14 | 0901-111-04СП(SP) | Кабина*2 | Cab*2 |  |  | ( |
|  | 0901-111-04-10СП(SP) | Кабина | Cab | ( | ( |  |
|  | 0901-111-04-20СП(SP) | Кабина | Cab |  |  | ( |
|  | 0901-111-09СП(SP) | Кабина*3 | Cab*3 | ( | ( |  |
|  | 0901-111-09-10СП(SP) | Кабина | Cab |  |  | ( |
|  | 0901-111-09-20СП(SP) | Кабина | Cab | ( | ( |  |
|  | 0901-111-11СП(SP) | Кабина*4 | Cab*4 |  |  | ( |
|  | 0901-111-11-10СП(SP) | Кабина | Cab | ( | ( |  |
|  | 0901-111-11-20СП(SP) | Кабина | Cab |  |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | *1 - трактор без кондиционера *2 - трактор с кондиционером *3 - трактор без рыхлителя и кондиционера *4 - трактор с тяговым агрегатом без кондиционера *1 - the tractor without an air-conditioner *2 - the tractor with an air-conditioner *3 - the tractor without a ripper and an air-conditioner *4 - the tractor with a traction unit without an air-conditioner |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 0901-24-1-02СП(SP) | Пол | Floor | 1 | 1 |  |
|  | 0901-24-1-02-20СП -20SP | Пол | Floor |  |  | 1 |
| 2 | 1102-10-18-01СП(SP) | Электрооборудование пола кабины | Cab floor electric equipment | 1 |  |  |
|  | 1102-10-18-01 -10СП(SP) | Электрооборудование пола кабины | Cab floor electric equipment |  | 1 |  |
|  | 1102-10-18-01-20СП -20SP | Электрооборудование пола кабины | Cab floor electric equipment |  |  | 1 |

|  | № рис. | 6.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 3 | 0901-47-2СП(SP) | Установка зависимого отопителя кабины | Dependent cab heater mounting | 1 | 1 |  |
|  | 0901-47-2-20СП(SP) | Установка зависимого отопителя кабины | Dependent cab heater mounting |  |  | 1 |
| 4 |  | Моторедуктор 525.3730 ТУ 37.459.078-86 | Reduction gear motor 525.3730 ТU 37.459.078-86 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 0901-13-1-02СП(SP) | Управление трактором | Tractor steering | 1 | 1 |  |
|  | 0901-13-1-02-20СП -20SP | Управление трактором | Tractor steering |  |  | 1 |
| 6 |  | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-04 ТУ 37.003.1323-87 | Screen wiper pantograph set 40.5205.800-04 ТU 37.003.1323-87 | 2 | 2 | 2 |
| 7 |  | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800-09 ТУ 37.003.1323-87 | Screen wiper pantograph set 40.5205.800-09 ТU 37.003.1323-87 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2501-89-55 | Дефлектор*1,*3,*4 | Deflector*1,*3,*4 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 2501-89-56 | Прижим*1,*3,*4 | Holdfast *1,*3,*4 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 312001-57-2СП(SP) | Установка вентиляторов кабины*1,*3,*4 | Cab fans mounting*1,*3,*4 | 1 | 1 |  |
|  | 312001-57-2-20СП(SP) | Установка вентиляторов кабины | Cab fans mounting |  |  | 1 |
| 11 |  | Машинокомплект интерьера кабины 1101-89-5МК ТУ 6305.0002-2006 | Universal cab interior machine set 1101-89-5МК ТU 6305.0002-2006 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2501-59-1СП(SP) | Кабина | Cab | 1 | 1 |  |
|  | 2501-59-1-20СП(SP) | Кабина | Cab |  |  | 1 |
|  | 2501-59-1-01СП(SP) | Кабина*2 | Cab*2 | 1 | 1 |  |
|  | 2501-59-1-01-20СП -20SP | Кабина | Cab |  |  | 1 |
| 13 | 1102-10-13СП(SP) | Электрооборудование крыши кабины | Cab roof electric equipment | 1 |  |  |
|  | 1102-10-13-10СП(SP) | Электрооборудование крыши кабины | Cab roof electric equipment |  | 1 |  |
|  | 1102-10-13-20СП(SP) | Электрооборудование крыши кабины | Cab roof electric equipment |  |  | 1 |

|  | № рис. | 6.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 14 |  | Пантографное устройство стеклоочистителя 40.5205.800 ТУ 37.003.1323-87 | Screen wiper pantograph set 40.5205.800 ТU 37.003.1323-87 | 1 | 1 | 1 |
| 15 |  | Моторедуктор 52.3730 ТУ 37.459.078-86 | Reduction gear motor 52.3730 ТU 37.459.078-86 | 1 | 1 | 1 |
| 16 |  | Винт 2-4,2(50 | Screw 2-4.2(50 | 3 | 3 | 3 |
| 17 |  | Гайка 292685-П2 | Nut 292685-P2 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | 0901-23-1СП(SP) | Установка сиденья | Seat mounting | 1 | 1 |  |
|  | 0901-23-1-20СП(SP) | Установка сиденья | Seat mounting |  |  | 1 |
| 19 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOST 7796-70 | 12 | 12 | 12 |
| 20 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 ОТ GOST 6402-70 | 14 | 14 | 14 |
| 21 |  | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | 2501-59-175СП(SP) | Молоток | Hammer | 1 | 1 |  |
|  | 2501-59-175-20СП(SP) | Молоток | Hammer |  |  | 1 |
| 23 | 2501-89-31 | Скоба | Cramp | 5 | 5 |  |
|  | 2501-89-31-20 | Скоба | Cramp |  |  | 5 |
| 24 | 2501-89-171 | Лист | Leaf | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  | Поручень 3302-8202200 | Handle rest 3302-8202200 | 1 | 1 | 1 |
| 26 |  | Винт ВМ6-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw BM6-6g(16 GOST 17473-80 | 6 | 6 | 6 |
| 27 | 2501-89-10-35СП(SP) | Установка табличек*1,*2 | Plates mounting*1,*2 | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-10-35-20СП -20SP | Установка табличек | Plates mounting |  |  | 1 |
|  | 2501-89-10-36СП(SP) | Установка табличек*3 | Plates mounting*3 | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-10-36-20СП -20SP | Установка табличек | Plates mounting |  |  | 1 |
|  | 2501-89-10-37СП(SP) | Установка табличек*4 | Plates mounting*4 | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-10-37-20СП -20SP | Установка табличек | Plates mounting |  |  | 1 |
| 28 | 45 9632 1017 | Винт 4(16 ОСТ 37.001.187-81 | Screw 4(16 OST 37.001.187-81 | 12 | 12 | 12 |
| 29 |  | Винт 2-4,2(25 | Screw 2-4.2(25 | 7 | 7 | 7 |
| 30 |  | Ручка 2110-1703088*1*2*4 | Handle 2110-1703088*1*2*4 | 1 | 1 | 1 |
| 31 |  | Чехол гофрированный 200017141 | Corrugated jacket 200017141 | 1 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 32 |  | Винт ВМ6-6g(16 ГОСТ 17475-80 | Screw BM6-6g(16 GOST 17475-80 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | 2501-59-176СП(SP) | Решетка*4 | Grid*4 | 1 | 1 | 1 |
| 34 |  | Болт М12(1,25-6g(20 ГОСТ 7796-70*4 | Bolt М12(1.25-6g(20 GOST 7796-70*4 | 5 | 5 | 5 |
| 35 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70*4 | Washer 12 ОТ GOST 6402-70*4 | 5 | 5 | 5 |
| 36 |  | Шайба 12 ГОСТ 11371-78*4 | Washer 12 GOST 11371-78*4 | 5 | 5 | 5 |
| 37 | 2501-89-123СП(SP) | Клипса | Clip | 90 | 90 | 90 |
| 38 | 35 5440 | Винт | Screw | 70 | 70 | 70 |

Рисунок  6.12  Кабина

###### Figure  6.12  Cab

|  | № рис. | 6.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 3501-24-199 | Планка | Strip | 1 | 1 |  |
|  | 3501-24-199-20 | Планка | Strip |  |  | 1 |
| 2 |  | Болт М16(1,5-6g(60 ГОСТ 7795-70 | Bolt М16(1.5-6g(60 GOST 7795-70 | 10 | 10 | 10 |
| 3 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 14 | 14 | 14 |
| 4 |  | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 11 | 11 | 11 |
| 5 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt М6-6g(16 GOST 7798-70 | 6 | 6 | 6 |
| 6 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 14 | 14 | 14 |
| 7 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 18 | 18 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  |  | 18 |
| 8 | 3501-24-200 | Планка | Strip | 1 | 1 |  |
|  | 3501-24-200-20 | Планка | Strip |  |  | 1 |
| 9 | 31 5390 | Шайба | Washer | 8 | 8 |  |
|  | 31 5390-20 | Шайба | Washer |  |  | 8 |
| 10 | 2501-59-242 | Втулка | Bushing | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 700-40-3141 | Кольцо | Ring | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 2501-59-243 | Шайба | Washer | 8 | 8 | 8 |
| 13 | 2501-59-241 | Втулка | Bushing | 4 | 4 | 4 |
| 14 |  | Болт М6-6g(20 ГОСТ 7798-70 | Bolt М6-6g(20 GOST 7798-70 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 700-40-6695 | Кольцо | Ring | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 2501-89-188 | Упор | Stop | 5 | 5 | 5 |
| 17 |  | Винт В.М4-6g(12 ГОСТ 17473-80 | Screw В.М5-6g(12 GOST 17473-80 | 2 | 2 | 2 |
| 18 |  | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | Washer 5 GOST 6402-70 | 24 | 24 | 24 |
| 19 | 31 0080 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 | 24 | 24 |  |
|  | 310080-20 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 |  |  | 24 |
| 20 |  | Гайка М5 ГОСТ 5927-70 | Nut M5 GOST 5927-70 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 2501-59-93 | Кронштейн | Bracket | 8 | 8 |  |
|  | 2501-59-93-20 | Кронштейн | Bracket |  |  | 8 |
| 22 | 2501-59-261 | Стержень | Stem | 2 | 2 |  |
|  | 2501-59-261-20 | Стержень | Stem |  |  | 2 |
| 23 |  | Шторка автомобильная тип 0276 | Automobile shutter of 0276 type | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 4596321017 | Винт 4(16 ОСТ 37.001.187-81 | Screw 4(16 ОSТ 37.001.187-81 | 12 16*3 | 12 16*3 | 12 16*3 |

|  | № рис. | 6.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 25 |  | Винт В.М5-6g(12 ГОСТ 17473-80 | Screw В.М4-6g(12 GOST 17473-80 | 4 | 4 | 4 |
| 26 |  | Гайка М4 ГОСТ 5927-70 | Nut M4 GOST 5927-70 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 700-31-2209 | Шайба | Washer | 4 | 4 |  |
|  | 700-31-2209-20 | Шайба | Washer |  |  | 4 |
| 28 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(45 GOST 7796-70 | 4 | 4 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(45 GOST 7796-70 |  |  | 4 |
| 29 | 35 5440 | Винт | Screw | 70 | 70 | 70 |

###### Рисунок  6.13  Кабина

Figure  6.13  Cab

|  | № рис. | 6.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 2501-59-159СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 | 2 |  |
|  | 2501-59-159-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 2 |
| 2 |  | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 10 | 10 | 10 |
| 3 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 14 | 14 | 14 |
| 4 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOST 7796-70 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 0901-59-101СП(SP) | Тяга | Tie-rod | 2 | 2 |  |
|  | 0901-59-101-20СП(SP) | Тяга | Tie-rod |  |  | 2 |
| 6 |  | Гайка М12(1,25 ГОСТ 5915-70 | Nut М12(1.25 GOST 5915-70 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1101-59-102СП(SP) | Наконечник | Tip | 2 | 2 |  |
|  | 1101-59-102-20СП(SP) | Наконечник | Tip |  |  | 2 |
| 8 | 2501-59-185 | Винт | Screw | 4 | 4 |  |
|  | 2501-59-185-20 | Винт | Screw |  |  | 4 |
| 9 | 2501-89-31 | Скоба | Cramp | 5 | 5 |  |
|  | 2501-89-31-20 | Скоба | Cramp |  |  | 5 |
| 10 | 2501-89-188 | Упор | Stop | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 1101-59-10 | Планка | Strip | 2 | 2 |  |
|  | 1101-59-10-20 | Планка | Strip |  |  | 2 |
| 12 |  | Винт В.М5-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw В.М5-6g(16 GOST 17473-80 | 10 | 10 | 10 |
| 13 |  | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | Washer 5 GOST 6402-70 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | 31 0080 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 | 24 | 24 |  |
|  | 31 0080-20 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 |  |  | 24 |
| 15 | 1101-59-3 | Стержень | Stem | 2 | 2 |  |
|  | 1101-59-3-20 | Стержень | Stem |  |  | 2 |
| 16 | 1101-59-4 | Уголок | Angle | 2 | 2 |  |
|  | 1101-59-4-20 | Уголок | Angle |  |  | 2 |
| 17 | 46-43-105-01 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |  |
|  | 46-43-105-10 | Кольцо | Ring |  |  | 2 |
| 18 | 700-38-2517-01 | Пружина | Spring | 2 | 2 |  |
|  | 700-38-2517-20 | Пружина | Spring |  |  | 2 |
| 19 | 1101-59-101СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 | 2 |  |
|  | 1101-59-101-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 2 |

Рисунок  6.14  Кабина

Figure  6.14  Cab

|  | № рис. | 6.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 |  | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 14 | 14 | 14 |
| 2 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 8 | 8 | 8 |
| 3 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOST 7796-70 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2501-89-93 | Торсион | Torsion | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2501-89-30 | Крышка | Cover | 2 | 2 |  |
|  | 2501-89-30-20 | Крышка | Cover |  |  | 2 |
| 6 | 2501-89-27 | Шайба | Washer | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2501-89-28-01 | Ось | Axle | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2501-89-156СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 | 2 |  |
|  | 2501-89-156-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 2 |
| 9 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOST 7796-70 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 2501-89-26-01 | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-26-01-20 | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 11 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOST 7796-70 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 2501-89-106СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-106-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 13 | 2501-89-106-01СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-106-01-20СП -20SP | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 14 | 2501-89-26 | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-26-20 | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 15 |  | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 11 | 11 | 11 |
| 16 | 2501-89-206 | Втулка | Bushing | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 2501-89-28-02 | Ось | Axle | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 31 5185 | Шайба | Washer | 5 | 5 |  |
|  | 31 5185-20 | Шайба | Washer |  |  | 5 |
| 19 | 2501-89-29 | Штанга | Spar | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-29-20 | Штанга | Spar |  |  | 1 |
| 20 | 2501-89-28 | Ось | Axle | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 2501-89-92 | Ось | Axle | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 2501-89-155СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-155-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 23 | 2501-89-34 | Пластина | Plate | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 3501-24-166СП(SP) | Каркас | Framework | 1 | 1 |  |
|  | 3501-24-166-20СП(SP) | Каркас | Framework |  |  | 1 |
| 25 | 2501-89-140СП(SP) | Каркас | Framework | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-140-20СП(SP) | Каркас | Framework |  |  | 1 |
| 26 | 2501-89-32 | Пружина | Spring | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 2501-89-33 | Накладка | Strap | 2 | 2 |  |
|  | 2501-89-33-20 | Накладка | Strap |  |  | 2 |

|  | № рис. | 6.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 28 | 2501-89-64 | Панель | Panel | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | Винт В.М6-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw В.М6-6g(16 GOST 17473-80 | 6 | 6 | 6 |
| 30 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 14 | 14 | 14 |
| 31 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 18 | 18 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  |  | 18 |
| 32 | 2501-89-205 | Упор | Stop | 1 | 1 |  |
|  | 2501-89-205-20 | Упор | Stop |  |  | 1 |
| 33 | 2501-89-65 | Панель | Panel | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 2501-89-66 | Панель | Panel | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | Винт В.М5-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw В.М5-6g(16 GOST 17473-80 | 10 | 10 | 10 |
| 36 |  | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | Washer 5 GOST 6402-70 | 24 | 24 | 24 |
| 37 | 31 0080 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 | 24 | 24 |  |
|  | 31 0080-20 | Шайба 5 ГОСТ 11371-78 | Washer 5 GOST 11371-78 |  |  | 24 |
| 38 | 2501-89-188 | Упор | Stop | 5 | 5 | 5 |
| 39 | 2501-89-31 | Скоба | Cramp | 5 | 5 |  |
|  | 2501-89-31-20 | Скоба | Cramp |  |  | 5 |
| 40 | 2501-89-186 | Упор | Stop | 2 | 2 | 2 |

Рисунок  6.15  Облицовка

Figure  6.15  Facing

| 6.9 1102-55-3СП Облицовка 1102-55-3SP Facing |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.15, | 1102-55-3СП(SP) | Облицовка | Facing | ( |  |
| 6.16, 6.17 | 1102-55-3-20СП(SP) | Облицовка | Facing |  | ( |

|  | № рис. | 6.15 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1102-55-29СП(SP) | Цепь | Chain | 2 |  |
|  | 1102-55-29-20СП(SP) | Цепь | Chain |  | 2 |
| 2 | 31 0230 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 | 38 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 |  | 38 |
| 3 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 76 | 76 |
| 4 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(25 GOST 7796-70 | 45 | 45 |
| 5 | 1102-55-32-01СП(SP) | Боковина | Side-fame | 1 |  |
|  | 1102-55-32-01-20СП -20SP | Боковина | Side-frame |  | 1 |
| 6 | 42 0167 | Табличка 125(80 ГОСТ 12971-67 | Plate 125(80 GOST 12971-67 | 1 | 1 |
| 7 | 1102-55-119 | Стержень | Stem | 4 | 4 |
| 8 | 1102-55-32СП(SP) | Боковина | Side-fame | 1 |  |
|  | 1102-55-32-20СП(SP) | Боковина | Side-frame |  | 1 |
| 9 | 28 0370 | Болт М12(1,25-6g(55 ГОСТ 7795-70 | Bolt M12(1.25-6g(55 GOST 7795-70 | 2 |  |
|  | 28 0370-20 | Болт М12(1,25-6g(55 ГОСТ 7795-70 | Bolt M12(1.25-6g(55 GOST 7795-70 |  | 2 |
| 10 |  | Болт М12(1,25-6g(65 ГОСТ 7795-70 | Bolt M12(1.25-6g(65 GOST 7795-70 | 8 | 8 |
| 11 | 31 5211 | Шайба | Washer | 30 |  |
|  | 31 5211-20 | Шайба | Washer |  | 30 |
| 12 | 0902-55-115 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-115-20 | Крышка | Cover |  | 1 |

|  | № рис. | 6.15 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 28 | 28 |
| 14 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 28 | 28 |
| 15 | 31 0140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 22 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 |  | 22 |
| 16 | 1102-55-28СП(SP) | Боковина | Side-frame | 1 |  |
|  | 1102-55-28-20СП(SP) | Боковина | Side-frame |  | 1 |
| 17 | 1102-55-27СП(SP) | Боковина | Side-frame | 1 |  |
|  | 1102-55-27-20СП(SP) | Боковина | Side-frame |  | 1 |
| 18 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 6 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 6 |
| 19 | 0902-55-18СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-18-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 20 | 0902-55-19-01СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-19-01-20СП -20SP | Крышка | Cover |  | 1 |
| 21 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 ОT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 22 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16(1.5-6g(45 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M16(1.5-6g(45 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 23 |  | Болт М12(1,25-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(40 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 24 | 0902-55-13СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 0902-55-13-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 25 | 1102-55-33-01СП(SP) | Боковина | Side-frame | 1 |  |
|  | 1102-55-33-01-20СП -20SP | Боковина | Side-frame |  | 1 |
| 26 | 1102-55-33СП(SP) | Боковина | Side-frame | 1 |  |
|  | 1102-55-33-20СП(SP) | Боковина | Side-frame |  | 1 |

###### Рисунок  6.16  Облицовка

###### Figure  6.16  Facing

|  | № рис. | 6.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 31 0230 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 | 38 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 |  | 38 |
| 2 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 76 | 76 |
| 3 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(25 GOST 7796-70 | 45 | 45 |
| 4 | 0902-55-11СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-11-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 5 | 1102-55-31СП(SP) | Капот | Hood | 1 |  |
|  | 1102-55-31-20СП(SP) | Капот | Hood |  | 1 |
| 6 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(50 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(50 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 7 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |
| 8 | 31 0310 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 | 2 |  |
|  | 31 0310-20 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOST 11371-78 |  | 2 |
| 9 | 0902-55-13-01СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 0902-55-13-01-20СП -20SP | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 10 | 0902-55-44 | Уголок | Angle | 2 |  |
|  | 0902-55-44-20 | Уголок | Angle |  | 2 |
| 11 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 | 16 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 |  | 16 |
| 12 | 2001-53-54 | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |
| 13 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g(16 GOST 7798-70 | 2 | 2 |
| 14 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut M6 GOST 5915-70 | 14 | 14 |
| 15 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 14 | 14 |
| 16 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 10 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  | 10 |

|  | № рис. | 6.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 17 | 28 0819 | Болт М24(2-6g(55 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(55 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0819-20 | Болт М24(2-6g(55 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(55 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 18 | 31 0350 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 | 10 |  |
|  | 31 0350-20 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 |  | 10 |
| 19 | 0902-55-25СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-25-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 20 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 28 | 28 |
| 21 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 28 | 28 |
| 22 | 31 0140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 22 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 |  | 22 |
| 23 | 28 0840 | Болт М24(2-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(90 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0840-20 | Болт М24(2-6g(90 ГОСТ 7796-70 | Bolt M20(1.5-6g(90 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 24 | 0902-55-101 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-101-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 25 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 6 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 6 |
| 26 | 0902-55-22СП(SP) | Контейнер | Container | 1 |  |
|  | 0902-55-22-20СП(SP) | Контейнер | Container |  | 1 |
| 28 | 31 5211 | Шайба | Washer | 30 |  |
|  | 31 511-20 | Шайба | Washer |  | 30 |
| 29 |  | Болт М12(1,25-6g(65 ГОСТ 7795-70 | Bolt M12(1.25-6g(65 GOST 7795-70 | 8 | 8 |
| 30 | 0902-55-23СП(SP) | Контейнер | Container | 1 |  |
|  | 0902-55-23-20СП(SP) | Контейнер | Container |  | 1 |
| 31 | 0902-55-107 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-107-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 32 | 0902-55-16-01СП(SP) | Крыло | Wing | 1 |  |
|  | 0902-55-16-01-20СП -20SP | Крыло | Wing |  | 1 |

|  | № рис. | 6.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 33 | 0902-55-16СП(SP) | Крыло | Wing | 1 |  |
|  | 0902-55-16-20СП(SP) | Крыло | Wing |  | 1 |
| 34 | 0902-55-27СП(SP) | Ступенька | Foot step | 1 |  |
|  | 0902-55-27-20СП(SP) | Ступенька | Foot step |  | 1 |
| 35 | 28 0342 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 | 9 |  |
|  | 28 0342-20 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 |  | 9 |
| 36 |  | Болт М12(1,25-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(20 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 37 | 0902-55-25-01СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 0902-55-25-01-20СП -20SP | Крышка | Cover |  | 1 |
| 38 | 2501-55-170СП(SP) | Ручка | Handle | 1 | 1 |
| 39 | 2501-55-215 | Стержень | Stem | 7 | 7 |
| 40 | 46-43-105-01 | Кольцо | Ring | 1 |  |
|  | 46-43-105-01-10 | Кольцо | Ring |  | 1 |
| 41 | 700-38-2563 | Пружина | Spring | 12 |  |
|  | 700-38-2563-20 | Пружина | Spring |  | 12 |
| 42 |  | Шплинт 4(25 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 4(25 GOST 397-79 | 24 | 24 |
| 43 | 1102-56-2СП(SP) | Изоляция теплошумовая | Thermal and noise insulation | 1 | 1 |

Рисунок  6.17  Облицовка

###### Figure  6.17  Facing

|  | № рис. | 6.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1102-55-30СП(SP) | Уголок | Angle | 2 |  |
|  | 1102-55-30-20СП(SP) | Уголок | Angle |  | 2 |
| 2 | 31 5211 | Шайба | Washer | 30 |  |
|  | 31 5211-20 | Шайба | Washer |  | 30 |
| 3 |  | Болт М12(1,25-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(35 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  |  | Болт М12(1,25-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(35 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 4 |  | Гайка М12(1,25 ГОСТ 5915-70 | Nut М12(1,25 GOST 5915-70 | 8 | 8 |
| 5 | 28 0342 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 | 9 |  |
|  | 28 0342-20 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(30 GOST 7796-70 |  | 9 |
| 6 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОT GOST 6402-70 | 76 | 76 |
| 7 | 31 0230 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 | 38 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | Washer 12 GOST 6958-78 |  | 38 |
| 8 | 2501-55-169СП(SP) | Ручка | Handle | 6 | 6 |
| 9 | 2501-55-215 | Стержень | Stem | 7 | 7 |
| 10 |  | Шплинт 4(25 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 4(25 GOST 397-79 | 24 | 24 |
| 11 | 700-38-2563 | Пружина | Spring | 12 |  |
|  | 700-38-2563-20 | Пружина | Spring |  | 12 |
| 12 | 1102-55-119-01 | Стержень | Stem | 1 | 1 |
| 13 | 2001-55-247-01 | Втулка | Bushing | 5 | 5 |
| 14 | 1102-55-120 | Прокладка | Gasket | 2 |  |
|  | 1102-55-120-20 | Прокладка | Gasket |  | 2 |
| 15 | 31 0140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 22 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 |  | 22 |
| 16 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 28 | 28 |
| 17 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 28 | 28 |
| 18 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 10 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  | 10 |

|  | № рис. | 6.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 19 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 14 | 14 |
| 20 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut М6 GOST 5915-70 | 14 | 14 |
| 21 |  | Замок «MESAN» серии 016-6-203-IP65 | Lock «MESAN» of 016-6-203-IP65 series | 2 | 2 |
| 22 | 1102-55-34СП(SP) | Упор | Stop | 2 |  |
|  | 1102-55-34-20СП(SP) | Упор | Stop |  | 2 |
| 23 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(25 GOST 7796-70 | 45 | 45 |
| 24 | 0902-55-44 | Уголок | Angle | 2 |  |
|  | 0902-55-44-20 | Уголок | Angle |  | 2 |
| 25 | 28 0361 | Болт М12(1,25-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(45 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0361-20 | Болт М12(1,25-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt M12(1.25-6g(45 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 26 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 | 16 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 |  | 16 |
| 27 | 31 0320 | Шайба 20 ГОСТ 6958-78 | Washer 20 GOST 6958-78 | 3 |  |
|  | 31 0320-20 | Шайба 20 ГОСТ 6958-78 | Washer 20 GOST 6958-78 |  | 3 |
| 28 |  | Болт М6-6g(20 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g(20 GOST 7798-70 | 4 | 4 |
| 29 | 31 0120 | Шайба 6 ГОСТ 6958-78 | Washer 6 GOST 6958-78 | 4 |  |
|  | 31 0120-20 | Шайба 6 ГОСТ 6958-78 | Washer 6 GOST 6958-78 |  | 4 |

Рисунок  6.18  Кабина

Figure  6.18  Cab

| 6.10 2501-59-1СП/-1-01СП Кабина 2501-59-1SP/-1-01SP Cab |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.18, | 2501-59-1СП(SP) | Кабина* | Cab* | ( |  |
| 6.19, | 2501-59-1-20СП(SP) | Кабина | Cab |  | ( |
| 6.20 | 2501-59-1-01СП(SP) | Кабина** | Cab** | ( |  |
|  | 2501-59-1-01-20СП(SP) | Кабина | Cab |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - без кондиционера ** - с кондиционером * - without the air-conditioner ** - with the air-conditioner |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 |  | 4 |
| 2 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 3 | 28 0320 | Болт М12(1,25-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(20 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0320-20 | Болт М12(1,25-6g(20 | Bolt М12(1.25-6g(20 |  | 4 |
| 4 | 401-59-168СП(SP) | Поручень | Handrail | 2 | 2 |
| 5 | 2501-59-147-04 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 6 | 2501-59-147-05 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 7 | 2501-59-149 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 8 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOST 7796-70 | 22 | 22 |
| 9 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29* 33** | 29* 33** |
| 10 | 31 0140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 8 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 |  | 8 |
| 11 | 2501-59-186 | Пластина | Plate | 2 | 2 |
| 12 | 2501-59-160СП(SP) | Фиксатор | Locator | 1 |  |
|  | 2501-59-160-20СП(SP) | Фиксатор | Locator |  | 1 |

|  | № рис. | 6.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 | 2501-59-157-01СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 2501-59-157-01-20СП -20SP | Балка | Beam |  | 1 |
| 14 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 15 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 16 | 31 0170 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0170-20 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 | Washer 10 GOST 11371-78 |  | 4 |
| 17 | 2501-59-280 | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 2501-59-280-20 | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 18 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 19 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 20* 28** |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 20* 28** |
| 20 | 7879-4204-01 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 21 | 2501-59-157СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 2501-59-157-20СП(SP) | Балка | Beam |  | 1 |
| 22 | 2501-59-160-01СП(SP) | Фиксатор | Locator | 1 |  |
|  | 2501-59-160-01-20СП -20SP | Фиксатор | Locator |  | 1 |
| 23 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut M6 GOST 5915-70 | 6 | 6 |
| 24 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 4 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  | 4 |
| 25 |  | Винт ВМ6-6g(22 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ6-6g(22 GOST 17473-80 | 4 | 4 |
| 26 | 2501-59-234 | Окантовка | Edge | 1 | 1 |
| 27 | 46-59-419-06 | Кант №23 | Edge №23 | 1 | 1 |
| 28 |  | Рамка окна двери водителя (покупной) 3205-6403010СБ | Driver’s door window frame (purchased) 3205-6403010SB | 1 | 1 |
| 29 | 2501-59-277 | Стопор | Lock | 1 |  |
|  | 2501-59-277-20 | Стопор | Lock |  | 1 |
| 30 | 2501-59-276 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 2501-59-276-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 31 | 2501-59-275 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 2501-59-275-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 32 | 2501-59-274 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 2501-59-274-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |

|  | № рис. | 6.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 33 |  | Винт ВМ5-6g(22 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ5-6g(22 GOST 17473-80 | 22 | 22 |
| 34 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 5 | 5 |
| 35 |  | Винт ВМ6-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ6-6g(16 GOST 17473-80 | 1 | 1 |
| 36 |  | Замок форточки в сборе 3221-5403600 | Quarter light lock assembled 3221-5403600 | 1 | 1 |
| 37 | 2501-59-278 | Крючок | Hook | 1 |  |
|  | 2501-59-278-20 | Крючок | Hook |  | 1 |
| 38 |  | Винт ВМ4-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ4-6g(16 GOST 17473-80 | 4 | 4 |
| 39 |  | Шайба 4 ГОСТ 6402-70 | Washer 4 GOST 6402-70 | 4 | 4 |

Рисунок  6.19  Кабина

Figure  6.19  Cab

|  | № рис. | 6.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-59-101СП(SP) | Каркас* | Framework* | 1 |  |
|  | 2501-59-101-20СП(SP) | Каркас | Framework |  | 1 |
|  | 2501-59-101-01СП(SP) | Каркас** | Framework** | 1 |  |
|  | 2501-59-101-01-20СП -20SP | Каркас | Framework |  | 1 |
| 2 | 401-59-422 | Планка | Strip | 8 |  |
|  | 401-59-422-20 | Планка | Strip |  | 8 |
| 3 | 2501-59-105 | Стержень | Stem | 4 |  |
|  | 2501-59-105-20 | Стержень | Stem |  | 4 |
| 4 | 46-59-245СП(SP) | Створка | Flap | 4 |  |
|  | 46-59-245-20СП(SP) | Створка | Flap |  | 4 |
| 5 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 | 12 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 |  | 12 |
| 6 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 12 | 12 |
| 7 | 31 0270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 12 |  |
|  | 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 |  | 12 |
| 8 | 2501-59-109СП(SP) | Дверь | Door | 1 |  |
|  | 2501-59-109-20СП(SP) | Дверь | Door |  | 1 |
| 9 | 46-59-419-06 | Кант №23 | Edge №23 | 1 | 1 |
| 10 | 2501-59-73-01 | Окантовка | Edging | 2 | 2 |
| 11 | 2501-59-118СП(SP) | Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200 -005-91 | Multiple glass unit SPКТ ТU21-0287200-005-91 | 2 | 2 |
| 12 | 2501-59-134СП(SP) | Ручка | Handle | 2 |  |
|  | 2501-59-134-20СП(SP) | Ручка | Handle |  | 2 |
| 13 | 2501-59-145 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 14 | 2501-59-73 | Окантовка | Edging | 1 | 1 |
| 15 | 46-59-419 | Кант №23 | Edge №23 | 1 | 1 |
| 16 | 2501-59-117СП(SP) | Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200 -005-91 | Multiple glass unit SPKT ТU 21-0287200-005-91 | 1 | 1 |
| 17 | 2501-59-110СП(SP) | Дверь | Door | 1 |  |
|  | 2501-59-110-20СП(SP) | Дверь | Door |  | 1 |
| 18 | 40 0460 | Уплотнитель двери | Door packing | 2 | 2 |
| 19 |  | Замок правый А1.2501-59-25 ТУ4980-001-05786040-2005 (в комплекте с ключами) | Right lock А1.2501-59-25 ТU4980-001-05786040-2005 (in complete set with the keys) | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 20 | 2501-59-145-01 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 21 |  | Винт А1.2501-59-102 | Screw А1.2501-59-102 | 2 | 2 |
| 22 | 2501-59-135СП(SP) | Ручка | Handle | 2 |  |
|  | 2501-59-135-20СП(SP) | Ручка | Handle |  | 2 |
| 23 |  | Замок левый А1.2501-59-26 ТУ4980-001-05786040-2005 | Left lock А1.2501-59-26 ТU4980-001-05786040-2005 | 1 | 1 |
| 24 |  | Уплотнитель 2107-6107018 (покупной) | Sealing 2107-6107018 (purchased) | 10м | 10м |
| 25 | 2501-59-258-01 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 26 | 2501-59-257-01 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 27 | 2501-59-120СП(SP) | Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91 | Multiple glass unit SPКТ ТU 21-0287200-005-91 | 1 | 1 |
| 28 | 2501-59-73-03 | Окантовка | Edging | 1 | 1 |
| 29 | 46-59-419-03 | Кант №23 | Edge №23 | 1 | 1 |
| 30 |  | Планка А1.2501-59-103 | Strip А1.2501-59-103 | 2 | 2 |
| 31 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 32 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29* 33** | 29* 33** |
| 33 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 20* 28** |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 20* 28** |
| 34 |  | Накладка МЦ8-9.00.02 | Strap МC8-9.00.02 | 1 | 1 |
| 35 |  | Винт МЦ8-9.00.04 | Screw МC8-9.00.04 | 2 | 2 |
| 36 |  | Пластина пружинная МЦ8-9.00.03 | Reed МC8-9.00.03 | 1 | 1 |
| 37 | 2501-59-101 | Ручка | Handle | 2 | 2 |
| 38 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOST 7796-70 | 22 | 22 |

Figure  6.20  Cab

Рисунок  6.20  Кабина

|  | № рис. | 6.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | ТТ2501-23-2 | Ручка | Handle | 2 | 2 |
| 2 | 2501-59-158СП(SP) | Направляющая | Guide | 1 |  |
|  | 2501-59-158-20СП(SP) | Направляющая | Guide |  | 1 |
| 3 | 2501-59-158-01СП(SP) | Направляющая | Guide | 1 |  |
|  | 2501-59-158-01-20СП -20SP | Направляющая | Guide |  | 1 |
| 4 | 2501-59-159СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 |  |
|  | 2501-59-159-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  | 2 |
| 5 | 2501-59-147-02 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 6 | 2501-59-146 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 7 | 2501-59-148 | Панель | Panel | 1 | 1 |
| 8 | 2501-59-147-07 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 9 | 2501-59-147-06 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 10 | 2501-59-147 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 11 | 2501-59-147-01 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 12 | 2501-59-101-01СП(SP) | Каркас** | Framework** | 1 |  |
|  | 2501-59-101-01-20СП -20SP | Каркас | Framework |  | 1 |
| 13 |  | Болт М8-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(35 GOST 7796-70 | 4** | 4** |
| 14 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 4** | 4** |
| 15 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29* 33** | 29* 33** |
| 16 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 20* 28** |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 20* 28** |
| 17 | 2501-59-180СП(SP) | Крышка** | Cover** | 1 |  |
|  | 2501-59-180-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 18 | 38 5284-01 | Пружина | Spring | 2 |  |
|  | 38 5284-20 | Пружина | Spring |  | 2 |
| 19 | 30 0220 | Гайка М12(1,25 ГОСТ 15522-70 | Nut М12(1.25 GOST 15522-70 | 4 |  |
|  | 30 0220-20 | Гайка М12(1,25 ГОСТ 15522-70 | Nut М12(1.25 GOST 15522-70 |  | 4 |
| 20 | 2501-59-185 | Винт | Screw | 4 |  |
|  | 2501-59-185-20 | Винт | Screw |  | 4 |
| 21 | 46-56-419-02 | Кант №23 | Edge №23 | 1 | 1 |
| 22 | 2501-59-73-02 | Окантовка | Edging | 1 | 1 |
| 23 | 2501-59-119СП(SP) | Стеклопакет СПТК ТУ 21- 0287200-005-91 | Multiple glass unit SPTK TU 21- 0287200-005-91 | 1 | 1 |
| 24 |  | Хомут крепления термоса 54-00-630 | Clamp for thermos fastening | 1 | 1 |
| 25 | 401-59-260СП | Гнездо | Pocket | 1 |  |
|  | 401-59-260-20СП | Гнездо | Pocket |  | 1 |

|  | № рис. | 6.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 26 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOST 7796-70 | 22 | 22 |
| 27 | 2501-59-150 | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 2501-59-150-20 | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 28 | 40 0085 | Опора | Bearing | 5 | 5 |
| 29 | 2501-59-267 | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 2501-59-267-20 | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 30 |  | Зеркало 53205-8201110 (покупное) | Mirror 53205-8201110 (to be purchased) | 1 | 1 |
| 31 |  | Болт М10-6g(60 ГОСТ 7795-70 | Bolt М10-6g(60 GOST 7795-70 | 4 | 4 |
| 32 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 33 | 31 0140 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 | 8 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 ГОСТ 6958-78 | Washer 8 GOST 6958-78 |  | 8 |
| 34 | 2501-59-147-03 | Лист | Sheet | 4 | 4 |
| 35 | 2501-59-142СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 2501-59-142-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 36 | 2501-59-141 | Плата | Board | 1 |  |
|  | 2501-59-141-20 | Плата | Board |  | 1 |
| 37 |  | Винт ВМ4-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ4-6g(16 GOST 17473-80 | 4 | 4 |
| 38 |  | Шайба 4 ГОСТ 6402-70 | Washer 4 GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 39 | 2501-59-268 | Крючок | Hook | 1 | 1 |

Рисунок  6.21  Установка вентиляторов кабины

Figure  6.21 Cab fans mounting

| 6.11 312001-57-2СП Установка вентиляторов кабины 312001-57-2SP Cab fans mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.21 | 312001-57-2СП(SP) | Установка вентиляторов кабины | Cab fans mounting | ( |  |
|  | 312001-57-2-20СП(SP) | Установка вентиляторов кабины | Cab fans mounting |  | ( |

|  | № рис. | 6.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 312001-57-2 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 312001-57-2-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 2 | 700-40-6955-04 | Уплотнение | Sealing | 4 | 4 |
| 3 | 45 7375 3864 | Вентилятор отопителя 423780 | Heater fan 423780 | 2 | 2 |
| 4 | 700-40-6695 | Кольцо | Ring | 4 | 4 |
| 5 | 46-57-62 | Втулка | Bushing | 4 |  |
|  | 46-57-62-20 | Втулка | Bushing |  | 4 |
| 6 |  | Болт М6-6g(20 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g(20 GOST 7798-70 | 4 | 4 |
| 7 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6T GOST 6402-70 | 12 | 12 |
| 8 | 31 0120 | Шайба 6 ГОСТ 6958-78 | Washer 6 GOST 6958-78 | 4 |  |
|  | 31 0120-20 | Шайба 6 ГОСТ 6958-78 | Washer 6 GOST 6958-78 |  | 4 |
| 9 | 312001-57-3 | Рамка | Frame | 2 |  |
|  | 312001-57-3-20 | Рамка | Frame |  | 2 |
| 10 | 12.1109.080 | Элемент фильтрующий воздушного фильтра ТУ 4591.014. 00232058-98 | Air filter filtering element TU 4591.014. 00232058-98 | 2 | 2 |
| 11 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt M6-6g(16 GOST 7798-70 | 8 | 8 |
| 12 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 8 |  |
|  | 31 0110-20 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 |  | 8 |
| 13 | 2501-57-82 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |

|  | № рис. | 6.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 | 312001-57-101СП(SP) | Основание | Base | 1 |  |
|  | 312001-57-101-20СП -20SP | Основание | Base |  | 1 |
| 15 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(20 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 16 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 10 | 10 |
| 17 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 | 10 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOST 11371-78 |  | 10 |
| 18 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt M8-6g(16 GOST 7796-70 | 4 | 4 |

Рисунок  6.22  Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины

«Четра»

Figure  6.22  “Chetra” cab interior parts and assembly units machine set

| 6.12 1101-89-5МК/6МК Машинокомплект деталей и сборочных единиц интерьера кабины «Четра» 1101-89-5МК/6МК “Chetra” cab interior parts and assembly units machine set |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 6.22 | 1101-89-5МК* | Машинокомплект интерьера кабины «Четра» | “Chetra” cab interior machine set | ( |  |
|  | 1101-89-6МК** | Машинокомплект интерьера кабины «Четра» | “Chetra” cab interior machine set |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - на тракторе установлен вентиляционный блок **- на тракторе установлен кондиционер * - tractor is equipped with a ventilation unit ** - tractor is equipped with a conditioner |
| --- | --- |

|  | № рис. | 6.22 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1101-89-2МК-9а | Облицовка стойки левая | Left stand facing | 1 | 1 |
| 2 | 1101-89-2МК-30 | Накладка джойстика КПП | Gearbox joystick strip | 1 | 1 |
| 3 | 1101-89-2МК-12 | Облицовка панели приборов левая нижняя | Instrument panel facing, lower left | 1 | 1 |
| 4 | 1101-89-2МК-11 | Накладка панели приборов левая нижняя | Instrument panel strap, lower left | 1 | 1 |
| 5 | 1101-89-2МК-3 | Облицовка панели приборов правая нижняя | Instrument panel facing, lower right | 1 | 1 |
| 6 | 1101-89-2МК-15 | Облицовка двери | Door facing | 2 | 2 |
| 7 | 1101-89-2МК-2 | Накладка панели приборов правая нижняя | Instrument panel strap, lower right | 1 | 1 |
| 8 | 1101-89-2МК-19 | Накладка пола | Floor strap | 1 | 1 |
| 9 | 1101-89-2МК-16 | Облицовка ящика нижняя | Lower box facing | 1 | 1 |
| 10 | 1101-89-2МК-16а | Облицовка ящика верхняя | Upper box facing | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.22 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 | 1101-89-5МК-31 | Накладка джойстика отвала | Blade joystick strip | 1 | 1 |
| 12 | 1101-89-5МК-1а | Накладка панели приборов правая задняя | Instrument panel strap, rear right | 1 | 1 |
| 13 | 1101-89-2 МК-1 | Накладка панели приборов правая передняя | Instrument panel strap, front right | 1 | 1 |
| 14 | 1101-89-2МК-9 | Облицовка стойки правая | Right stand facing | 1 | 1 |
| 15 | 1101-89-2МК-20 | Облицовка комбинации приборов | Instrument combination facing | 1 | 1 |
| 16 | 1101-89-2МК-29* | Кожух вентиляционного блока | Ventilation block jacket | 1 | 1 |
| 17 | 1101-89-2МК-17* | Панель крыши передняя | Front roof panel | 1 | 1 |
|  | 1101-89-3МК-17** | Панель крыши передняя | Front roof panel | 1 | 1 |
| 18 | 1101-89-2МК-7 | Антресоль правая | Right entresol | 1 | 1 |
| 19 | 1101-89-2МК-8 | Дверка антресоли правая | Right entresol door | 1 | 1 |
| 20 | 1101-89-2МК-21а | Фиксатор замка антресоли | Entresol lock stop | 1 | 1 |
| 21 | 1101-89-2МК-24 | Пружина | Spring | 3 | 3 |
| 22 | 1101-89-2МК-25 | Крючок вещевого ящика | Hook for object’ s box | 3 | 3 |
| 23 | 1101-89-2МК-18 | Панель крыши задняя | Rear roof panel | 1 | 1 |
| 24 | 1101-89-2МК-22 | Пластина чехла КПП | Gearbox jacket plate | 1 | 1 |
| 25 | 1101-89-2МК-14 | Подлокотник | Arm rest | 2 | 2 |
| 26 | 1101-89-2МК-14а | Каркас подлокотников | Arm rest framework | 2 | 2 |
| 27 | 1101-89-2МК-6 | Облицовка задней стенки | Rear wall facing | 1 | 1 |
| 28 | 1101-89-2МК-8а | Дверка антресоли левая | Left entresol door | 1 | 1 |
| 29 | 1101-89-2МК-7а | Антресоль левая | Left entresol | 1 | 1 |
| 30 | 1101-89-2МК-28 | Накладка радиатора №2 | No.2 radiator strip | 1 | 1 |
| 31 | 1101-89-2МК-26 | Термоэлектри-ческая сборка | Thermal electrical assembly | 1 | 1 |
| 32 | 1101-89-2МК-27 | Накладка радиатора №1 | No.1 radiator strip | 1 | 1 |
| 33 | 1101-89-2МК-4 | Крышка холодильника | Fridge cover | 1 | 1 |
| 34 | 1101-89-2МК-23 | Фиксатор замка холодильника | Fridge lock stop | 1 | 1 |

|  | № рис. | 6.22 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 35 | 1101-89-2МК-5 | Карман холодильника | Fridge pocket | 1 | 1 |
| 36 | 1101-89-2МК-5а | Карман холодильника | Fridge pocket | 1 | 1 |
| 37 | 1101-89-2МК-21 | Фиксатор замка | Lock stop | 1 | 1 |
| 38 | 1101-89-2МК-13 | Дверка блоков предохранителей | Fuse blocks door | 1 | 1 |
| 39 | 1101-89-2МК-10 | Накладка панели приборов левая задняя | Instrument panel strap, rear left | 1 | 1 |
| 40 | 1101-89-5МК-10а | Накладка панели приборов левая передняя | Instrument panel strap, front left | 1 | 1 |