### Раздел 1

### Установка двигателя и систем его обеспечения

### Section 1

### Engine and its supplying systems installation

### Раздел 1  Установка двигателя и систем его обеспечения

#### Section 1  Engine and its supplying systems installation

Содержание

# Contents

| 1.1 | 2002-01-1-01СП(SP)/ -03СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238 | JAMZ-238 engine mounting | 1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1502-05-1СП(SP) | Установка систем воздухоочистки и выпуска | Exhaust and air cleaning systems mounting | 1-11 |
| 1.3 | 1502-05-12СП(SP) | Воздухоочиститель | Air cleaner | 1-15 |
| 1.4 | 1502-25-1СП(SP) | Установка топливного бака | Fuel tank mounting | 1-18 |
| 1.5 | 2001-25-15СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank | 1-25 |
| 1.6 | 2002-43-3СП(SP) | Установка системы подогрева | Pre-heater system mounting | 1-28 |
| 1.7 | 2002-60-2-01СП(SP) | Система охлаждения двигателя и трансмиссии | Transmission and engine cooling system | 1-35 |
| 1.8 | 2002-60-160СП(SP) | Установка радиаторная | Radiator mounting | 1-44 |
|  |  |  | Всего листов | 46 |
|  |  |  | Total pages |  |

Рисунок  1.1  Установка двигателя ЯМЗ-238

Figure 1.1 JAMZ-238 engine mounting

| 1.1 2002-01-1-01СП/-03СП Установка двигателя ЯМЗ-238 2002-01-1-01SP/-03SP JAMZ-238 engine mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1.1, 1.2 | 2002-01-1-01СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238* | JAMZ-238 engine mounting* | ( |  |  |
|  | 2002-01-1-01- -10СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238 | JAMZ-238 engine mounting |  | ( |  |
|  | 2002-01-1-01- -20СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238 | JAMZ-238 engine mounting |  |  | ( |
|  | 2002-01-1-03СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238** | JAMZ-238 engine mounting** | ( |  |  |
|  | 2002-01-1-03- -10СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238 | JAMZ-238 engine mounting |  | ( |  |
|  | 2002-01-1-03- -20СП(SP) | Установка двигателя ЯМЗ-238 | JAMZ-238 engine mounting |  |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - Т-15.01Я без компрессора кондиционера ** - Т-15.01Я с компрессором кондиционера * - T-15JA without conditioner compressor ** - T-15JA with conditioner compressor |
| --- | --- |

|  | № рис. | 1.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 2002-01-105СП(SP) | Кожух вентилятора | Fan jacket | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2002-01-106СП(SP) | Опора передняя | Front support | 1 | 1 |  |
|  | 2002-01-106-20СП(SP) | Опора передняя | Front support |  |  | 1 |
| 3 |  | Двигатель ЯМЗ-238НД4-1 | JAMZ-238ND4-1 diesel engine | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Датчики указателя температуры ТУ 37.003.800-77 | Temperature indicator pickups ТU 37.003.800-77 |  |  |  |
| 4 | 45 7382 5054 | Датчик указателя температуры ТМ-100В | Temperature indicator pickup TM-100B | 1 |  |  |
|  | 45 7382 5089 | Датчик указателя температуры ТМ-100ВЭ | Temperature indicator pickup TM-100BE |  | 1 |  |
|  | 45 7382 5055 | Датчик указателя температуры ТМ-100ВТ | Temperature indicator pickup TM-100BT |  |  | 1 |

|  | № рис. | 1.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 5 |  | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-01 ТУ 37.003.569-90 | Temperature annunciator pickup TM111-01 ТU 37.003.569-90 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Датчики аварийного давления масла ТУ 37.003.138-76 | Emergency oil pressure pickups ТU 37.003.138-76 |  |  |  |
| 6 | 45 7382 6184 | Датчик аварийного давления масла ММ111В | Emergency oil pressure pickup MM111 B | 1 |  |  |
|  | 45 7382 6185 | Датчик аварийного давления масла ММ111В-Э | Emergency oil pressure pickup MM111B-E |  | 1 |  |
|  | 45 7382 6186 | Датчик аварийного давления масла ММ111В-Т | Emergency oil pressure pickup MM111B-T |  |  | 1 |
| 7 | 2002-01-7 | Переходник | Adapter | 2 | 2 |  |
|  | 2002-01-7-20 | Переходник | Adapter |  |  | 2 |
|  |  | Датчики указателя давления масла ТУ 37.003.387-78 | Oil pressure indicator pickups ТU 37.003.387-78 |  |  |  |
| 8 | 45 7382 6081 | Датчик указателя давления масла ММ355 | Oil pressure indicator pickup MM355 | 1 |  |  |
|  | 45 7382 6082 | Датчик указателя давления масла ММ355-Э | Oil pressure indicator pickup MM355-E |  | 1 |  |
|  | 45 7382 6083 | Датчик указателя давления масла ММ355-Т | Oil pressure indicator pickup MM355-T |  |  | 1 |
| 9 | 2002-01-104СП(SP) | Крыльчатка вентилятора | Fan impeller | 1 | 1 |  |
|  | 2002-01-104-20СП (SP) | Крыльчатка вентилятора | Fan impeller |  |  | 1 |

Рисунок 1.2 Установка двигателя ЯМЗ-238

Figure 1.2 JAMZ-238 engine mounting

|  | № рис. | 1.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOSТ 7796-70 |  |  |  |
| 1 | 28 0516 | Болт 3М14-6g(40 | Bolt 3М14-6g(40 | 8 | 8 |  |
|  | 28 0516-20 | Болт 3М14-6g(40 | Bolt 3М14-6g(40 |  |  | 8 |
| 2 | 31 5220 | Шайба | Washer | 8 | 8 |  |
|  | 31 5220-20 | Шайба | Washer |  |  | 8 |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOSТ 7798-70 |  |  |  |
| 3 | 28 0575 | Болт М16(1,5-6g(120 | Bolt М16(1,5-6g(120 | 4 | 4 |  |
|  | 28 0575-20 | Болт М16(1,5-6g(120 | Bolt М16(1,5-6g(120 |  |  | 4 |
| 4 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer GOST 6402-70 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 0602-01-29 | Шайба специальная | Special washer | 4 | 4 |  |
|  | 0602-01-29-20 | Шайба специальная | Special washer |  |  | 4 |
| 6 | 40 0449 | Амортизатор | Shock absorber | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 2002-01-102СП(SP) | Опора задняя | Rear support | 2 | 2 |  |
|  | 2002-01-102-20СП(SP) | Опора задняя | Rear support |  |  | 2 |
| 8 | 0602-24-49 | Втулка | Bushing | 4 | 4 |  |
|  | 0602-24-49-20 | Втулка | Bushing |  |  | 4 |
| 9 | 312001-01-14 | Прижим | Holdfast | 4 | 4 |  |
|  | 312001-01-14-20 | Прижим | Holdfast |  |  | 4 |
| 10 | 0602-24-90-01 | Палец | Pin | 4 | 4 |  |
|  | 0602-24-90-01-20 | Палец | Pin |  |  | 4 |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOSТ 7798-70 |  |  |  |
| 11 | 28 0240 | Болт 3М10-6g(30 | Bolt 3М10-6g(30 | 12 | 12 |  |
|  | 28 0240-20 | Болт 3М10-6g(30 | Bolt 3М10-6g(30 |  |  | 12 |
| 12 | 31 5186 | Шайба | Washer | 12 | 12 |  |
|  | 31 5186-20 | Шайба | Washer |  |  | 12 |
| 13 |  | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-С GOSТ 3282-74 | 6,3м | 6,3м | 6,3 м |
| 14 | 2002-20-3СП(SP) | Муфта упругая* | Elastic coupling* | 1 | 1 |  |
|  | 2002-20-3-20СП(SP) | Муфта упругая | Elastic coupling |  |  | 1 |
|  | 2002-20-3-01СП(SP) | Муфта упругая** | Elastic coupling** | 1 | 1 |  |
|  | 2002-20-3-01- -20СП(SP) | Муфта упругая | Elastic coupling |  |  | 1 |

|  | № рис. | 1.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOSТ 7798-70 |  |  |  |
| 15 | 28 0350 | Болт М12-6g(40 | Bolt М12-6g(40 | 12* 10** | 12* 10** |  |
|  | 28 0350-20 | Болт М12-6g(40 | Bolt М12-6g(40 |  |  | 12* 10** |
| 16 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 13 | 13 | 13 |
| 17 |  | Кольцо 24(30 МН4152-62 | Ring 24(30 МН4152-62 | 1 | 1 | 1 |
| 18 |  | Кран шаровой 0,63/15 ЦИУР 494.647.017 | Ball cock 0,63/15 TsIUR 494.647.017 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1102-01-7 | Заглушка | End plug | 1 | 1 |  |
|  | 1102-01-7-20 | Заглушка | End plug |  |  | 1 |
|  |  | Кольца ГОСТ 13940-86 | Rings GOST13940-86 |  |  |  |
| 20 | 58 0510 | Кольцо С50 | Ring C50 | 1 | 1 |  |
|  | 58 0510-20 | Кольцо С50 | Ring C50 |  |  | 1 |
| 21 | 45 7382 5164 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111-01 ТУ 37.003.569-90 | Temperature annunciator pickup TM111-01 ТU 37.003.569-90 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Датчики указателя температуры ТУ 37.003.800-77 | Temperature indicator pickups ТU 37.003.800-77 |  |  |  |
| 22 | 45 7382 5054 | Датчик указателя температуры ТМ-100В | Temperature indicator pickup TM-100B | 1 |  |  |
|  | 45 7382 5089 | Датчик указателя температуры ТМ-100ВЭ | Temperature indicator pickup TM-100BE |  | 1 |  |
|  | 45 7382 5056 | Датчик указателя температуры ТМ-100ВТ | Temperature indicator pickup TM-100BT |  |  | 1 |
| 23 | 401-10-1 | Угольник | Angle piece | 1 | 1 |  |
|  | 401-10-1-20 | Угольник | Angle piece |  |  | 1 |
| 24 | 2002-10-102СП(SP) | Компрессор кондиционера** | Conditioner compressor** | 1 | 1 |  |
|  | 2002-10-102-20СП (SP) | Компрессор кондиционера | Conditioner compressor |  |  | 1 |

|  | № рис. | 1.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
|  |  | Ремень ГОСТ 1284.1-89 | Belts GOSТ 1284.1-89 |  |  |  |
| 25 |  | Ремень А-1320.III | Belt А-1320.III | 2 | 2 |  |
|  |  | Ремень А-1320.IIIT.IV-1-130 | Belt А-1320.IIIT.IV-1-130 |  |  | 2 |
| 26 | 1501-48-101СП(SP) | Кронштейн** | Bracket** | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOSТ 7798-70 |  |  |  |
| 27 | 28 0376* | Болт М12-6g(55 | Bolt М12-6g(55 | 3 | 3 |  |
|  | 28 0376-20 | Болт М12-6g(55 | Bolt М12-6g(55 |  |  | 3 |
| 28 | 2504-48-2** | Рычаг | Lever | 1 | 1 |  |
|  | 2504-48-2-20 | Рычаг | Lever |  |  | 1 |
| 29 |  | Гайка М12(1,25 ГОСТ 5915-70** | Nut М12(1,25 GOSТ 5915-70** | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOSТ 7798-70 |  |  |  |
| 30 | 28 0250** | Болт М10-6g(40 | Bolt М10-6g(40 | 2 | 2 |  |
|  | 28 0250-20 | Болт М10-6g(40 | Bolt М10-6g(40 |  |  | 2 |
| 31 |  | Гайка М10 ГОСТ 5915-70** | Nut М10 GOSТ 5915-70** | 3 | 3 | 3 |
| 32 |  | Шайба 10 ГОСТ 6402-70** | Washer 10 GOST 6402-70** | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 2504-48-3** | Стяжка | Brace | 1 | 1 |  |
|  | 2504-48-3-20 | Стяжка | Brace |  |  | 1 |
|  |  | Гайки ГОСТ 5915-70 | Nuts GOSТ 5915-70 |  |  |  |
| 34 | 30 0210 | Гайка М12(1,25 | Nut М12(1,25 | 1 | 1 |  |
|  | 30 0210-20 | Гайка М12(1,25 | Nut М12(1,25 |  |  | 1 |
| 35 | 2504-48-1** | Вилка | Fork | 1 | 1 |  |
|  | 2504-48-1-20 | Вилка | Fork |  |  | 1 |
| 36 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70** | Bolt М10-6g(30 GOSТ 7796-70** | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 2504-48-6-01** | Втулка | Bushing | 2 | 2 |  |
|  | 2504-48-6-01-2 | Втулка | Bushing |  |  | 2 |
| 38 | 2501-01-21** | Ось | Axle | 1 | 1 |  |
|  | 2501-01-21-20 | Ось | Axle |  |  | 1 |
| 39 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70** | Nut М8 GOSТ 5915-70** | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70** | Washer 8Т GOSТ 6402-70** | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 1.3  Установка систем воздухоочистки и выпуска

Figure 1.3 Exhaust and air cleaning systems mounting

| 1.2 1502-05-1СП Установка систем воздухоочистки и выпуска 1502-05-1SP Exhaust and air cleaning systems mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.3 | 1502-05-1СП(SP) | Установка систем воздухоочистки и выпуска | Exhaust and air cleaning systems mounting | ( |  |
|  | 1502-05-1-20СП(SP) | Установка систем воздухоочистки и выпуска | Exhaust and air cleaning systems mounting |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - из комплекта двигателя * - from the engine set |
| --- | --- |

|  | № рис. | 1.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 37 5430 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5430-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 2 |  | Кольцо 14(20 МН 4152-62 | Ring 14(20 МН 4152-62 | 3 | 3 |
| 3 | 46 1401-04 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 1401-04-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 4 | 46-60-366СП(SP) | Хомут (допускается замена на поз. 5) | Clamp (replacement for pos. 5 allowed) | 2 |  |
|  | 46-60-366-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 2 |
| 5 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS40-60/ 12C7-W2 (допускается замена на поз.4) | Hose clamp DIN 3017-AS40-60/ 12C7-W2 (replacement for pos. 13 is allowed) | 2 | 2 |
| 6 |  | Компенсатор ЕАЛР 302.666.010СБ (допускается замена на поз.7) | Compensator ЕАLR 302.666.010SB (replacement for pos. 7 allowed) | 1 | 1 |
| 7 | 479151000002 | Компенсатор СК-524.000.00СБ (допускается замена на поз. 6) | Compensator SK-524.000.00SB (replacement for pos. 6 allowed) | 1 | 1 |
| 8 | 1502-05-29СП(SP) | Газовод | Gas duct | 1 |  |
|  | 1502-05-29-20СП(SP) | Газовод | Gas duct |  | 1 |
| 9 | 1102-05-31СП(SP) | Хомут | Clamp | 3 |  |
|  | 1102-05-31-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 3 |

|  | № рис. | 1.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 10 | 1502-05-20СП(SP) | Глушитель | Muffler | 1 |  |
|  | 1502-05-20-20СП(SP) | Глушитель | Muffler |  | 1 |
| 11 | 1106-05-21СП(SP) | Труба выпускная | Exhaust pipe | 1 |  |
|  | 1106-05-21-20СП(SP) | Труба выпускная | Exhaust pipe |  | 1 |
| 12 | 1102-05-37CП(SP) | Крышка с хомутом | Cover with clamp | 1 |  |
|  | 1102-05-37-20СП(SP) | Крышка с хомутом | Cover with clamp |  | 1 |
| 13 | 28 5230 | Болт | Bolt | 2 |  |
|  | 28 5230-20 | Болт | Bolt |  | 2 |
| 14 | 1502-05-25СП(SP) | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 1502-05-25-20СП(SP) | Труба | Pipe |  | 1 |
| 15 | 404-05-27СП(SP) | Воздухозаборник | Air intake | 1 |  |
|  | 404-05-27-20СП(SP) | Воздухозаборник | Air intake |  | 1 |
| 16 | 1502-05-13-СП(SP) | Воздухоочиститель циклонный | Cyclone air cleaner | 1 |  |
|  | 1502-05-13-20СП(SP) | Воздухоочиститель циклонный | Cyclone air cleaner |  | 1 |
| 17 | 1502-05-12СП(SP) | Воздухоочиститель | Air cleaner | 1 |  |
|  | 1502-05-12-20СП(SP) | Воздухоочиститель | Air cleaner |  | 1 |
| 18 | 1502-05-30СП(SP) | Газовод | Gas duct | 1 |  |
|  | 1502-05-30-20СП(SP) | Газовод | Gas duct |  | 1 |
| 19 |  | Гайка М10 (250512-П5)* | Nut М10 (250512-P5)* | 6 | 6 |
| 20 |  | Шайба 10 (312300-П2)* (до пускается замена на поз.21) | Washer 10 (312300-P2)* (replacement for pos. 21 allowed) | 6 | 6 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 21 | 31 0170 | Шайба 10 (допускается замена на поз.20) | Washer 10 (replacement for pos. 20 allowed) | 6 |  |
|  | 31 0170-20 | Шайба 10 | Washer 10 |  | 6 |
| 22 | Т850.1118260 | Прокладка патрубка выпускного | Exhaust branch pipe gasket | 1 | 1 |
| 23 | 46-47-189-03СП(SP) | Хомут | Clamp | 4 |  |
|  | 46-47-189-03-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 4 |
| 24 | 46 1901-05 | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 46 1901-05-20 | Рукав | Hose |  | 2 |
| 25 | 1502-05-14СП(SP) | Воздуховод | Air duct | 1 |  |
|  | 1502-05-14-20СП(SP) | Воздуховод | Air duct |  | 1 |
| 26 | 1502-05-16СП(SP) | Воздуховод | Air duct | 1 |  |
|  | 1502-05-16-20СП(SP) | Воздуховод | Air duct |  | 1 |
| 27 | 1102-05-31-01СП(SP) | Хомут | Clamp | 1 |  |
|  | 1102-05-31-01-20СП (SP) | Хомут | Clamp |  | 1 |

|  | № рис. | 1.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 28 | 404-05-92 | Колпачок защитный | Protective cap | 1 | 1 |
| 29 |  | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 13.3839.600 ТУ 37.003.1025-80 | Air filter clogging annunciator pickup 13.3839.600 ТU 37.003.1025-80 | 1 | 1 |
| 30 | 0602-05-32СП(SP) | Направляющая | Guide | 1 | 1 |
| 31 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOSТ 7796-70 | 4 | 4 |
| 32 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOSТ 5915-70 | 10 | 10 |
| 33 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 10 | 10 |
| 34 | 403-05-25 | Хомут | Clamp | 4 |  |
|  | 403-05-25-20 | Хомут | Clamp |  | 4 |
| 35 | 0602-05-45 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 36 | 0602-05-46 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOSТ 7795-70 |  |  |
| 37 | 28 0361 | Болт М12(1,25-6g(45 | Bolt М12(1,25-6g(45 | 4 |  |
|  | 28 0361-20 | Болт М12(1,25-6g(45 | Bolt М12(1,25-6g(45 |  | 4 |
| 38 |  | Гайка М12(1,25 ГОСТ 5915-70 | Nut М12(1,25 GOSТ 5915-70 | 4 | 4 |
| 39 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 8 | 8 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 40 | 31 0210 | Шайба 12(2 | Washer 12x2 | 8 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 | Washer 12x2 |  | 8 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 6958-78 | Washers GOSТ 6958-78 |  |  |
| 41 | 31 0230 | Шайба 12 | Washer 12 | 4 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба 12 | Washer 12 |  | 4 |
| 42 | 45 0033 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0033-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 43 | 31 0150 | Шайба 8 | Washer 8 | 6 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 | Washer 8 |  | 6 |
| 44 |  | Болт М12(1,25-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(40 GOSТ 7796-70 | 4 | 4 |

###### Рисунок  1.4   Воздухоочиститель

Figure 1.4 Air cleaner

| 1.3 1502-05-12СП Воздухоочиститель 1502-05-12SP Air cleaner |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.4 | 1502-05-12СП(SP) | Воздухоочиститель | Air cleaner | ( |  |
|  | 1502-05-12-20СП(SP) | Воздухоочиститель | Air cleaner |  | ( |

|  | № рис. | 1.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 46-05-351-01СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 46-05-351-01-20СП (SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 2 | 40 0222 | Прокладка | Gasket | 2 |  |
|  | 40 0222-20 | Прокладка | Gasket |  | 2 |
| 3 | 46-05-764 | Шайба | Washer | 2 |  |
|  | 46-05-764-20 | Шайба | Washer |  | 2 |
| 4 | 31 5185 | Шайба | Washer | 1 |  |
|  | 31 5185-20 | Шайба | Washer |  | 1 |
| 5 | 46-05-366СП(SP) | Ручка | Handle | 1 |  |
|  | 46-05-366-20СП(SP) | Ручка | Handle |  | 1 |
| 6 | 46-05-763 | Гайка | Nut | 2 |  |
|  | 46-05-763-20 | Гайка | Nut |  | 2 |
| 7 | 46-05-774 | Кант №27 | Edge No. 27 | 1 | 1 |
| 8 | 40 0034-02 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
|  |  | Элемент фильтрующий ТУ4591.041. 00232058-2000 | Filter element ТU 4591.041. 00232058-2000 |  |  |
| 9 |  | Элемент фильтрующий Т330.1109560-02 | Filter element Т330.1109560-02 | 1 |  |
|  |  | Элемент фильтрующий Т330.1109560-02Т2 | Filter element Т330.1109560-02Т2 |  | 1 |
| 10 |  | Элемент фильтрующий Т330.1109560-01 | Filter element Т330.1109560-01 | 1 |  |
|  |  | Элемент фильтрующий Т330.1109560-01 Т2 | Filter element Т330.1109560-01 T2 |  | 1 |

|  | № рис. | 1.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 | 45 0033 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0033-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
|  |  | Шпильки ГОСТ 22034-76 | Studs GOSТ 22034-76 |  |  |
| 12 | 29 0130 | Шпилька М8(3п/6g)(32 | Stud М8(3п/6g)(32 | 6 |  |
|  | 29 0130-20 | Шпилька М8(3п/6g)(32 | Stud М8(3п/6g)(32 |  | 6 |
| 13 | 46-05-355СП(SP) | Центратор | Centralizer | 1 |  |
|  | 46-05-355-20СП(SP) | Центратор | Centralizer |  | 1 |
| 14 | 1502-05-11СП(SP) | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1502-05-11-20СП(SP) | Корпус | Housing |  | 1 |
| 15 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOSТ 5915-70 | 3 | 3 |
| 16 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 3 | 3 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 17 | 31 0150 | Шайба 8 | Washer 8 | 3 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 | Washer 8 |  | 3 |
|  |  | Шпильки ГОСТ 22034-76 | Studs GOSТ 22034-76 |  |  |
| 18 | 29 0115 | Шпилька М8(3п/6g)(16 | Stud М8(3п/6g)(16 | 3 |  |
|  | 29 0115-20 | Шпилька М8(3п/6g)(16 | Stud М8(3п/6g)(16 |  | 3 |

Рисунок  1.5  Установка топливного бака

Figure 1.5  Fuel tank mounting

| 1502-25-1СП Установка топливного бака 1502-25-1SP Fuel tank mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.5, 1.6 | 1502-25-1СП(SP) | Установка топливного бака | Fuel tank mounting | ( |  |
|  | 1502-25-1-20СП(SP) | Установка топливного бака | Fuel tank mounting |  | ( |

|  | № рис. | 1.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-25-10СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank | 1 |  |
|  | 2001-25-10-20СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank |  | 1 |
| 2 | 46 0401-06 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0401-06-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 3 |  | Шланговый хомут DIN3017-AL12-22/ 9C7-W2 | Hose clamp DIN3017-AL12-22/ 9C7-W2 | 4 | 4 |
| 4 |  | Кольцо 012-016-25-2-ФСИ-80М ТУ2531-001-49247039-2004 | Ring 012-016-25-2-FSI-80М ТU2531-001-49247039-2004 | 2 | 2 |
| 5 | 404-26-213СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 | 1 |  |
|  | 404-26-213-20СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 |  | 1 |
| 6 | 1502-25-29СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 1502-25-29-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 7 | 1102-25-18-01СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 1102-25-18-01-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 8 | 2002-25-15СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-25-51-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 9 |  | Шланговый хомут DIN3017-AS20-32/ 12C7-W2 | Hose clamp DIN3017-AS20-32/ 12C7-W2 | 2 | 2 |
| 10 | 46 0601-01 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0601-03-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 11 | 1102-25-11 | Переходник | Adapter | 1 | - |
| 12 | 1102-25-10 | Наконечник | Tip | 1 | - |
| 13 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOSТ 7796-70 | 2 | 2 |
| 14 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 6 | 6 |

|  | № рис. | 1.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 15 | 1502-25-27СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 1502-25-27-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 16 | 41 5210 | Штуцер | Union | 1 |  |
|  | 41 5210-20 | Штуцер | Union |  | 1 |
| 17 | 404-26-213-24СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 | 1 |  |
|  | 404-26-213-24-20СП (SP) | Рукав (12 | Hose (12 |  | 1 |
| 18 | 2001-25-32СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2001-25-32-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 19 | 2002-25-14СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-25-14-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 20 | 2002-25-13СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-25-13-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 21 |  | Проволока 0,8-О-С ГОСТ3282-74 | Wire 0,8-О-С GOSТ3282-74 | 0,33 | 0,33 |
| 22 | 2001-80-4 | Пломба свинцовая | Lead seal | 1 | 1 |
| 23 | 2501-25-37СП(SP) | Амортизатор | Shock absorber | 8 | 8 |
| 24 | 1101-25-36 | Накладка | Strap | 4 | 4 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOSТ 7795-70 |  |  |
| 25 | 28 0570 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 | 4 |  |
|  | 28 0570-20 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 |  | 4 |
| 26 |  | Шайба 16Т ГОСТ 6402-70 | Washer 16Т GOSТ 6402-70 | 4 | 4 |
| 27 | 40 0479-01 | Втулка | Bushing | 3 | 3 |
| 28 | 1102-25-12 | Накладка | Strap | 2 |  |
|  | 1102-25-12-20 | Накладка | Strap |  | 2 |
| 29 |  | Болт М8-6g(40 ГОСТ 7795-70 | Bolt М8-6g(40 GOSТ 7795-70 | 3 | 3 |
| 30 | 1102-25-16 | Втулка | Bushing | 3 |  |
|  | 1102-25-16-20 | Втулка | Bushing |  | 3 |
| 31 | 40 0478 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 32 | 1102-25-14 | Накладка | Strap | 1 |  |
|  | 1102-25-14-20 | Накладка | Strap |  | 1 |
| 34 | 700-40-6684-15 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 35 | 700-41-2866 | Хомутик | Clamp | 4 | 4 |
| 36 | 700-40-6684-06 | Прокладка | Gasket | 3 | 3 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 37 | 31 0150 | Шайба 8 | Washer 8 | 1 |  |
|  | 31 0150-20 | Шайба 8 | Washer 8 |  | 1 |

|  | № рис. | 1.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 38 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOSТ 5915-70 | 1 | 1 |
| 39 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOSТ 7796-70 | 1 | 1 |
| 40 | 2502-43-103-01 | Пластина | Plate | 1 | 1 |

Рисунок 1.6  Установка топливного бака

Figure 1.6 Fuel tank mounting

|  | № рис. | 1.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 404-26-213-02СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 | 1 |  |
|  | 404-26-213-02-20СП (SP) | Рукав (12 | Hose (12 |  | 1 |
| 2 |  | Кольцо 012-016-25-2-ФСИ-80М ТУ2539-001-49247031-2004 | Ring 012-016-25-2-FSI-80М ТU2539-001-49247031-2004 | 8 | 8 |
| 3 | 700-37-2077 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 700-37-2077-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 4 |  | Кольцо 12(16 МН 4152-62 | Ring 12(16 МН 4152-62 | 1 | 2 |
| 5 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOSТ 7796-70 | 2 | 2 |
| 6 |  | Шайба 12Т ГОСТ 6402-70 | Washer 12Т GOSТ 6402-70 | 2 | 2 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 7 | 31 0210 | Шайба 12(2 | Washer 12x2 | 2 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 | Washer 12x2 |  | 2 |
| 8 |  | Фильтр грубой очистки топлива | Coarse fuel filter | 1 | 1 |
| 9 | 700-40-6684-06 | Прокладка | Gasket | 3 | 3 |
| 10 | 700-41-2866 | Хомутик | Clamp | 3 | 3 |
| 11 | 404-26-213СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 | 2 |  |
|  | 404-26-213-20СП(SP) | Рукав (12 | Hose (12 |  | 2 |
| 12 |  | Шланговый хомут DIN3017-AL12-22/ 9C7-W2 | Hose clamp DIN3017-AL12-22/ 9C7-W2 | 4 | 4 |
| 13 | 46 0401-09 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0401-09-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 14 | 2501-25-33-01СП(SP) | Втулка | Bushing | 2 |  |
|  | 2501-25-33-01-20СП (SP) | Втулка | Bushing |  | 2 |
|  |  | Гайки ГОСТ 5915-70 | Nuts GOSТ 5915-70 |  |  |
| 15 | 30 0265 | Гайка М16(1,5LН | Nut М16(1,5LН | 2 |  |
|  | 30 0265-20 | Гайка М16(1,5LН | Nut М16(1,5LН |  | 2 |
| 16 | 2001-25-27 | Стержень | Stem | 2 |  |
|  | 2001-25-27-20 | Стержень | Stem |  | 2 |
| 17 |  | Гайка М16(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М16(1,5 GOSТ 5915-70 | 2 | 2 |

|  | № рис. | 1.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 18 | 2501-25-33СП(SP) | Втулка | Bushing | 2 |  |
|  | 2501-25-33-20СП(SP) | Втулка | Bushing |  | 2 |
| 19 |  | Шплинт 4(40 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 4(40 GOSТ 397-79 | 4 | 4 |
| 20 | 2501-25-108 | Втулка | Bushing | 4 |  |
|  | 2501-25-108-20 | Втулка | Bushing |  | 4 |
| 21 | 40 0093 | Втулка | Bushing | 4 | 4 |
| 22 | 47 0570 | Ось 6-16(9(75 ГОСТ 9650-80 | Axle 6-16(9(75 GOSТ 9650-80 | 4 | 4 |
| 23 | 1502-25-10 | Наконечник | Tip | - | 1 |

Рисунок 1.7   Бак топливный

Figure 1.7 Fuel tank

| 1.5 2001-25-10СП Бак топливный 2001-25-10SP Fuel tank |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.7 | 2001-25-10СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank | ( |  |
|  | 2001-25-10-20СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank |  | ( |

|  | № рис. | 1.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-25-20СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank | 1 |  |
|  | 2001-25-20-20СП(SP) | Бак топливный | Fuel tank |  | 1 |
| 2 | 1101-25-6 | Угольник ввертной | Screw angle piece | 1 |  |
|  | 1101-25-6-20 | Угольник ввертной | Screw angle piece |  | 1 |
| 3 |  | Кран шаровой Ду15 ЦИУР494647001 ТУ3742-997-24337661-93 | Ball cock Du15 TsIUR494647001 ТU3742-997-24337661-93 | 2 | 2 |
| 4 | 1101-25-35 | Контргайка | Lock nut | 4 |  |
|  | 1101-25-35-20 | Контргайка | Lock nut |  | 4 |
| 5 | 2501-25-96 | Колпачок | Cap | 1 |  |
|  | 2501-25-96-20 | Колпачок | Cap |  | 1 |
| 6 |  | Датчик указателя уровня топлива БМ-162Б ТУ311.00225.621. 152-93 | Fuel level indicator pickup BМ-162B ТU311.00225.621. 152-93 | 1 | 1 |
| 7 |  | Винт ВМ5-6g(12 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ5-6g(12 GOSТ 17473-80 | 4 | 4 |
| 8 |  | Шайба 5Т ГОСТ 6402-70 | Washer 5Т GOSТ 6402-70 | 5 | 5 |
| 9 | 45 0019 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0019-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 10 | 2501-25-97 | Шпилька | Stud | 1 |  |
|  | 2501-25-97-20 | Шпилька | Stud |  | 1 |
| 11 |  | Гайка М5 ГОСТ 5927-70 | Nut М5 GOSТ 5927-70 | 1 | 1 |
| 12 | 2001-25-25СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2001-25-25-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 13 | 700-41-2622 | Болт зажимной | Clamping bolt | 2 |  |
|  | 700-41-2622-20 | Болт зажимной | Clamping bolt |  | 2 |

|  | № рис. | 1.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 |  | Кольцо 12(16 МН4152-62 | Ring 12(16 МН4152-62 | 4 | 4 |
| 15 | 404-25-87 | Кольцо пружинное | Spring ring | 1 |  |
|  | 404-25-87-20 | Кольцо пружинное | Spring ring |  | 1 |
| 16 | 46-25-295СП(SP) | Фильтр | Filter | 1 | 1 |
| 17 | 2001-25-18 | Линейка мерная | Dipstick | 1 | 1 |
| 18 | 2001-25-39СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2001-25-39-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 19 | 404-25-58СП(SP) | Сапун | Breather | 1 |  |
|  | 404-25-58-20СП(SP) | Сапун | Breather |  | 1 |
| 20 | 404-25-92 | Стойка | Post | 1 |  |
|  | 404-25-92-20 | Стойка | Post |  | 1 |
| 21 | 46-43-322 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 22 | 44 0017 | Заглушка | End plug | 1 | 1 |
| 23 | 700-40-6684-08 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 24 | 700-41-3310 | Хомутик | Clip | 1 | 1 |
| 25 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOSТ 7796-70 | 1 | 1 |
| 26 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 1 | 1 |
| 27 | 700-41-2866 | Хомутик | Clip | 1 | 1 |
| 28 | 700-40-6684-06 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 29 | 1101-25-7 | Угольник ввертной | Screw angle piece | 1 |  |
|  | 1101-25-7-20 | Угольник ввертной | Screw angle piece |  | 1 |
| 30 |  | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 021-027-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 31 | Н.036.23.072 | Контргайка | Lock nut | 1 |  |
|  | Н.036.23.072-01 | Контргайка | Lock nut |  | 1 |
| 32 | 1101-26-158 | Штуцер ввертной | Screw union | 1 |  |
|  | 1101-26-158-20 | Штуцер ввертной | Screw union |  | 1 |

Рисунок  1.8   Установка системы подогрева

Figure 1.8 Pre-heater system mounting

| 1.6 2002-43-3СП Установка системы подогрева 2002-43-3SP Pre-heater system mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.8, 1.9 | 2002-43-3СП(SP) | Установка системы подогрева | Pre-heater system mounting | ( |  |
|  | 2002-43-3-20СП(SP) | Установка системы подогрева | Pre-heater system mounting |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | *- из комплекта подогревателей ПЖД-30Л-5006 ОСТ 37.001.046-87 *- from the PHZD-30L-5006 pre-heater set OST 37.001.046-87 |
| --- | --- |

|  | № рис. | 1.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2706-43-14СП(SP) | Рукав | Hose | 2 | - |
| 2 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2 hose clamp | 6 | - |
| 3 | 311606-43-107СП(SP) | Кран | Cock | 1 | - |
| 4 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOSТ 7796-70 | 2 | - |
| 5 |  | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 | Washer 6Т GOSТ 6402-70 | 2 | - |
| 6 |  | Коммутатор транзисторный* 9301.3734 (допускается замена на поз.7* | Transistor switchboard* 9301.3734 (replacement for pos.7 allowed) | 1 | - |
| 7 |  | Модуль зажигания* отопителя 9301.3734-01 (допускается замена на поз.6) | Heater ignition module* 9301.3734-01 (replacement for pos.6 allowed) | 1 | - |
| 8 |  | Наконечник свечной с помехоподавателем СЭ-12 ТУ 37.003658-75 | Plug tip with noise suppresser SE-12 ТU 37.003658-75 | 1 | - |
| 9 | 46 1501-05 | Рукав | Hose | 1 | - |
| 10 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS50-70/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS50-70/ 12C7-W2 hose clamp | 4 | - |

|  | № рис. | 1.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 |  | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOSТ 7796-70 | 5 | - |
| 12 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer12 ОТ GOSТ 6402-70 | 9 | - |
| 13 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOSТ 11371-78 | 7 | - |
| 14 | 2002-43-16СП(SP) | Воздуховод | Air duct | 1 | - |
| 15 | 46 1201-16 | Рукав | Hose | 2 | - |
| 16 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS40-60/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS40-60/ 12C7-W2 hose clamp | 24 | - |
| 17 |  | Болт М12(1,25-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(40 GOSТ 7796-70 | 4 | - |
| 18 | 404-43-87 | Фланец | Flange | 1 | - |
| 19 | 2002-43-78СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 | - |
| 20 | 46 1201-02 | Рукав | Hose | 2 | - |
| 21 | 2502-43-44СП(SP) | Переходник | Adapter | 1 | - |
| 22 | 46 1201-32 | Рукав | Hose | 1 | - |
| 23 | 46-43-313 | Прокладка (допускается замена на поз.24) | Gasket (replacement for pos.24 allowed) | 16 | - |
| 24 |  | Кольцо 12(16 МН4152-62 (допускается замена на поз.23) | Ring 12(16 МН4152-62 (replacement for pos.23 allowed) | 13 | - |
| 25 | 700-41-2622 | Болт зажимной | Clamping bolt | 6 | - |
| 26 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 8 | 2 |
| 27 |  | Болт М6-6g(16 ГОСТ 7798-70 | Bolt М6-6g(16 GOSТ 7798-70 | 2 | - |
| 28 | 700-41-2548 | Хомутик | Clip | 3 | - |
| 29 | 700-40-6684-03 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 30 | 2002-43-131 | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 2002-43-131-20 | Труба | Pipe |  | 1 |
| 31 | 2002-43-130 | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 2002-43-130-20 | Труба | Pipe |  | 1 |
| 32 | 700-40-6684 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 33 | 58-41-2006-03 | Хомутик | Clip | 1 | 1 |
| 34 | 46 0901-21-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
|  | 46 1201-25 | Рукав | Hose | 1 | - |
| 35 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2 hose clamp | 26 | 26 |
| 36 | 2502-43-90СП(SP) | Переходник | Adapter | 2 |  |
|  | 2502-43-90-20СП(SP) | Переходник | Adapter |  | 2 |

|  | № рис. | 1.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 37 | 2002-43-128 | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 2002-43-128-20 | Труба | Pipe |  | 1 |
| 38 | 2002-43-22СП(SP) | Скоба | Cramp | 1 | - |
| 39 |  | Агрегат насосный* ПЖД-30Л-1015200 | Pump unit* PHZD-30L-1015200 | 1 | - |
| 40 | 2002-43-74СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | - |
| 41 | 28 0320 | Болт М12(1,25-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(20 GOSТ 7796-70 | 6 | - |
| 42 | 28 0376 | Болт М12-6g(55 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(55 GOSТ 7796-70 | 4 | - |
| 43 | 2002-43-75СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | - |
| 44 | 2002-43-66СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 | - |
| 45 | 28 0376 | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOSТ 7796-70 | 2 | - |
| 46 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOSТ 5915-70 | 2 | - |
| 47 | 31 0150 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 | Washer 8 GOSТ 11371-78 | 2 | - |
| 48 | 403-43-461-04СП(SP) | Рукав | Hose | 1 | - |
| 49 | 2002-43-76СП(SP) | Газовод | Gas duct | 1 | - |
| 50 | 46 1201-25 | Рукав | Hose | 1 | - |
| 51 | 46 0901-01 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-01-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 52 | 46 0901-19 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-19-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 53 | 2002-43-68СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | - |
| 54 | 0902-43-14СП(SP) | Петля | Loop | 2 | - |
| 55 |  | Котел подогревателя ПЖД 30Л-10105010* | Pre-heater boiler PHZD 30L-10105010* | 1 | - |
| 56 | 2002-43-19СП(SP) | Топливопровод | Fuel line | 1 | - |
| 57 | 2002-43-21СП(SP) | Переходник | Adapter | 1 | - |

Рисунок  1.9  Установка системы подогрева

Figure 1.9 Pre-heater system mounting

|  | № рис. | 1.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 58-89-146 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 2 | 700-40-6684-09 | Прокладка | Gasket | 4 | 4 |
| 3 | 58-60-213-01 | Планка | Strip | 4 |  |
|  | 58-60-213-01-20 | Планка | Strip |  | 4 |
| 4 |  | Болт М8-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(35 GOSТ 7796-70 | 2 | 2 |
| 5 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 8 | 2 |
| 6 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOSТ 7796-70 | 6 | 2 |
| 7 | 45 0293 | Прокладка | Gasket | 3 | 1 |
| 8 | 2002-43-65СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 | - |
| 9 | 2002-43-33СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 | - |
| 10 | 46 0601-32 | Рукав | Hose | 1 |  |
| 11 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS20-32/ 12C7-W2 hose clamp | 6 | - |
| 12 | 700-41-2548 | Хомутик | Clip | 3 | - |
| 13 | 700-40-6684-03 | Прокладка | Gasket | 3 | - |
| 14 |  | Болт М8-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(40 GOSТ 7796-70 | 1 | - |
| 15 | 312002-43-81 | Втулка | Bushing | 1 | - |
| 16 | 2502-43-79 | Прижим | Holdfast | 1 | - |
| 17 |  | Болт М12(1,25-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(40 GOSТ 7796-70 | 4 | - |
| 18 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 9 | - |
| 19 | 2002-43-67СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | - |
| 20 | 28 0320 | Болт М12(1,25-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(20 GOSТ 7796-70 | 6 | - |
| 21 |  | Болт М10-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(20 GOSТ 7796-70 | 2 | - |
| 22 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer10 ОТ GOSТ 6402-70 | 2 | - |
| 23 |  | Винт ВМ5-6g(16 ГОСТ 17473-80 | Screw ВМ5-6g(16 GOSТ 17473-80 | 4 | - |
| 24 |  | Шайба 5 ГОСТ 6402-70 | Washer 5 GOSТ 6402-70 | 4 | - |
| 25 |  | Щиток управления ПЖД-600И-1015410 | Control panel PHZD-600I-1015410 | 1 | - |
| 26 | 312505-43-17-01СП (SP) | Корпус | Housing | 1 | - |
| 27 | 46 0901-01 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-01-20 | Рукав | Hose |  | 1 |

|  | № рис. | 1.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 28 |  | Шланговый хомут DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2 | DIN 3017-AS30-45/ 12C7-W2 hose clamp | 28 | - |
| 29 | 700-41-2622 | Болт зажимной | Clamping bolt | 6 | - |
| 30 | 46-43-313 | Прокладка (допускается замена на поз.31) | Gasket (replacement for pos.31 allowed) | 16 | - |
| 31 |  | Кольцо 12(16 МН 4152-62 (допускается замена на поз.30) | Ring 12(16 МН 4152-62 (replacement for pos.30 allowed) | 13 | - |
| 32 | 46 0901-16 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-16-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 33 | 2002-43-26СП (SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-43-26-20СП(SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 34 | 46 0901-19 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-19-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 35 | 46 0901-15 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-15-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 36 | 46 0901-29 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-29-20 | Рукав | Hose |  | 1 |

Рисунок  1.10  Система охлаждения двигателя и трансмиссии

Figure 1.10  Engine and transmission cooling system

| 1.7 2002-60-2-01СП Система охлаждения двигателя и трансмиссии 2002-60-2-01SP Engine and transmission cooling system |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.10, 1.11, 1.12 | 2002-60-2-01СП(SP) | Система охлаждения двигателя и трансмиссии | Engine and transmission cooling system | ( |  |
|  | 2002-60-2-01-20СП (SP) | Система охлаждения двигателя и трансмиссии | Engine and transmission cooling system |  | ( |

|  | № рис. | 1.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2002-60-145СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-60-145-20СП(SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 2 | 45 0292 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0292-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOSТ 7796-70 |  |  |
| 3 | 28 0250 | Болт М10-6g(40 | Bolt М10-6g(40 | 2 |  |
|  | 28 0250-20 | Болт М10-6g(40 | Bolt М10-6g(40 |  | 2 |
| 4 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer10 ОТ GOSТ 6402-70 | 10 | 10 |
| 5 | 5001-26-130СП(SP) | Хомут | Clamp | 8 |  |
|  | 5001-26-130-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 8 |
| 6 | 46 1701-04 | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 46 1701-04-20 | Рукав | Hose |  | 2 |
| 7 | 2001-60-50 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2001-60-50-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 8 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 22 | 22 |
| 9 |  | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7795-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOSТ 7795-70 | 12 | 12 |
| 10 | 46-11-476 | Шайба | Washer | 32 |  |
|  | 46-11-476-20 | Шайба | Washer |  | 32 |
| 11 | 312505-60-120СП(SP) | Хомут | Clamp | 1 |  |
|  | 312505-60-120-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 1 |

|  | № рис. | 1.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 12 | 2002-60-160СП(SP) | Установка радиаторная | Radiator set | 1 |  |
|  | 2002-60-160-20СП (SP) | Установка радиаторная | Radiator set |  | 1 |
| 13 | 2001-60-51 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2001-60-51-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 14 | 46-60-600 | Втулка | Bushing | 1 |  |
|  | 46-60-600-20 | Втулка | Bushing |  | 1 |
| 15 | 28 0160 | Болт | Bolt | 1 |  |
|  | 28 0160-20 | Болт | Bolt |  | 1 |
| 16 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOSТ 5915-70 | 1 | 1 |

Рисунок  1.11  Система охлаждения двигателя и трансмиссии

Figure 1.11  Engine and transmission cooling system

|  | № рис. | 1.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 46-60-392-06СП(SP) | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46-60-392-06-20СП (SP) | Рукав | Hose |  | 1 |
| 2 | 2002-60-116СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-60-116-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 3 | 2002-60-159-02СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-60-159-02-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 4 | 312006-60-110СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 312006-60-110-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 5 | 2002-60-133-01СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 |  |
|  | 2002-60-133-01-20СП (SP) | Кронштейн | Bracket |  | 2 |
| 6 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7795-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOSТ 7795-70 | 10 | 10 |
| 7 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 22 | 22 |
| 8 | 46-60-366СП(SP) | Хомут | Clamp | 8 |  |
|  | 46-60-366-20СП(SP) | Хомут | Clamp |  | 8 |
| 9 | 46 1401-24 | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 46 1401-24-20 | Рукав | Hose |  | 2 |
| 10 | 2001-60-119-01 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2001-60-119-01-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 11 | 46-11-476 | Шайба | Washer | 12 |  |
|  | 46-11-476-20 | Шайба | Washer |  | 12 |
| 12 |  | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7795-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOSТ 7795-70 | 12 | 12 |
| 13 | 2001-60-49-01 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2001-60-49-01-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 14 | 2002-60-159СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-60-159-20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 15 | 2002-60-136СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-60-136-20СП(SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 16 |  | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 042-050-46-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
|  |  | Датчики ТУ37.003.800-77 | Pickups ТU37.003.800-77 |  |  |
| 17 |  | Датчик ТМ100-В | Pickup ТМ100-В | 1 |  |
|  |  | Датчик ТМ100-ВТ | Pickup ТМ100-ВT |  | 1 |

|  | № рис. | 1.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 18 | 29 5220 | Шпилька | Stud | 4 |  |
|  | 29 5220-20 | Шпилька | Stud |  | 4 |
| 19 |  | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | Nut М10 GOSТ 5915-70 | 4 | 4 |
| 20 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer10 ОТ GOSТ 6402-70 | 10 | 10 |
| 21 |  | Болт М10-6g(70 ГОСТ 7795-70 | Bolt М10-6g(70 GOSТ 7795-70 | 4 | 4 |
| 22 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOSТ 7796-70 | 4 | 4 |
| 23 | 2002-60-128СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-60-128-20СП (SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 24 | 2002-60-127СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-60-127-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |

Рисунок  1.12  Система охлаждения двигателя и трансмиссии

Figure 1.12  Engine and transmission cooling system

|  | № рис. | 1.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 46 0901-4 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-04-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 2 | 5001-26-130СП(SP) | Хомут | Clamp | 8 |  |
|  | 5001-26-130-20СП (SP) | Хомут | Clamp |  | 8 |
| 3 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 22 | 22 |
| 4 |  | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7795-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOSТ 7795-70 | 12 | 12 |
| 5 | 312006-60-110-01СП (SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 312006-60-110-01 -20СП(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 6 | 46-60-392-08СП(SP) | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46-60-392-08-20СП (SP) | Рукав | Hose |  | 1 |
| 7 | 46-60-392-03СП(SP) | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46-60-392-03-20СП (SP) | Рукав | Hose |  | 1 |
| 8 | 2002-60-158СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2002-60-158-20СП (SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 9 | 47 0570 | Ось 6-16f9(75 ГОСТ 9650-80 | Axle 6-16f9(75 GOSТ 9650-80 | 2 | 2 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 10 | 31 0270 | Шайба 16 | Washer 16 | 2 |  |
|  | 31 0270-20 | Шайба 16 | Washer 16 |  | 2 |
| 11 |  | Шплинт 4(40 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 4(40 GOSТ 397-79 | 2 | 2 |
| 12 | 2501-25-108 | Втулка | Bushing | 4 |  |
|  | 2501-25-108-20 | Втулка | Bushing |  | 4 |
| 13 | 40 0093 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 14 | 2001-60-103СП(SP) | Втулка | Bushing | 2 |  |
|  | 2001-60-103-20СП(SP) | Втулка | Bushing |  | 2 |
| 15 |  | Гайка М16(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М16(1,5 GOSТ 5915-70 | 2 | 2 |
| 16 | 2002-60-120СП(SP) | Стяжка | Brace | 2 |  |
|  | 2002-60-120-20СП(SP) | Стяжка | Brace |  | 2 |
| 17 | 700-31-2242 | Шайба стопорная | Tab washer | 2 |  |
|  | 700-31-2242-20 | Шайба стопорная | Tab washer |  | 2 |
| 18 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOSТ 7796-70 | 10 | 10 |

|  | № рис. | 1.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 19 | 2506-60-65-01 | Планка | Strip | 3 |  |
|  | 2506-60-65-01-20 | Планка | Strip |  | 3 |
| 20 | 2002-60-29 | Плита | Plate | 2 |  |
|  | 2002-60-29-20 | Плита | Plate |  | 2 |
| 21 | 2501-25-37СП(SP) | Амортизатор | Shock absorber | 2 | 2 |
| 22 | 2002-60-30 | Втулка | Bushing | 2 |  |
|  | 2002-60-30-20 | Втулка | Bushing |  | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOSТ 7796-70 |  |  |
| 23 | 28 0562 | Болт М16(1,5-6g(75 | Bolt М16(1,5-6g(75 | 2 |  |
|  | 28 0562-20 | Болт М16(1,5-6g(75 | Bolt М16(1,5-6g(75 |  | 2 |
| 24 | 2002-60-59 | Пластина | Plate | 2 |  |
|  | 2002-60-59-20 | Пластина | Plate |  | 2 |
| 25 | 2001-60-96 | Амортизатор | Shock absorber | 2 | 2 |
| 26 | 2001-80-4 | Пломба свинцовая | Lead seal | 1 | 1 |
| 27 |  | Проволока 0,8-0-С ГОСТ 3282-74 | Wire 0,8-0-С GOSТ 3282-74 | 0,53м | 0,53м |
| 28 | 2502-60-31 | Контргайка | Lock nut | 2 |  |
|  | 2502-60-31-20 | Контргайка | Lock nut |  | 2 |
| 29 |  | Шланговый хомут DIN3017-AS30-45/ 12C7-W2 | Hose clamp DIN3017-AS30-45/ 12C7-W2 | 1 | 1 |
| 30 | 46 0901-14 | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 46 0901-14-20 | Рукав | Hose |  | 1 |
| 31 | 2002-60-82 | Угольник концевой | End angle piece | 1 |  |
|  | 2002-60-82-20 | Угольник концевой | End angle piece |  | 1 |
| 32 |  | Кран шаровой 0,63/20 ТУ 3742-997- 24337661-93 | Ball cock 0,63/20 ТU 3742-997- 24337661-93 | 1 | 1 |

Рисунок  1.13  Установка радиаторная

Figure 1.13  Radiator set

| 1.8 2002-60-160СП Установка радиаторная 2002-60-160SP Radiator set |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1.13 | 2002-60-160СП(SP) | Установка радиаторная | Radiator set | ( |  |
|  | 2002-60-160-20СП(SP) | Установка радиаторная | Radiator set |  | ( |

|  | № рис. | 1.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Радиатор 2002-1301010 ТУ37373.086-89 | Radiator 2002-1301010 ТU37373.086-89 | 1 | 1 |
| 2 | 312505-60-101СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 312505-60-101-20СП (SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 3 | 46-11-476 | Шайба | Washer | 20 |  |
|  | 46-11-476-20 | Шайба | Washer |  | 20 |
| 4 |  | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М1,25-6g(30 GOSТ 7796-70 | 24 | 24 |
| 5 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 36 | 36 |
| 6 | 2002-60-156СП(SP) | Щит | Shield | 1 |  |
|  | 2002-60-156-20СП (SP) | Щит | Shield |  | 1 |
| 7 |  | Болт М12(1,25-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(35 GOSТ 7796-70 | 12 | 12 |
| 8 | 45 0275 | Прокладка | Gasket | 3 |  |
|  | 45 0275-20 | Прокладка | Gasket |  | 3 |
| 9 | 2002-60-101СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-60-101 -20СП(SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 10 | 2002-60-101 -01СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 2002-60-101-01-20СП (SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 11 | 312006-60-112СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 312006-60-112-20СП (SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |

|  | № рис. | 1.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 12 |  | Кольцо 034-040-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 034-040-36-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 13 | 312006-60-109СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 312006-60-109-20СП (SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |
| 14 | 312006-60-111СП(SP) | Патрубок | Branch pipe | 1 |  |
|  | 312006-60-111-20СП (SP) | Патрубок | Branch pipe |  | 1 |