### Раздел 4

Трансмиссия

### Section 4

### Transmission

### Раздел 4   Трансмиссия

#### Section 4 Transmission

Содержание

# Contents

| 4.1 | 1501-16-1-01СП(SP) | Установка трансмиссии | Transmission mounting | 4-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 2001-12-10СП(SP) | Коробка передач планетарная | Planetary gearbox | 4-15 |
| 4.3 | 2001-12-11СП(SP) | Коробка передач | Gearbox | 4-19 |
| 4.4 | 2001-12-12СП(SP) | Передача главная | Main gear | 4-22 |
| 4.5 | 2001-12-13СП(SP) | Блок трансмиссии | Transmission unit | 4-27 |
| 4.6 | 2001-12-100СП(SP) | Водило | Carrier | 4-29 |
| 4.7 | 2001-12-102СП(SP) | Водило | Carrier | 4-30 |
| 4.8 | 2001-12-103СП(SP) | Водило | Carrier | 4-31 |
| 4.9 | 2001-12-118СП(SP) | Водило | Carrier | 4-32 |
| 4.10 | 2001-14-1СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | Torque converter with pump drive reduction gear | 4-34 |
| 4.11 | 2001-14-17СП(SP) | Клапан | Valve | 4-47 |
| 4.12 | 2001-18-10-01СП(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | Steering clutch and stopping brake | 4-48 |
| 4.13 | 1501-19-1СП(SP) | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | Final drive, friction clutch and brake | 4-51 |
| 4.14 | 1501-19-10СП(SP) | Передача бортовая | Final drive | 4-53 |
| 4.15 | 1101-15-15СП(SP) | Делитель потока | Flow divider | 4-57 |
| 4.16 | 1501-15-20СП(SP) | Блок управления | Control unit | 4-60 |
| 4.17 | 1501-15-41СП(SP) | Блок управления | Control unit | 4-64 |
| 4.18 | 1501-19-101СП(SP) | Водило | Carrier | 4-67 |
| 4.19 | 2001-49-1-01СП(SP) | Вал карданный | Cardan shaft | 4-69 |
| 4.20 | 2501-15-138СП(SP) | Клапан | Valve | 4-72 |
| 4.21 | 312001-15-10СП(SP) | Фильтр | Filter | 4-74 |
| 4.22 | 2002-20-3СП(SP)/ -01СП(SP) | Муфта упругая | Elastic coupling | 4-77 |
|  |  |  | Всего листов | 79 |
|  |  |  | Total pages |  |

Рисунок  4.1  Установка трансмиссии

Figure  4.1  Transmission mounting

| 4.1 1501-16-1-01СП Установка трансмиссии 1501-16-1-01SP Transmission mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.1, 4.2 | 1501-16-1-01СП(SP) | Установка трансмиссии | Transmission mounting | ( |  |
|  | 1501-16-1-01-20СП(SP) | Установка трансмиссии | Transmission mounting |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - для тракторов изготовленных до декабря 2000г. * - for tractors produced before December 2000 |
| --- | --- |

|  | № рис. | 4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 58 0665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | Ring С70 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 2 |  | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 055-065-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 3 | 32 5463 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 4 | 40 0319-06 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 5 | 28 0562 | Болт М16(1,5-6g(75 | Bolt М16(1,5-6g(75 | 21 |  |
|  | 28 0562-20 | Болт М16(1,5-6g(75 | Bolt М16(1,5-6g(75 |  | 21 |
| 6 |  | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16.ОТ GOST 6402-70 | 33 | 33 |
| 7 | 2001-12-13СП(SP) | Блок трансмиссии | Transmission unit | 1 |  |
|  | 2001-12-13-20СП(SP) | Блок трансмиссии | Transmission unit |  | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOST 7795-70 |  |  |
| 8 | 28 0570 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 | 4 |  |
|  | 28 0570-20 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 |  | 4 |

|  | № рис. | 4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 9 |  | Кольцо 030-035-30-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 | Ring 030-035-30-2-IRP-1314-1 GOST 18829-73/ ТU 38.005.204-84 | 5 | 5 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOST 7795-70 |  |  |
| 10 | 28 0388 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 | 15 |  |
|  | 28 0388-20 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 |  | 15 |
| 11 |  | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12.ОТ GOST 6402-70 | 70 | 70 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260-00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 12 |  | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | Ring 039-045-36-2-51-1668 | 3 | 3 |
| 13 |  | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 | Ring 135-145-58-2-51-1668 | 1 | 1 |
| 14 | 312001-15-15СП(SP) | Делитель потока | Flow divider | 1 |  |
|  | 312001-15-15-20СП -20(SP) | Делитель потока | Flow divider |  | 1 |
| 15 | 312001-15-17-01СП (SP) | Делитель потока* | Flow divider* | 1 |  |
|  | 312001-15-17-01- -20СП(SP) | Делитель потока* | Flow divider* |  | 1 |
| 16 | 32 5580 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 17 | 312001-15-10СП(SP) | Фильтр | Filter | 1 |  |
|  | 312001-15-10-20СП -20(SP) | Фильтр | Filter |  | 1 |
| 18 |  | Шайба 20.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20.ОТ GOST 6402-70 | 58 | 58 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 19 | 28 0728 | Болт М20-6g(60 | Bolt М20-6g(60 | 58 |  |
|  | 28 0728-20 | Болт М20-6g(60 | Bolt М20-6g(60 |  | 58 |
| 20 | 3501-16-28 | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 3501-16-28-20 | Фланец | Flange |  | 1 |
| 21 |  | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 049-055-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 22 |  | Болт М12-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(30 GOST 7796-70 | 20 | 20 |

|  | № рис. | 4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 23 | 2501-26-83 | Фланец | Flange | 2 |  |
|  | 2501-26-83-20 | Фланец | Flange |  | 2 |
| 24 |  | Болт М12-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(35 GOST 7796-70 | 12 | 12 |
| 25 |  | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 034-038-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 12 | 12 |
| 26 | 2001-16-112СП(SP) | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 2001-16-112-20СП(SP) | Труба | Pipe |  | 1 |
| 27 |  | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 060-070-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 28 | 1501-16-1 | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 1501-16-1-20 | Фланец | Flange |  | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 29 | 28 0379 | Болт 3М12-6g(65 | Bolt 3М12-6g(65 | 4 |  |
|  | 28 0379-20 | Болт 3М12-6g(65 | Bolt 3М12-6g(65 |  | 4 |
| 30 | 2501-15-124СП(SP) | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 2501-15-124-20СП(SP) | Пробка | Plug |  | 1 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 11371-78 | Washers GOSТ 11371-78 |  |  |
| 31 | 31 0210 | Шайба 12(2 | Washer 12(2 | 4 |  |
|  | 31 0210-20 | Шайба 12(2 | Washer 12(2 |  | 4 |
| 32 |  | Шайба 10.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10.ОТ GOST 6402-70 | 8 | 8 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 33 | 28 0230 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 | 8 |  |
|  | 28 0230-20 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 |  | 8 |
| 34 |  | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 024-028-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 35 | 37 5783 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 36 |  | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 038-046-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |

|  | № рис. | 4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 37 | 2001-16-11 | Фланец | Flange | 2 |  |
|  | 2001-16-11-20 | Фланец | Flange |  | 2 |
| 38 | 2001-16-44 | Болт специальный | Special bolt | 16 |  |
|  | 2001-16-44-20 | Болт специальный | Special bolt |  | 16 |
| 39 | 4595651308 | Гайка М10×1,25 ОСТ37.001.109-96 | Nut М10×1,25 ОSТ37.001.109-96 | 16 | 16 |
|  |  | или | or |  |  |
|  | 168000350 | Гайка самоконтрящаяся М10×1,25 (8) ОЦ DIN985 | Self-locking nut М10×1,25 (8) ОTs DIN985 | 16 | 16 |
| 40 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 41 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOST 6402-70 | 6 | 6 |
| 42 | 3501-26-159СП(SP) | Угольник | Angle-piece | 1 |  |
|  | 3501-26-159-20СП(SP) | Угольник | Angle-piece |  | 1 |
| 43 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 44 | 2001-16-31 | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 2001-16-31-20 | Фланец | Flange |  | 1 |
| 45 | 404-26-213-24СП(SP) | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 404-26-213-24-20СП -20(SP) | Рукав | Hose |  | 1 |
| 46 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 012-016-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 47 | 2001-14-1СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | Torque converter with pump drive reduction gear | 1 |  |
|  | 2001-14-1-20СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | Torque converter with pump drive reduction gear |  | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 48 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 | Bolt М16(1,5-6g(45 | 8 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 | Bolt М16(1,5-6g(45 |  | 8 |
| 49 | 5001-26-78 | Штуцер ввертной | Screwed union | 1 |  |
|  | 5001-26-78-20 | Штуцер ввертной | Screwed union |  | 1 |
| 50 | 2001-16-29 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 2001-16-29-20 | Крышка | Cover |  | 1 |

|  | № рис. | 4.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 51 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 130-135-36-2-51-1668 TU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 55 | 31 5186 | Шайба | Washer | 16 |  |
|  | 31 5186-20 | Шайба | Washer |  | 16 |
| 52 | 2001-16-110-01СП(SP) | Торсион | Torsional bar | 2 | 2 |
| 53 | 1501-19-1СП(SP) | Передача бортовая фрикцион и тормоз | Final drive, steering clutch and brake | 2 |  |
|  | 1501-19-1-20СП(SP) | Передача бортовая фрикцион и тормоз | Final drive, steering clutch and brake |  | 2 |
| 54 | 2001-16-111-02СП(SP) | Торсион | Torsional bar | 2 | 2 |

Рисунок 4.2   Установка трансмиссии

Figure  4.2  Transmission mounting

|  | № рис. | 4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Болт М12-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(30 GOST 7796-70 | 20 | 20 |
| 2 |  | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12.ОТ GOST 6402-70 | 70 | 70 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bots GOST 7795-70 |  |  |
| 3 | 28 0388 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 | 15 |  |
|  | 28 0388-20 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 |  | 15 |
| 4 | 312001-16-102СП(SP) | Заборник | Intake | 1 |  |
|  | 312001-16-102-20СП -20(SP) | Заборник | Intake |  | 1 |
| 5 | 2001-16-100-01СП(SP) | Трубопровод | Pipeline | 1 |  |
|  | 2001-16-100-01-20СП -20(SP) | Трубопровод | Pipeline |  | 1 |
| 6 |  | Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/ 12C7-W2 | Hose clamp DIN3017-AS70-90/ 12C7-W2 | 8 | 8 |
| 7 | 46 1701-01 | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 46 1701-01-20 | Рукав | Hose |  | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOST 7795-70 |  |  |
| 8 | 28 0570 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 | 4 |  |
|  | 28 0570-20 | Болт М16(1,5-6g(105 | Bolt М16(1,5-6g(105 |  | 4 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 6958-78 | Washers GOSТ 6958-78 |  |  |
| 9 | 31 0140 | Шайба 8 | Washer 8 | 4 |  |
|  | 31 0140-20 | Шайба 8 | Washer 8 |  | 4 |
| 10 | 312501-94-105 | Бугель | Yoke | 1 |  |
|  | 312501-94-105-20 | Бугель | Yoke |  | 1 |
| 11 | 40 0040 | Уплотнение | Sealing | 1 | 1 |
| 12 | 2001-16-101СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 2001-16-101-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 13 | 2001-16-5 | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 2001-16-5-20 | Труба | Pipe |  | 1 |
| 14 | 2001-16-109СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2001-16-109-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 15 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 16 | 2001-16-108СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2001-16-108-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |

|  | № рис. | 4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 17 |  | Болт М12-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(25 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 18 |  | Насос НШ150Г-4Л ГСТУ 3-25-180-97 | Pump NSH 150G-4L GSTU 3-25-180-97 | 1 |  |
|  |  | Насос НШ150Г-4ЛТ ГСТУ 3-25-180-97 | Pump NSH 150G-4LТ GSTU 3-25-180-97 |  | 1 |
| 19 |  | Кольцо 100-110-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 | Ring 100-110-58-2-IRP1314-1 GOST 18829-73/ ТU 38.005.204-84 | 1 | 1 |
| 20 |  | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 060-070-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 21 | 28 0230 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 | 8 |  |
|  | 28 0230-20 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 |  | 8 |
| 22 |  | Шайба 10.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10.ОТ GOST 6402-70 | 24 | 24 |
| 23 |  | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 038-046-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |
| 24 | 2001-16-11 | Фланец | Flange | 2 |  |
|  | 2001-16-11-20 | Фланец | Flange |  | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 25 | 28 0728 | Болт М20-6g(60 | Bolt М20-6g(60 | 58 |  |
|  | 28 0728-20 | Болт М20-6g(60 | Bolt М20-6g(60 |  | 58 |
| 26 |  | Шайба 20.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20.ОТ GOST 6402-70 | 58 | 58 |
| 27 | 2001-16-43 | Планка | Strip | 8 |  |
|  | 2001-16-43-20 | Планка | Strip |  | 8 |
| 28 | 46-14-141СП(SP) | Сапун | Breather | 1 |  |
|  | 46-14-141-20СП(SP) | Сапун | Breather |  | 1 |
| 29 | 2001-16-28 | Муфта | Coupling | 1 | 1 |
| 30 | 58 0515 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | Ring С52 GOST 13943-86 | 1 | 1 |
| 31 | 2001-16-32 | Муфта | Coupling | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 32 | 58 0307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | Ring С34 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260-00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 33 |  | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 | Ring 034-038-25-2-51-1668 | 12 | 12 |
| 34 |  | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | Ring 049-055-36-2-51-1668 | 2 | 2 |
| 35 |  | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 | Ring 025-030-30-2-51-1668 | 5 | 5 |
| 36 |  | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | Ring 014-018-25-2-51-1668 | 3 | 3 |
| 37 |  | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73 | Ring 075-081-36-2-IRP1314-1 GOST 18829-73 | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 38 | 28 0383 | Болт 3М12-6g(85 | Bolt 3М12-6g(85 | 4 |  |
|  | 28 0383-20 | Болт 3М12-6g(85 | Bolt 3М12-6g(85 |  | 4 |
| 39 | 2001-16-106СП(SP) | Линейка | Dip stick | 1 | 1 |
| 40 | 700-40-6575 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 41 |  | Болт М12-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(35 GOST 7796-70 | 12 | 12 |
| 42 | 2001-16-105СП(SP) | Горловина | Neck | 1 |  |
|  | 2001-16-105-20СП(SP) | Горловина | Neck |  | 1 |
| 43 |  | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 040-045-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 |
| 44 | 700-37-2140 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 700-37-2140-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 45 |  | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 042-050-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 46 |  | Кольцо 032-036-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 032-038-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 |
| 47 |  | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 022-026-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 11 | 11 |

|  | № рис. | 4.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 48 | 28 0379 | Болт 3М12-6g(65 | Bolt 3М12-6g(65 | 8 |  |
|  | 28 0379-20 | Болт 3М12-6g(65 | Bolt 3М12-6g(65 |  | 8 |
| 49 | 1501-15-21СП(SP) | Блок управления | Control unit | 1 |  |
|  | 1501-15-21-20СП(SP) | Блок управления | Control unit |  | 1 |
| 50 | 2501-12-170 | Пластина | Plate | 1 | 1 |
| 51 | 2001-16-15 | Кронштейн | Bracket | 1 |  |
|  | 2001-16-15-20 | Кронштейн | Bracket |  | 1 |
| 52 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut М8 GOST 5915-70 | 2 | 2 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260-00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 53 |  | Кольцо 040-048-46-2-51-1668 | Ring 040-048-46-2-51-1668 | 1 | 1 |
| 54 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | Ring 012-016-25-2-51-1668 | 4 | 4 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 6958-78 | Washers GOST 6958-78 |  |  |
| 55 | 31 0230 | Шайба 12 | Washer 12 | 2 |  |
|  | 31 0230-20 | Шайба 12 | Washer 12 |  | 2 |
| 56 | 2501-15-107 | Хомут | Clamp | 1 |  |
|  | 2501-15-107-20 | Хомут | Clamp |  | 1 |
| 57 | 1101-16-112СП(SP) | Клапан | Valve | 1 |  |
|  | 1101-16-112-20СП(SP) | Клапан | Valve |  | 1 |
| 58 | 45 0310 | Прокладка | Gasket | 58 |  |
|  | 45 0310-20 | Прокладка | Gasket |  | 58 |

### Рисунок  4.3  Коробка передач планетарная

Figure 4.4 Planetary gearbox

| 4.2 2001-12-10СП Коробка передач планетарная 2001-12-10SP Planetary gearbox |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.3 | 2001-12-10СП(SP) | Коробка передач планетарная | Planetary gearbox | ( | ( |

|  | № рис. | 4.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 47 5350 | Палец | Pin | 12 | 12 |
| 2 | 700-38-2646-01 | Пружина | Spring | 12 | 12 |
| 3 | 38 5212 | Пружина | Spring | 84 | 84 |
| 4 |  | Шарик Б6-200 ГОСТ 3722-81 | Ball B6-200 GOST 3722-81 | 4 | 4 |
| 5 | 2001-12-11 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 6 | 2501-12-181-04 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 7 | 2001-12-3 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 8 | 2001-12-12 | Поршень | Piston | 2 | 2 |
| 9 | 38 5479-01 | Пружина | Spring | 12 | 12 |
| 10 | 47 5340 | Палец | Pin | 12 | 12 |
| 11 | 2001-12-218-03 | Болт специальный | Special bolt | 4 | 4 |
| 12 | 31 5220 | Шайба | Washer | 2 | 2 |
| 13 | 2001-12-16 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 14 | 2001-12-35 | Диск | Disk | 5 | 5 |
| 15 | 2001-12-104СП(SP) | Диск | Disk | 6 | 6 |
| 16 | 2001-12-117СП(SP) | Труба | Pipe | 1 | 1 |
| 17 | 2001-12-5 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 18 | 2501-12-222-01 | Штуцер | Cotter-pin | 2 | 2 |
| 19 |  | Подшипник 1000924Д ГОСТ 8338-75 | Bearing 1000924D GOST 8338-75 | 2 | 2 |
| 20 | 58 0814 | Кольцо С120 ГОСТ 13940-86 | Ring C120 GOST 13940-86 | 2 | 2 |
| 21 | 2001-12-14 | Вал | Shaft | 1 | 1 |
| 22 | 2001-12-112СП(SP) | Вал | Shaft | 1 | 1 |
| 23 | 2001-12-85 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 24 |  | Проволока КС-1,6 ГОСТ 792-67 | Wire KS-1,6 GOST 792-67 | 1м | 1м |
| 25 | 28 5120 | Болт | Bolt | 8 | 8 |

|  | № рис. | 4.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 26 | 2001-12-40 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 27 | 2001-12-100СП(SP) | Бустер | Booster | 1 | 1 |
| 28 | 28 0382 | Болт 3М12(75 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М12(75 GOST 7796-70 | 18 | 18 |
| 29 | 2001-12-118СП(SP) | Водило | Carrier | 1 | 1 |
| 30 | 2001-12-18 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 31 | 2001-12-105СП(SP) | Диск | Disk | 14 | 14 |
| 32 | 2001-12-36 | Диск | Disk | 10 | 10 |
| 33 | 2001-12-4 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 34 | 58 5950-01 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 35 | 2501-12-181-09 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 36 | 2501-12-181-46 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 37 | 2001-12-19 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 38 | 2001-12-20 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 39 | 2501-12-181-31 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 40 | 32 5383 | Штифт | Pin | 8 | 8 |
| 41 | 2001-12-102СП(SP) | Водило | Carrier | 1 | 1 |
| 42 | 2501-12-249 | Пробка | Plug | 7 | 7 |
| 43 | 2001-12-1 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 44 | 2501-12-181-42 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 45 | 2001-12-21 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 46 | 2501-12-181-03 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 47 | 2001-12-103СП(SP) | Водило | Carrier | 1 | 1 |
| 48 | 58 0765 | Кольцо С100 ГОСТ 13941-86 | Ring C100 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 49 | 58 0550 | Кольцо С55 ГОСТ 13940-86 | Ring C55 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 50 | 2501-12-181-6 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 51 | 58 0865 | Кольцо С165 ГОСТ 13941-86 | Ring C165 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 52 | 2001-12-22 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 53 | 58 5950 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 54 | 2001-12-13 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 55 | 58 0720 | Кольцо С95 ГОСТ 13940-86 | Ring C95 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 56 | 2001-12-45 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 57 | 58 0805 | Кольцо С110 ГОСТ 13940-86 | Ring C110 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 58 | 2001-12-23 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 59 | 2501-12-181-01 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 60 |  | Подшипник 6-1000922Л (допускается замена на поз.61) | Bearing 6-1000922L (replacement for pos. 61 is allowed) | 1 | 1 |
| 61 |  | Подшипник 61922МА.Р6Q6 (допускается замена на поз.60) | Bearing 61922МА.Р6Q6 (replacement for pos. 60 is allowed) | 2 | 2 |
| 62 | 2001-12-31 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 63 | 58 0609 | Кольцо С60 ГОСТ 13940-86 | Ring C60 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 64 |  | Подшипник 76-212А ГОСТ 8338-75 | Bearing 76-212A GOST 8338-75 | 2 | 2 |
| 65 | 58 0810 | Кольцо С110 ГОСТ 13941-86 | Ring C110 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 66 | 58 0670 | Кольцо С70 ГОСТ 13940-86 | Ring C70 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 67 | 2001-12-24 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 68 | 2001-12-25 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 69 | 2001-12-32 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 70 |  | Подшипник 211А ГОСТ 8338-75 | Bearing 211A GOST 8338-75 | 1 | 1 |
| 71 | 2001-12-2 | Корпус | Housing | 1 | 1 |

Рисунок  4.4  Коробка передач

Figure 4.4 Gearbox

| 4.3 2001-12-11СП Коробка передач 2001-12-11SP Gearbox |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.4 | 2001-12-11СП(SP) | Коробка передач | Gearbox | ( |  |
|  | 2001-12-11-20СП(SP) | Коробка передач | Gearbox |  | ( |

|  | № рис. | 4.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Проволока КС1 ГОСТ 792-67 | Wire KC1 GOST 792-67 | 1,5м | 1,5м |
| 2 | 31 5220 | Шайба | Washer | 21 | 21 |
| 3 | 2501-12-218-02 | Болт специальный | Special bolt | 20 | 20 |
| 4 | 2001-12-10СП(SP) | Коробка передач планетарная | Planetary gearbox | 1 | 1 |
| 5 | 40 0468-31 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 6 |  | Кольцо 030-035-20-2ИРП 1314-1 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 | Ring 030-035-20-2irp 1314-1 GOST 18829-73/ ТU 38.005.204-84 | 5 | 5 |
| 7 | 37 0260 | Пробка 3-кг ¼ ТУ 23.1.506-91 | Plug 3-kg ¼ ТU 23.1.506-91 | 5 |  |
|  | 37 0260-20 | Пробка 3-кг ¼ ТУ 23.1.506-91 | Plug 3-kg ¼ ТU 23.1.506-91 |  | 5 |
| 8 | 37 5331 | Пробка | Plug | 7 |  |
|  | 37 5331-20 | Пробка | Plug |  | 7 |
| 9 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 9 | 9 |
| 10 | 2001-12-52 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 2001-12-52-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 11 | 45 0271 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0271-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 12 |  | Болт М12-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(30 GOST 7796-70 | 18 | 18 |
| 13 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 18 | 18 |
| 14 | 2001-12-74 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 15 | 32 5382 | Штифт | Pin | 2 | 2 |

|  | № рис. | 4.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 16 | 45 0272 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0272-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 17 | 2001-12-75 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 18 | 37 5625 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5625-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 19 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 20 |  | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 032-038-36-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |

### Рисунок  4.5  Передача главная

### Figure 4.5 Main gear

| 4.4 2001-12-12СП Передача главная 2001-12-12SP Main gear |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.5, 4.6 | 2001-12-12СП(SP) | Передача главная | Main gear | ( | ( |

|  | № рис. | 4.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-12-56 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 2 | 31 0225 | Шайба | Washer | 40 | 40 |
| 3 | 28 0350 | Болт М15-6g(40 ГОСТ 7798-70 | Bolt М15-6g(40 GOST 7798-70 | 40 | 40 |
| 4 | 700-58-2064 | Кольцо С170 ГОСТ 13941-86 (допускается замена на поз.13,14) | Ring C170 GOST 13941-86 (replacement for pos. 60 is allowed) | 1 | 1 |
| 5 |  | Подшипник 32219 ГОСТ 8328-75 | Bearing 32219 GOST 8328-75 | 1 | 1 |
| 6 | 58 0720 | Кольцо С95 ГОСТ 13940-86 | Ring C95 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 7 | 2001-12-57 | Ступица | Hub | 1 | 1 |
| 8 | 31 5271 | Шайба | Washer | 34 | 34 |
| 9 | 30 5250 | Гайка | Nut | 14 | 14 |
| 10 | 2001-12-67 | Болт | Bolt | 14 | 14 |
| 11 | 2001-12-60 | Стакан | Sleeve | 1 | 1 |
| 12 | 37 0260 | Пробка 3-КГ 1/4( ТУ 23.1.506-91 | Plug 3-KG 1/4( ТU 23.1.506-91 | 7 | 7 |
| 13 | 41 5165-05 | Гайка (применяется с поз.14 взамен поз.4) | Nut (is used with pos.14 instead of pos.4 ) | 1 | 1 |
| 14 | 2001-12-79 | Труба (применяется с поз.13 взамен поз.4) | Pipe (is used with pos.13 instead of pos.4) | 1 | 1 |
| 15 | 2001-12-110СП(SP) | Труба (допускается замена на поз.14 совместно с поз.13) | Pipe (replacement for pos.14 together with pos.13 is allowed) | 1 | 1 |
| 16 |  | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | Nut M12 GOST 5915-70 | 1 | 1 |
| 17 | 41 5148 | Угольник концевой | End angle-piece | 1 | 1 |
| 18 |  | Проволока КС 1,6 ГОСТ 792-67 | Wire КS 1,6 GOST 792-67 | 0,2м | 0,2м |

|  | № рис. | 4.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 19 | 28 5120 | Болт | Bolt | 1 | 1 |
| 20 | 2001-12-70 | Прокладка | Gasket | 8 | 8 |
| 21 | 2001-12-70-01 | Прокладка | Gasket | 14 | 14 |
| 22 | 2001-12-61 | Стакан | Sleeve | 1 | 1 |
| 23 |  | Шарик Б6-200 ГОСТ 3722-81 | Ball B6-200 GOST 3722-81 | 1 | 1 |
| 24 | 2001-12-65 | Пластина | Plate | 1 | 1 |
| 25 | 2001-12-66 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 26 | 35 0520 | Винт М8-6g(16 ГОСТ 1478-93 | Screw М8-6g(16 GOST 1478-93 | 1 | 1 |
| 27 | 2501-12-117 | Гайка | Nut | 1 | 1 |
| 28 |  | Подшипник 97520АУ1 ГОСТ 6364-78 | Bearing 97520АU1 GOST 6364-78 | 1 | 1 |
| 29 | 2501-12-116 | Пластина | Plate | 1 | 1 |

### Рисунок  4.6  Передача главная

### Figure  4.6  Main gear

|  | № рис. | 4.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 31 5271 | Шайба | Washer | 34 | 34 |
| 2 | 28 0580 | Болт М16(1,5(170 ГОСТ 7795-70 | Bolt М16(1,5(170 GOST 7795-70 | 12 | 12 |
| 3 | 2001-12-69-01 | Прокладка | Gasket | 14 | 14 |
| 4 | 2001-12-69 | Прокладка | Gasket | 8 | 8 |
| 5 | 31 0225 | Шайба | Washer | 40 | 40 |
| 6 | 28 0350 | Болт М12(40 ГОСТ 7798-70 | Bolt М12(40 GOST 7798-70 | 40 | 40 |
| 7 |  | Проволока КС 1,6 ГОСТ 792-67 | Wire КС 1,6 GOST 792-67 | 0,2м | 0,2м |
| 8 | 28 0516-01 | Болт 3М14(1,5-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М14(1,5-6g(40 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 9 | 2001-12-63 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 10 | 2001-12-56 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 11 | 2001-12-89 | Пластина | Plate | 1 | 1 |
| 12 | 2001-12-87 | Стакан | Sleeve | 1 | 1 |
| 13 | 2001-12-119СП(SP) | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 14 | 2001-12-81 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 15 |  | Подшипник 6-2007122А ТУ37.006162-89 | Bearing 6-2007122A ТU37.006162-89 | 2 | 2 |
| 16 | 2001-12-58 | Стакан | Sleeve | 1 | 1 |
| 17 | 2001-12-68-01 | Прокладка | Gasket | 4 | 4 |
| 18 | 2001-12-68 | Прокладка | Gasket | 8 | 8 |
| 19 | 37 0260 | Пробка 3-КГ 1/4( ТУ 23.1.506-91 | Plug 3-KG 1/4( ТU 23.1.506-91 | 7 | 7 |
| 20 | 28 0364 | Болт М12-6g(50 ГОСТ 7795-70 | Bolt М12-6g(50 GOST 7795-70 | 5 | 5 |
| 21 | 2001-12-51 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 22 | 2001-12-50 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 23 | 58 0609 | Кольцо С60 ГОСТ 13940-86 | Ring C60 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 24 |  | Подшипник 53612Н ГОСТ 24696-81 | Bearing 53612Н GOST 24696-81 | 1 | 1 |
|  |  | или | or |  |  |
|  |  | Подшипник 22312W33 | Bearing 22312W33 | 1 | 1 |
| 25 | 2001-12-88 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 26 | 32 5463 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 27 |  | Болт М16(1,5-6g(60 ГОСТ 7795-70 | Bolt М16(1,5-6g(60 GOST 7795-70 | 2 | 2 |
| 28 | 28 0587 | Болт М16(1,5-6g(200 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(200 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 29 | 2001-12-108СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 2 | 2 |

Рисунок  4.7  Блок трансмиссии

Figure 4.7 Transmission unit

| 4.5 2001-12-13СП Блок трансмиссии 2001-12-13SP Transmission unit |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.7 | 2001-12-13СП(SP) | Блок трансмиссии | Transmission unit | ( |  |
|  | 2001-12-13-20СП(SP) | Блок трансмиссии | Transmission unit |  | ( |

|  | № рис. | 4.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-12-12СП(SP) | Передача главная | Main gear | 1 | 1 |
| 2 | 28 0550 | Болт М16(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(50 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0550-20 | Болт М16(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(50 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 3 |  | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16.OT GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 4 | 2001-12-11СП(SP) | Коробка передач | Gearbox | 1 |  |
|  | 2001-12-11-20СП(SP) | Коробка передач | Gearbox |  | 1 |
| 5 | 32 5463 | Штифт | Pin | 2 | 2 |

Рисунок  4.8  Водило

Figure 4.8 Carrier

| 4.6 2001-12-100СП Водило 2001-12-100SP Carrier |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.8 | 2001-12-100СП(SP) | Водило | Carrier | ( |  |
|  | 2001-12-100-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | ( |

|  | № рис. | 4.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-12-6 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 2 | 2001-12-10 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 3 | 2501-12-181 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 4 | 2001-12-37 | Тарелка | Plate | 3 | 3 |
| 5 | 2001-12-34 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 6 | 2001-12-33 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 7 | 2501-12-181-38 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |

Рисунок  4.9  Водило

Figure  4.9  Carrier

| 4.7 2001-12-102СП Водило 2001-12-102SP Carrier |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.9 | 2001-12-102СП(SP) | Водило | Carrier | ( |  |
|  | 2001-12-102-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | ( |

|  | № рис. | 4.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-12-29 | Ось | Axle | 3 | 3 |
| 2 | 2001-12-27 | Кольцо упорное | Thrust ring | 12 | 12 |
| 3 |  | Подшипник 6-252807Д | Bearing 6-252807D | 6 | 6 |
| 4 | 2001-12-111СП(SP) | Штифт | Pin | 3 | 3 |
| 5 | 2001-12-26 | Сателлит | Satellite | 6 | 6 |
| 6 | 2001-12-46 | Водило | Carrier | 1 | 1 |

Рисунок  4.10  Водило

Figure  4.10  Carrier

| 4.8 2001-12-103СП Водило 2001-12-103SP Carrier |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.10 | 2001-12-103СП(SP) | Водило | Carrier | ( |  |
|  | 2001-12-103-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | ( |

|  | № рис. | 4.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-12-27 | Кольцо упорное | Thrust ring | 6 | 6 |
| 2 | 2001-12-26 | Сателлит | Satellite | 3 | 3 |
| 3 |  | Подшипник 6-252807Д | Bearing 6-252807D | 3 | 3 |
| 4 | 2001-12-111СП(SP) | Штифт | Pin | 3 | 3 |
| 5 | 2001-12-30 | Ось | Axle | 3 | 3 |
| 6 | 2001-12-9 | Водило | Carrier | 1 | 1 |

Рисунок  4.11 Водило

Figure  4.11  Carrier

| 4.9 2001-12-118СП Водило 2001-12-118SP Carrier |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.11 | 2001-12-118СП(SP) | Водило | Carrier | ( |  |
|  | 2001-12-118-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | ( |

|  | № рис. | 4.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Подшипник 6-1000922Л ГОСТ 8338-75 | Bearing 6-1000922L GOST 8338-75 | 1 | 1 |
|  |  | или | or |  |  |
|  |  | Подшипник 61922МА.Р6Q6 | Bearing 61922МА.R6Q6 | 1 | 1 |
| 2 | 580850 | Кольцо С150 ГОСТ 13941-86 | Ring C150 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 3 | 2001-12-27 | Кольцо упорное | Thrust ring | 6 | 6 |
| 4 | 2001-12-111СП(SP) | Штифт | Pin | 3 | 3 |
| 5 | 2001-12-28 | Ось | Axle | 3 | 3 |
| 6 |  | Подшипник 6-252807Д | Bearing 6-252807D | 3 | 3 |
| 7 | 2001-12-26 | Сателлит | Satellite | 3 | 3 |
| 8 | 2001-12-44 | Водило | Carrier | 1 | 1 |

###### Рисунок  4.12  Гидротрансформатор с редуктором привода насосов

Figure 4.12 Torque converter with pump drive reduction gear

| 4.10 2001-14-1СП Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 2001-14-1SP Torque converter with pump drive reduction gear |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.12, 4.13, 4.14 | 2001-14-1СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | Torque converter with pump drive reduction gear | ( |  |
|  | 2001-14-1-20СП(SP) | Гидротрансформатор с редуктором привода насосов | Torque converter with pump drive reduction gear |  | ( |

|  | № рис. | 4.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 48 | 48 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 2 |  | Болт М12-6g(30 | Bolt М12-6g(30 | 22 | 22 |
| 3 |  | Болт М12-6g(25 | Bolt М12-6g(25 | 16 | 16 |
| 4 | 2501-20-33 | Крышка | Cover | 2 |  |
|  | 2501-20-33-20 | Крышка | Cover |  | 2 |
| 5 | 2001-14-6 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 6 | 2701-12-44 | Штуцер | Pipe union | 3 |  |
|  | 2701-12-44-20 | Штуцер | Pipe union |  | 3 |
| 7 | 2501-20-113СП(SP) | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 2501-20-113-20СП(SP) | Рукав | Hose |  | 2 |
| 8 | 2001-14-34 | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |
| 9 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 | Bolt М16(1,5-6g(38 | 12 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 | Bolt М16(1,5-6g(38 |  | 12 |
| 10 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 12 | 12 |
| 11 | 2501-20-113-07СП(SP) | Рукав | Hose | 1 |  |
|  | 2501-20-113-07-20СП -20(SP) | Рукав | Hose |  | 1 |
| 12 | 2001-14-6-01 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 13 | 37 5330 | Пробка | Plug | 3 |  |
|  | 37 5330-20 | Пробка | Plug |  | 3 |

|  | № рис. | 4.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 11 | 11 |
| 15 | 28 5330 | Болт | Bolt | 6 | 6 |
| 16 |  | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-С GOST 3282-74 | 3м | 3м |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 17 |  | Болт М12-6g(35 | Bolt М12-6g(35 | 6 | 6 |
| 18 | 28 0165 | Болт М8-6g(75 | Bolt М8-6g(75 | 4 |  |
|  | 28 0165-20 | Болт М8-6g(75 | Bolt М8-6g(75 |  | 4 |
| 19 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 20 | 2001-14-57 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 21 |  | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 045-050-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 22 | 37 5625 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5625-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 23 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 24 | 2001-14-27 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 25 |  | Кольцо 100-110-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005-204-84 | Ring 100-110-58-2-IRP1314-1 GOST 18829-73/ ТU 38.005-204-84 | 2 | 2 |
| 26 |  | Подшипник 118 ГОСТ 8338-75 | Bearing 118 GOST 8338-75 | 4 | 4 |
| 27 | 28 5120 | Болт | Bolt | 4 | 4 |
| 28 | 2001-14-39 | Планка | Strip | 2 | 2 |
| 29 |  | Кольцо 240-250-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 240-250-58- 2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 30 | 37 0250-08 | Пробка КГ 1/4( ТУ 23.1.506-91 | Plug KG 1/4( ТU 23.1.506-91 | 5 | 5 |
| 31 | 2001-14-16СП(SP) | Шестерня | Gear | 2 | 2 |
| 32 | 2001-14-16 | Пробка | Plug | 3 | 3 |
| 33 | 2701-12-45 | Болт зажимной | Clamp bolt | 4 |  |
|  | 2701-12-45-20 | Болт зажимной | Clamp bolt |  | 4 |

|  | № рис. | 4.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 34 | 2501-20-57-01 | Угольник | Angle-piece | 1 | 1 |
| 35 | 700-58-2088 | Кольцо С60 ГОСТ 13941-86 | Ring C60 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 36 | 2001-14-26 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 37 | 2001-14-53 | Вал | Shaft | 2 | 2 |
| 38 |  | Кольцо 150-155-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 150-155-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 39 | 58 0721 | Кольцо С95 ГОСТ 13941-86 | Ring C95 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 40 | 2001-14-47 | Муфта | Coupling | 1 | 1 |
| 41 | 58 0320 | Кольцо С36 ГОСТ 13941-86 | Ring C36 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 42 |  | Подшипник 112 ГОСТ 8338-75 | Bearing 112 GOST 8338-75 | 2 | 2 |
| 43 | 28 5320 | Болт | Bolt | 4 | 4 |
| 44 | 2001-14-22 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 45 | 2001-14-20 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 46 | 58 0609 | Кольцо С60 ГОСТ 13940-86 | Ring C60 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 47 | 2001-14-21 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 48 |  | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 104-110-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 49 | 700-58-2332 | Кольцо С25 ГОСТ 13940-86 | Ring C25 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
|  |  | Насосы ГСТУ 3-25-180-97 | Pumps GSTU 3-25-180-97 |  |  |
| 50 |  | Насос НШ32УК-3 | Pump NSH32UK-3 | 1 |  |
|  |  | Насос НШ32УК-3Т | Pump NSH32UK-3T |  | 1 |
| 51 | 59 5220 | Шпилька | Stud | 4 |  |
|  | 59 5220-20 | Шпилька | Stud |  | 4 |
| 52 |  | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 GOST 6402-70 | 4 | 4 |
|  |  | Шайбы ГОСТ 10450-78 | Washers GOST 10450-78 |  |  |
| 53 | 31 0180 | Шайба 10 | Washer 10 | 4 |  |
|  | 31 0180-20 | Шайба 10 | Washer 10 |  | 4 |
| 54 |  | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | Nut M10 GOST 5915-70 | 4 | 4 |

|  | № рис. | 4.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 55 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 16 | 16 |
| 56 |  | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 039-045-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 57 | 2001-14-30 | Крышка | Cover | 3 | 3 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 58 | 28 0230 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 | 14 |  |
|  | 28 0230-20 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 |  | 14 |
| 59 |  | Подшипник 118 ГОСТ 8338-75 (допускается замена на поз. 26) | Bearing 118 GOST 8338-75 (replacement for pos.26 is allowed) | 4 | 4 |

###### Рисунок  4.13  Гидротрансформатор с редуктором привода насосов

Figure 4.13 Torque converter with pump drive reduction gear

|  | № рис. | 4.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 1 | 28 0230 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 | 14 |  |
|  | 28 0230-20 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 |  | 14 |
| 2 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 20 | 20 |
| 3 | 2001-14-16 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 4 |  | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 042-050-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 5 | 28 0285 | Болт М10-6g(65 | Bolt М10-6g(65 | 2 |  |
|  | 28 0285-20 | Болт М10-6g(65 | Bolt М10-6g(65 |  | 2 |
| 6 | 2001-14-48 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 7 |  | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 032-038-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
|  |  | Шпильки ГОСТ 22038-76 | Studs GOST 22038-76 |  |  |
| 8 | 29 0320 | Шпилька М12 (25 | Stud M12(25 | 24 |  |
|  | 29 0320-20 | Шпилька М12 (25 | Stud M12(25 |  | 24 |
| 9 | 31 5215-01 | Пластина стопорная | Lock plate | 12 | 12 |
| 10 |  | Гайка М12(1,25 ГОСТ 5915-70 | Nut М12(1,25 GOST 5915-70 | 24 | 24 |
| 11 | 40 0468-15 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 12 | 28 0187 | Болт М8-6g(115 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(115 GOST 7796-70 | 1 | 1 |
| 13 | 2001-14-37 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 14 | 312501-90-24СП(SP) | Маслозаборник | Oil intake | 1 | 1 |
| 15 | 37 5625 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5625-20 | Пробка | Plug |  | 2 |

|  | № рис. | 4.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 16 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 17 | 2001-14-49 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 18 |  | Кольцо 066-071-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 066-071-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 19 |  | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 025-030-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 20 | 2001-14-58 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 21 | 2001-14-18СП(SP) | Ступица | Hub | 1 | 1 |
| 22 | 2001-14-76 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 23 | 2001-14-33 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 24 |  | Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-C GOST 3282-74 | 3м | 3м |
| 25 | 28 5330 | Болт | Bolt | 10 | 10 |
| 26 | 58 0676 | Кольцо С80 ГОСТ 13941-86 | Ring C80 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 27 | 2001-14-64 | Заглушка | End plug | 1 | 1 |
| 28 | 2001-14-15 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 29 |  | Манжета 95-120-12 BABSL ASDIN3761 (Art/-№r.2315) | Collar 95-120-12 BABSL ASDIN3761 (Art/-№r.2315) | 1 | 1 |
| 30 | 35 0520 | Винт М8-6g(16 | Screw М8-6g(16 | 1 | 1 |
| 31 | 2501-12-117 | Гайка | Nut | 1 | 1 |
| 32 | 2501-12-116 | Пластина | Plate | 1 | 1 |
| 33 |  | Подшипник 6-176220БТ ГОСТ 8995-75 | Bearing 6-176220BТ GOST 8995-75 | 1 | 1 |
| 34 |  | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 190-195-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 35 | 28 0561 | Болт 3М16(1,5-6g(70 | Bolt 3М16(1,5-6g(70 | 12 |  |
|  | 28 0561-20 | Болт 3М16(1,5-6g(70 | Bolt 3М16(1,5-6g(70 |  | 12 |
| 36 | 2001-14-17 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 37 | 2001-14-31 | Крышка | Cover | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 38 | 2001-14-7 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 39 | 2001-14-42 | Заглушка | End plug | 2 | 2 |
| 40 |  | Кольцо 135-145-58-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 | Ring 135-145-58-2-51-1668 GOST 18829-73/ ТU 38.005.204-84 | 1 | 1 |
| 41 |  | Подшипник 42215КМ | Bearing 42215KM | 2 | 2 |
| 42 | 58 0821 | Кольцо С130 ГОСТ 13941-86 | Ring C130 GOST 13941-86 | 2 | 2 |
| 43 | 2001-14-18 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 44 | 2001-14-2 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 2001-14-2-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 45 | 2001-14-46 | Пробка | Plug | 3 | 3 |
| 46 | 2501-20-57-01 | Угольник | Angle-piece | 1 | 1 |
| 47 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 11 | 11 |
| 48 | 2701-12-45 | Болт зажимной | Clamp bolt | 4 |  |
|  | 2701-12-45-20 | Болт зажимной | Clamp bolt |  | 4 |
| 49 | 2501-20-113СП(SP) | Рукав | Hose | 2 |  |
|  | 2501-20-113-20СП(SP) | Рукав | Hose |  | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 50 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 | Bolt М16(1,5-6g(38 | 12 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 | Bolt М16(1,5-6g(38 |  | 12 |
| 51 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 16 | 16 |
| 52 | 700-37-2140 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 700-37-2140-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 53 |  | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 045-050-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 54 | 2001-14-15СП(SP) | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 55 | 37 5332 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 56 | 2001-14-50 | Колесо насосное | Pump wheel | 1 | 1 |
| 57 | 32 355 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
|  |  | Рым-болты ГОСТ 4751-73 | Eye-bolts GOST 4751-73 |  |  |
| 58 | 28 0590 | Рым-болт М16 | Eye-bolt M16 | 1 |  |
|  | 28 0590-20 | Рым-болт М16 | Eye-bolt M16 |  | 1 |

|  | № рис. | 4.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 59 | 2001-14-20СП(SP) | Муфта | Coupling | 1 | 1 |
| 60 | 37 0250-08 | Пробка КГ1/4( ТУ 23.1.506-91 | Plug KG1/4( ТU 23.1.506-91 | 2 | 2 |
| 61 | 2001-14-1 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 2001-14-1-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 62 | 2001-14-5 | Колесо реактора | Reactor wheel | 1 | 1 |
| 63 | 2001-14-10 | Коллектор | Manifold | 1 | 1 |
| 64 | 2001-14-11 | Стакан | Sleeve | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 65 | 28 0252 | Болт 3М10-6g(40 | Bolt 3М10-6g(40 | 9 |  |
|  | 28 0252-20 | Болт 3М10-6g(40 | Bolt 3М10-6g(40 |  | 9 |
| 66 | 28 5535 | Болт | Bolt | 10 | 10 |
| 67 | 31 5271 | Шайба | Washer | 10 | 10 |
| 68 | 2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 69 | 58 0765 | Кольцо С100 ГОСТ 13941-86 | Ring C100 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 70 |  | Подшипник 211А ГОСТ 8338-75 | Bearing 211A GOST 8338-75 | 1 | 1 |
| 71 | 2001-14-22СП(SP) | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 72 | 2001-14-70 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 73 | 2001-14-21СП(SP) | Колесо турбинное | Turbine wheel | 1 | 1 |
| 74 | 2001-14-38 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 75 |  | Болт М10-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(20 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 76 | 2001-14-19СП(SP) | Ось реактора | Reactor axle | 1 | 1 |
| 77 | 58 5720 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 78 |  | Подшипник 6-32119Л | Bearing 6-32119Л | 1 | 1 |
| 79 | 2001-14-45 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 80 |  | Кольцо 205-215-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 205-215-58-2-3 GOST 18829-73 | 1 | 1 |
|  |  | Кольца ГОСТ 13940-86 | Rings GOST 13940-86 |  |  |
| 81 | 58 0679 | Кольцо С85 | Ring C85 | 1 | 1 |
| 82 | 58 0820 | Кольцо С130 | Ring C130 | 1 | 1 |

###### Рисунок  4.14  Гидротрансформатор с редуктором привода насосов

Figure 4.14  Torque converter with pump drive reduction gear

|  | № рис. | 4.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-14-58 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 2 | 38 327 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 3 |  | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 10 OT GOST 6402-70 | 16 | 16 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 4 | 28 0230 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 | 14 |  |
|  | 28 0230-20 | Болт М10-6g(25 | Bolt М10-6g(25 |  | 14 |
| 5 |  | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 039-045-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 6 | 2001-14-30 | Крышка | Cover | 3 | 3 |
| 7 |  | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 045-050-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 8 | 2501-14-59 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 9 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 13 | 13 |
| 10 | 37 5330 | Пробка | Plug | 3 |  |
|  | 37 5330-20 | Пробка | Plug |  | 3 |
| 11 | 1101-15-52 | Переходник | Adapter | 1 |  |
|  | 1101-15-52-20 | Переходник | Adapter |  | 1 |
| 12 | 2501-20-8-01 | Болт зажимной | Clamp bolt | 1 |  |
|  | 2501-20-8-01-20 | Болт зажимной | Clamp bolt |  | 1 |
| 13 |  | Датчик аварийного давления масла 3602.3829 ТУ 37.453.092-93 | Emergency oil pressure sensor 3602.3829 ТU 37.453.092-93 | 1 | 1 |
| 14 | 47-59-205 | Кольцо | Ring | 5 | 5 |
| 15 | 46-05-764 | Шайба | Washer | 2 | 2 |
| 16 | 2001-14-60 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 17 | 2001-14-41 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 18 | 201-14-17СП(SP) | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 19 | 2501-20-58 | Угольник | Angle-piece | 3 | 3 |
| 20 | 2701-12-44 | Штуцер | Pipe union | 3 |  |
|  | 2701-12-44-20 | Штуцер | Pipe union |  | 3 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOST 7795-70 |  |  |
| 21 | 28 0388 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 | 4 |  |
|  | 28 0388-20 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 |  | 4 |

|  | № рис. | 4.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 22 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 48 | 48 |
| 23 | 2501-15-138СП(SP) | Клапан | Valve | 1 |  |
|  | 2501-15-138-20СП(SP) | Клапан | Valve |  | 1 |
| 24 | 700-40-5336 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 700-40-5336-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 25 | 37 0260 | Пробка 3кг1/4( ТУ23.1.506-91 | Plug 3kg1/4( ТU23.1.506-91 | 1 | 1 |
| 26 |  | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 042-050-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 27 |  | Кольцо 075-081-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 075-081-36-2-3 GOST 18829-73 | 1 | 1 |

###### Рисунок  4.15  Клапан

Figure  4.15 Valve

| 4.11 2001-14-17СП Клапан 2001-14-17SP Valve |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.15 | 2001-14-17СП(SP) | Клапан | Valve | ( | ( |

|  | № рис. | 4.15 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | Nut M6 GOST 5915-70 | 2 | 2 |
| 2 | 31 0120 | Шайба 6 ГОСТ 6958-78 | Washer 6 GOST 6958-78 | 1 | 1 |
| 3 | 38 5420 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 4 | 46-60-298-02 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 5 | 2701-15-1 | Корпус | Housing | 1 | 1 |

Рисунок  4.16  Фрикцион бортовой и тормоз остановочный

Figure 4.16   Steering clutch and stopping brake

| 4.12 2001-18-10-01СП Фрикцион бортовой и тормоз остановочный 2001-18-10-01SP Steering clutch and stopping brake |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.16 | 2001-18-10-01СП(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | Steering clutch and stopping brake | ( |  |
|  | 2001-18-10-01-20СП -20(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | Steering clutch and stopping brake |  | ( |

|  | № рис. | 4.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-18-33 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 2 | 28 1393 | Болт 3М12(1,25-6g(105 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М12(1,25-6g(105 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 3 | 2001-18-103СП(SP) | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 4 | 2001-18-8-01 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 5 | 2001-18-14 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 6 | 2001-18-9 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 7 | 2001-18-15 | Обойма | Casing | 1 | 1 |
| 8 | 28 0339 | Болт 3М12-6g (30 ГОСТ 7798-70 | Bolt 3М12-6g (30 GOST 7798-70 | 6 | 6 |
| 9 |  | Подшипник 1000920 ГОСТ 8338-75 | Bearing 1000920 GOST 8338-75 | 2 | 2 |
| 10 | 58 0760 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | Ring C100 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 11 | 2001-18-31 | Вал | Shaft | 1 | 1 |
| 12 | 2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 13 | 2001-18-10 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 14 | 2001-18-21 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 15 | 2001-18-7 | Диск | Disk | 14 | 14 |
| 16 | 2001-18-100СП(SP) | Диск | Disk | 16 | 16 |
| 17 | 28 0389 | Болт 3М12(1,25-6g(100 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М12(1,25-6g(100 GOST 7796-70 | 15 | 15 |
| 18 | 2001-18-12 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 19 | 58 0814 | Кольцо С120 ГОСТ 13940-86 | Ring C120 GOST 13940-86 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 20 | 2501-12-181-01 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 21 | 2001-18-11 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 22 | 312501-90-133 | Тарелка | Plate | 4 | 4 |
| 23 | 2001-18-6 | Барабан | Drum | 1 | 1 |
| 24 | 2001-18-5 | Диск нажимной | Pressure disk | 1 | 1 |
| 25 | 2001-18-4 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 26 | 2501-12-181-30 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 27 | 2501-12-181-45 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 1 | 1 |
| 28 |  | Кольцо 345-355-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 345-355-58-2-3 GOST 18829-73 | 1 | 1 |
| 29 | 2001-18-3-01 | Проставка | Spacer | 1 | 1 |
| 30 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |
| 31 | 700-37-2071 | Пробка | Plug | 3 | 3 |
| 32 | 2001-18-28 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 33 | 700-32-2074 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 34 | 58 0805 | Кольцо С110 ГОСТ 13940-86 | Ring C110 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 35 |  | Подшипник 1000922Л ГОСТ 8338-75 | Bearing 1000922L GOST 8338-75 | 2 | 2 |
| 36 |  | Подшипник 1000924 ГОСТ 8338-75 | Bearing 1000924 GOST 8338-75 | 1 | 1 |

Рисунок  4.17  Передача бортовая, фрикцион и тормоз

Figure  4.17  Final drive, friction clutch and brake

| 4.13 2001-19-1СП Передача бортовая, фрикцион и тормоз 2001-19-1SP Final drive, friction clutch and brake |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.17 | 2001-19-1СП(SP) | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | Final drive, friction clutch and brake | ( |  |
|  | 2001-19-1-20СП(SP) | Передача бортовая, фрикцион и тормоз | Final drive, friction clutch and brake |  | ( |

|  | № рис. | 4.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 40 0468-08 | Кольцо (допускается замена на дет. поз.2) | Ring (replacement for pos. 2 is allowed) | 1 | 1 |
| 2 |  | Кольцо 430-440-58-2-3 (допускается замена на дет. поз.1) ГОСТ 18829-73 | Ring 430-440-58-2-3 (replacement for pos.1 is allowed) GOST 18829-73 | 1 | 1 |
| 3 |  | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-C GOST 3282-74 | 1,5м | 1,5м |
| 4 | 28 0397 | Болт 3М12(1,25-6g(170 ГОСТ 7798-70 | Bolt 3М12(1,25-6g(170 GOST 7798-70 | 14 | 14 |
| 5 | 2001-18-10-01СП(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз | Steering clutch and brake | 1 | 1 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260- 00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 6 |  | Кольцо 039-045-36-2-51-1668 | Ring 039-045-36-2-51-1668 | 3 | 3 |
| 7 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 | Ring 016-020-25-2-51-1668 | 3 | 3 |
| 8 | 1501-19-10СП(SP) | Передача бортовая | Final drive | 1 |  |
|  | 1501-19-10-20СП(SP) | Передача бортовая | Final drive |  | 1 |

Рисунок  4.18  Передача бортовая

Figure 4.18 Final drive

| 4.14 1501-19-10СП Передача бортовая 1501-19-10SP Final drive |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.18 | 1501-19-10СП(SP) | Передача бортовая | Final drive | ( |  |
|  | 1501-19-10-20СП(SP) | Передача бортовая | Final drive |  | ( |

|  | № рис. | 4.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 37 5516 | Пробка | Plug | 6 |  |
|  | 37 5516-20 | Пробка | Plug |  | 6 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260-00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 2 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | Ring 012-016-25-2-51-1668 | 10 | 10 |
| 3 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | Ring 018-022-25-2-51-1668 | 1 | 1 |
| 4 | 1501-19-20 | Планка | Strip | 10 | 10 |
| 5 | 28 5330 | Болт | Bolt | 26 | 26 |
| 6 |  | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-C GOST 3282-74 | 3м | 3м |
|  |  | Подшипники ТУ 37.006.162-89 | Bearings ТU 37.006.162-89 |  |  |
| 7 |  | Подшипник 2007132 | Bearing 2007132 | 1 | 1 |
| 8 |  | Подшипник 6-2007934 | Bearing 6-2007934 | 1 | 1 |
| 9 | 1501-19-18 | Кольцо упорное | Thrust ring | 1 | 1 |
| 10 | 700-32-2177 | Штифт | Pin | 4 | 4 |
| 11 | 32 0450 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 12 | 1501-19-7 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 13 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 | Bolt М16(1,5-6g(38 | 24 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g (38 | Bolt М16(1,5-6g (38 |  | 24 |

|  | № рис. | 4.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 | 1501-19-8 | Ступица | Hub | 1 | 1 |
| 15 |  | Кольцо 205-215-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 205-215-46-2-3 GOST 18829-73 | 1 | 1 |
| 16 | 2001-19-17 | Кольцо упорное | Thrust ring | 1 | 1 |
| 17 | 58 0721 | Кольцо С95 ГОСТ 13941-86 | Ring С95 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 18 |  | Подшипник NJ 224 (допускается замена на поз.19) | Bearing NJ224 (replacement for pos.19 is allowed) | 2 | 2 |
| 19 |  | Подшипник 42224Л (допускается замена на поз.18) ГОСТ 8328-75 | Bearing 42224L (replacement for pos.18 is allowed) GOST 8328-756 | 2 | 2 |
| 20 | 2001-19-27 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 21 | 700-58-2139 | Кольцо С215 ГОСТ 13941-86 | Ring С215 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 22 | 2001-19-28 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 23 | 40 0439 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 24 | 1501-19-1 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1501-19-1-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 25 |  | Кольцо 185-190-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 185-190-36- 2-3 GOST 18829-73 | 2 | 2 |
| 26 |  | Подшипник 42219Д1Т ГОСТ 8328-75 | Bearing 42219D1Т GOST 8328-756 | 2 | 2 |
| 27 |  | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 055-065-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 28 | 1501-19-6 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 29 |  | Манжета 95-120-12 BABSL AS DIN 3761 (Art.-Nr.2315) | Collar 95-120-12 BABSL AS DIN 3761 (Art.-Nr.2315) | 1 | 1 |
| 30 | 2001-19-25 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 31 | 32 5383 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 32 | 40 0468-32 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 33 | 1501-19-100СП(SP) | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1501-19-100-20СП(SP) | Корпус | Housing |  | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 34 | 28 0550 | Болт М16(1,5-6g (50 | Bolt М16(1,5-6g (50 | 67 |  |
|  | 28 0550-20 | Болт М16(1,5-6g (50 | Bolt М16(1,5-6g (50 |  | 67 |

|  | № рис. | 4.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 35 |  | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16.OT GOST 6402-70 | 67 | 67 |
| 36 |  | Болт М12-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g (25 GOST 7796-70 | 10 | 10 |
| 37 |  | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12.OT GOST 6402-70 | 10 | 10 |
| 38 | 2001-19-26 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 2001-19-26-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 39 | 2001-19-16 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 40 | 58 0665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | Ring С70 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 41 | 1501-19-14 | Сектор зубчатый | Gear quadrant | 5 | 5 |
| 42 | 2001-19-30 | Болт | Bolt | 25 |  |
|  | 2001-19-30-20 | Болт | Bolt |  | 25 |
| 43 | 1501-19-4 | Ступица | Hub | 1 |  |
|  | 1501-19-4-20 | Ступица | Hub |  | 1 |
| 44 | 40 0468-21 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 45 | 1501-19-11 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 46 | 1501-19-101СП(SP) | Водило | Carrier | 1 |  |
|  | 1501-19-101-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | 1 |
| 47 |  | Кольцо 175-180-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 175-180-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 48 | 2001-19-15 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 2001-19-15-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 49 | 2501-19-28 | Пята | Thrust journal | 1 | 1 |
| 50 | 1501-19-9 | Шестерня | Gear | 1 | 1 |
| 51 | 28 5556 | Болт | Bolt | 8 | 8 |
| 52 | 1501-19-19 | Шайба упорная | Thrust washer | 4 | 4 |
| 53 | 700-37-2140 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 700-37-2140-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 54 |  | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 045-050-30-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 55 | 1501-19-21 | Палец | Pin | 12 | 12 |
| 56 | 1501-19-12 | Муфта | Coupling | 1 | 1 |
| 57 | 37 0150-08 | Пробка 3-КГ 1/8 ТУ 23.1.506-91 | Plug 3-KG 1/8 ТU 23.1.506-91 | 4 | 4 |
| 58 | 30 0350-01 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut M24(2 GOST 15521-70 | 25 |  |
|  | 30 0350-20 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut M24(2 GOST 15521-70 |  | 25 |

Рисунок  4.19  Делитель потока

Figure 4.19  Flow divider

| 4.15 1101-15-15СП Делитель потока 1101-15-15SP Flow divider |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.19 | 1101-15-15СП(SP) | Делитель потока | Flow divider | ( |  |
|  | 1101-15-15-20СП(SP) | Делитель потока | Flow divider |  | ( |

|  | № рис. | 4.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 37 5714 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5714-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 2 |  | Кольцо 021-027-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 021-027-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 3 | 1101-15-47 | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 4 |  | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 034-038-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 5 | 1101-15-51 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 1101-15-51-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 6 | 38 5274-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 7 |  | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 032-038-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 8 | 38 5578-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 9 | 31 0280 | Шайба 16(1 ГОСТ 10450-78 | Washer 16(1 GOST 10450-78 | 3 | 3 |
| 10 | 1101-15-46 | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 11 | 1101-15-45 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1101-15-45-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 12 | 1101-15-49 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 13 | 700-38-2556-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 14 | 1101-15-48 | Плунжер | Plunger | 1 | 1 |
| 15 | 58 0272 | Кольцо С28 ГОСТ 13941-86 | Ring C28 GOST 13941-86 | 1 | 1 |
| 16 | 1101-15-50 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 17 | 58 0160 | Кольцо С16 ГОСТ 13941-86 | Ring C16 GOST 13941-86 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 18 | 31 0210 | Шайба 12(2 ГОСТ 11371-78 | Washer 12(2 GOST 11371-78 | 3 | 3 |
| 19 | 38 5438-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 20 |  | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | Washer 10 GOST 6402-70 | 6 | 6 |
| 21 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOST 7796-70 | 6 | 6 |
| 22 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |
| 23 | 37 5331 | Пробка | Plug | 4 |  |
|  | 37 5331-20 | Пробка | Plug |  | 4 |

Рисунок  4.20  Блок управления

Figure 4.20 Control unit

| 4.16 1501-15-20СП Блок управления 1501-15-20SP Control unit |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.20 | 1501-15-20СП(SP) | Блок управления | Control unit | ( |  |
|  | 1501-15-20-20СП(SP) | Блок управления | Control unit |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - при сборке сопрягаемые поверхности деталей должны быть одной группы * - during mounting mating surfaces of the parts should belong to one and the same group |
| --- | --- |

|  | № рис. | 4.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 45 0291 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 2 | 1501-15-12 | Фиксатор | Locator | 4 | 4 |
| 3 | 1501-15-11 | Корпус фиксатора | Locator housing | 4 | 4 |
| 4 |  | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 014-018-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |
| 5 | 38 5092-01 | Пружина | Spring | 6 | 6 |
| 6 |  | Болт М8-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(30 GOST 7796-70 | 9 | 9 |
| 7 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 29 | 29 |
| 8 | 37 5331 | Пробка | Plug | 2 | 2 |
| 9 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 |
| 10 | 1501-15-130СП(SP) | Дроссель | Throttle | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7795-70 | Bolts GOST 7795-70 |  |  |
| 11 | 28 0388 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 | 4 |  |
|  | 28 0388-20 | Болт М12-6g(90 | Bolt М12-6g(90 |  | 4 |
| 12 |  | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | Nut M12 GOST 5915-70 | 4 | 4 |

|  | № рис. | 4.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 |  | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | Washer 12 GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 14 | 37 0140-08 | Пробка кг 1/8” ТУ 23.1.506-91 | Plug kg 1/8” ТU 23.1.506-91 | 1 | 1 |
| 15 | 1501-15-2 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 16 |  | Кольцо 190-195-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 190-195-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 17 | 1501-15-23 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 18 | 1501-15-21 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 19 | 30 0220 | Гайка М12(1,25 ГОСТ 15522-70 | Nut М12(1,25 GOST 15522-70 | 1 | 1 |
| 20 | 1501-15-25 | Планка | Strip | 1 | 1 |
| 21 | 45 0287 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0287-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 22 | 1501-15-24 | Винт | Screw | 1 | 1 |
| 23 | 1501-15-4* | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 24 | 31 0150 | Шайба | Washer | 1 | 1 |
| 25 | 38 5273-01 | Пружина | Spring | 2 | 2 |
| 26 | 1501-15-5* | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 27 | 1501-15-7 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 28 | 1501-15-6* | Плунжер | Plunger | 2 | 2 |
| 29 | 1501-15-14 | Стопор | Stop | 1 | 1 |
| 30 | 1501-15-9* | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 31 | 1501-15-65 | Поршень | Piston | 1 | 1 |
| 32 | 31 0110 | Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | Washer 6 GOST 11371-78 | 4 | 4 |
| 33 | 1501-15-20 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 34 |  | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 038-046-46-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 3 | 3 |
| 35 | 1501-15-3* | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 36 |  | Подшипник 941/15 ГОСТ 4060-78 | Bearing 941/15 GOST 4060-78 | 2 | 2 |
| 37 | 1501-15-19 | Рычаг | Lever | 1 | 1 |
| 38 |  | Подшипник 941/30 ГОСТ 4060-78 | Bearing 941/30 GOST 4060-78 | 2 | 2 |
| 39 | 1501-15-17 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 40 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 2 | 2 |
| 41 | 312501-91-157 | Клин | Wedge | 2 | 2 |
| 42 | 1501-15-17-01 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 43 |  | Манжета 2.2-30(52-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05146-78 | Collar 2.2-30(52-3 GOST 8752-79/ ОSТ 38.05146-78 | 1 | 1 |
| 44 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 45 | 2501-15-152 | Труба | Pipe | 1 | 1 |
| 46 | 1501-15-15 | Валик | Roller | 1 | 1 |
| 47 | 2501-15-152-01 | Труба | Pipe | 1 | 1 |
| 48 | 1501-15-16 | Валик | Roller | 1 | 1 |
| 49 | 1501-15-18 | Рычаг | Lever | 1 | 1 |
| 50 | 1501-15-1* | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1501-15-1-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 51 | 1501-15-22 | Палец | Pin | 2 | 2 |
| 52 | 2501-15-226 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |
| 53 | 1501-15-48 | Болт специальный | Special bolt | 2 | 2 |

Рисунок  4.21  Блок управления

Figure 4.21 Control unit

| 4.17 1501-15-41СП Блок управления 1501-15-41SP Control unit |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.21 | 1501-15-41СП(SP) | Блок управления | Control unit | ( |  |
|  | 1501-15-41-20СП(SP) | Блок управления | Control unit |  | ( |

|  | № рис. | 4.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 024-028-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 024-028-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 2 | 1501-15-72 | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 3 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 |
| 4 | 2501-15-151 | Заглушка | End plug | 1 | 1 |
| 5 | 45 0299 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0299-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 6 | 700-37-2182-01 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 700-37-2182-01-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 7 | 1501-15-60 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 8 | 37 0260 | Пробка 3 КГ 1/4( ТУ 23.1.506-91 | Plug 3 KG 1/4( ТU 23.1.506-91 | 2 | 2 |
| 9 | 37 5331 | Пробка | Plug | 4 |  |
|  | 37 5331-20 | Пробка | Plug |  | 4 |
| 10 | 38 5050-05-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 11 | 1501-15-46 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 12 | 1501-15-49 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 1501-15-49-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 13 | 312501-91-157 | Клин | Wedge | 5 | 5 |
| 14 | 45 0298 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0298-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 15 | 1501-15-61 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 16 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(25 GOST 7796-70 | 18 | 18 |
| 17 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 23 | 23 |
| 18 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | Nut M8 GOST 5915-70 | 5 | 5 |

|  | № рис. | 4.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 19 | 2501-15-152 | Труба | Pipe | 1 | 1 |
| 20 | 1501-15-57 | Валик | Roller | 1 | 1 |
| 21 |  | Манжета 2.2-30(52-3 ГОСТ 8752-79 | Collar 2.2-30(52-3 GOST 8752-79 | 2 | 2 |
| 22 | 1501-15-59 | Рычаг | Lever | 2 | 2 |
| 23 | 1501-15-37 | Рычаг | Lever | 2 | 2 |
| 24 | 1501-15-36 | Рычаг | Lever | 1 | 1 |
| 25 |  | Подшипник 941/30 ГОСТ 4060-78 | Bearing 941/30 GOST 4060-78 | 4 | 4 |
| 26 | 1501-15-56 | Валик | Roller | 1 | 1 |
| 27 |  | Подшипник 941/15 ГОСТ 4060-78 | Bearing 941/15 GOST 4060-78 | 2 | 2 |
| 28 |  | Кольцо 016-020-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 016-020-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 29 | 1501-15-55 | Валик | Roller | 1 | 1 |
| 30 | 2501-15-152-01 | Труба | Pipe | 2 | 2 |
| 31 | 1501-15-51 | Золотник | Spool | 2 | 2 |
| 32 | 38 5581-01 | Пружина | Spring | 4 | 4 |
| 33 | 47-59-205 | Кольцо | Ring | 32 | 32 |
| 34 | 1501-15-50 | Золотник | Spool | 2 | 2 |
| 35 | 1501-15-64 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 36 | 1501-15-68 | Упор | Stop | 2 | 2 |
| 37 | 1501-15-69 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 38 | 38 5391-01 | Пружина | Spring | 2 | 2 |
| 39 | 1501-15-52 | Плунжер | Plunger | 4 | 4 |
| 40 | 1501-15-53 | Толкатель | Pusher | 2 | 2 |
| 41 | 38 5579-01 | Пружина | Spring | 2 | 2 |
| 42 | 1501-15-54 | Толкатель | Pusher | 2 | 2 |
| 43 | 2501-15-226 | Прокладка | Gasket | 5 | 5 |

Рисунок  4.22  Водило

Figure 4.22 Carrier

| 4.18 1501-19-101СП Водило 1501-19-101SP Carrier |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.22 | 1501-19-101СП(SP) | Водило | Carrier | ( |  |
|  | 1501-19-101-20СП(SP) | Водило | Carrier |  | ( |

|  | № рис. | 4.22 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 1501-19-15 | Кольцо | Ring | 4 | 4 |
| 2 |  | Подшипник 42310К2М ГОСТ 8328-75 | Bearing 42310К2М GOST 8328-75 | 8 | 8 |
| 3 | 1501-19-16 | Втулка | Bushing | 4 | 4 |
| 4 |  | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-0-C GOST 3282-74 | 0.8м | 0.8м |
| 5 | 28 5330 | Болт | Bolt | 8 | 8 |
| 6 | 1501-19-17 | Шайба упорная | Thrust washer | 4 | 4 |
| 7 | 1501-19-13 | Ось | Axle | 4 | 4 |
| 8 | 1501-19-10 | Сателлит | Satellite | 4 | 4 |
| 9 | 58 0810 | Кольцо С110 ГОСТ 13941-86 | Ring С110 GOST 13941-86 | 4 | 4 |
| 10 |  | Кольцо 055-065-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 055-065-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |
| 11 | 1501-19-5 | Водило | Carrier | 1 |  |
|  | 1501-19-5-20 | Водило | Carrier |  | 1 |

Рисунок  4.23  Вал карданный

Figure 4.23  Cardan shaft

| 4.19 2001-49-1-01СП Вал карданный 2001-49-1-01SP Cardan shaft |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.23 | 2001-49-1-01 | Вал карданный | Cardan shaft | ( | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - код ОКП * - All-Russian production classifier code |
| --- | --- |

|  | № рис. | 4.23 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2001-49-15-20 | Вал карданный | Cardan shaft | 1 | 1 |
| 2 | 53205-2205026-10 | Крестовина | Cross-piece | 2 | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 7796-70 | Bolts GOST 7796-70 |  |  |
| 3 | 201514 (45 9951 1121)* | Болт М10(1-6g(16 ОСТ 37.006.065-90 | Bolt М10(1-6g(16 ОST 37.006.065-90 | 16 | 16 |
| 4 | 6422-2201041 (45 3427 8598)* | Пластина стопорная | Lock plate | 8 | 8 |
| 5 | 500А-2202080 (45 3525 2793)* | Пластина | Plate | 3 | 3 |
| 6 | 6422-2201040 (45 3425 1277)* | Крышка подшипника | Bearing cover | 8 | 8 |
| 7 | 804707АС10 | Подшипник 804707К3С10 ТУ ВНИПП065-99 | Bearing 804707К3С10 ТU VNIPP065-99 | 8 | 8 |
| 8 | 4310-2205023-10 (45 3424 3138)* | Вилка-фланец | Flange-fork | 2 | 2 |
| 9 | 500А-2202069 (45 3525 2157)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 10 | 500А-2202070 (45 3525 2158)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 11 | 500А-2202071 (45 3525 2159)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 12 | 500А-2202072 (45 3525 2160)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 13 | 500А-2202073 (45 3525 2161)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |

|  | № рис. | 4.23 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 | 500А-2202074 (45 3525 2162)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 15 | 500А-2202075 (45 3525 2163)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 16 | 500А-2202076 (45 3525 2164)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 17 | 500А-2202077 (45 3525 2165)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 18 | 500А-2202078 (45 3525 2166)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 19 | 500А-2202079 (45 3525 2167)* | Пластина балансировочная | Balancing plate | 2 | 2 |
| 20 | 53205-2205036 | Уплотнение торцовое | Face sealing | 8 | 8 |

Рисунок  4.24  Клапан

Figure  4.24  Valve

| 4.20 2501-15-138СП Клапан 2501-15-138SP Valve |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.24 | 2501-15-138CП(SP) | Клапан | Valve | ( |  |
|  | 2501-15-138-20СП(SP) | Клапан | Valve |  | ( |

|  | № рис. | 4.24 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 31 5180 | Шайба | Washer | 4 | 4 |
| 2 |  | Кольцо 026-032-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 026-032-36-2- 51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 3 | 2501-15-127 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 4 | 38 5487-01 | Пружина | Spring | 1 | 1 |
| 5 | 47-15-19 | Клапан | Valve | 1 | 1 |
| 6 | 45 0161 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 7 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 8 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8T GOST 6402-70 | 4 | 4 |
| 9 | 405-15-35 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 10 | 2501-15-122 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 2501-15-122-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 11 | 2501-15-125 | Золотник | Spool | 1 | 1 |
| 12 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 13 | 37 5331 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5331-20 | Пробка | Plug |  | 1 |

Рисунок  4.25  Фильтр

Figure 4.25  Filter

| 4.21 312001-15-10СП Фильтр 312001-15-10SP Filter |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.25 | 312001-15-10СП(SP) | Фильтр | Filter | ( |  |
|  | 312001-15-10-20СП -20(SP) | Фильтр | Filter |  | ( |

|  | № рис. | 4.25 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 312001-15-9СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 312001-15-9-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 2 |  | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 060-070-58-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 3 | 312001-15-5 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 4 | 312001-15-7 | Стержень | Stem | 1 | 1 |
| 5 |  | Элемент фильтрующий ЭФМ021.1012040 ТУ3117.008. 00232058-97 | Filtering element EFМ021.1012040 ТU3117.008. 00232058-97 | 2 |  |
|  |  | Элемент фильтрующий ЭФМ021.1012040Т2 ТУ3117.008. 00232058-97 | Filtering element EFМ021.1012040Т2 ТU3117.008. 00232058-97 |  | 2 |
| 6 | 312001-15-18 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
|  |  | Кольца ТУ 2531-260-00149245-00 | Rings ТU 2531-260-00149245-00 |  |  |
| 7 |  | Кольцо 050-060-58-2-51-1668 | Ring 050-060-58-2-51-1668 | 2 | 2 |
| 8 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | Ring 012-016-25-2-51-1668 | 1 | 1 |
| 9 | 312001-15-8 | Чашка | Cup | 1 | 1 |
| 10 | 38 5486 | Пружина | Spring | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.25 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 | 31 0250-01 | Шайба 14(3 ГОСТ 11371-78 | Washer 14(3 GOST 11371-78 | 1 |  |
|  | 31 0250-01-20 | Шайба 14(3 ГОСТ 11371-78 | Washer 14(3 GOST 11371-78 |  | 1 |
| 12 | 30 0250 | Гайка М14(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М14(1,5 GOST 5915-70 | 1 | 1 |
| 13 |  | Шплинт 3,2(25.019 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 3,2(25.019 GOST 397-79 | 1 | 1 |

Рисунок  4.26  Муфта упругая

Figure 4.26  Elastic coupling

| 4.22 2002-20-3СП/-01СП Муфта упругая 2002-20-3SP/-01 SP Elastic coupling |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 4.26 | 2002-20-3СП(SP) | Муфта упругая* | Elastic coupling* | ( |  |
|  | 2002-20-3-20СП(SP) | Муфта упругая | Elastic coupling |  | ( |
|  | 2002-20-3-01СП(SP) | Муфта упругая** | Elastic coupling** | ( |  |
|  | 2002-20-3-01-20СП(SP) | Муфта упругая | Elastic coupling |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - для Т-15.01Я с вентиляционным блоком ** - для Т-15.01Я с кондиционером * - for Т-15.01Ya tractor with ventilation unit ** - for Т-15.01Ya tractor with conditioner |
| --- | --- |

|  | № рис. | 4.26 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 018-022-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 2 | 37 5331 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5331-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
|  |  | Болты ГОСТ 4751-73 | Bolts GOST 4751-73 |  |  |
| 3 | 28 0590 | Рым-болт М16 | Eye-bolt M16 | 1 |  |
|  | 28 0590-20 | Рым-болт М16 | Eye-bolt M16 |  | 1 |
| 4 | 2501-10-10 | Планка | Strip | 2 | 2 |
| 5 | 46-14-141СП(SP) | Сапун | Breather | 1 |  |
|  | 46-14-141-20СП(SP) | Сапун | Breather |  | 1 |
| 6 | 2001-20-10 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 7 |  | Болт М12-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12-6g(35 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 8 |  | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12.OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 9 |  | Кольцо 270-280-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | Ring 270-280-58-2-3 GOST 18829-73 | 1 | 1 |
| 10 |  | Подшипник 180315 ГОСТ 8882-75 | Bearing 180315 GOST 8882-75 | 1 | 1 |
| 11 | 58 0609 | Кольцо С60 ГОСТ 13940-86 | Ring С60 GOST 13940-86 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 4.26 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 12 | 2002-20-8 | Вал | Shaft | 1 | 1 |
| 13 | 1102-20-102СП(SP) | Ступица | Hub | 1 | 1 |
|  | 58 0404 | Кольцо С40 ГОСТ 13940-86 | Ring С40 GOST 13940-86 | 2 | 2 |
| 14 |  | Муфта упругая «Centa» СМ-2400-14-65381 | Elastic coupling «Centa» СМ-2400-14-65381 | 1 | 1 |
| 15 |  | Проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282-74 | Wire 1,6-О-С GOST 3282-74 | 2м | 2м |
| 16 | 2002-20-1 | Корпус | Housing | 1 |  |
|  | 2002-20-1-20 | Корпус | Housing |  | 1 |
| 17 | 2001-20-5 | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 2001-20-5-20 | Крышка | Cover |  | 1 |
| 18 | 2001-20-101СП(SP) | Фланец* | Flange* | 1 | 1 |
|  |  | Болты ГОСТ 7798-70 | Bolts GOST 7798-70 |  |  |
| 19 | 28 0231 | Болт 3М10-6g(25 | Bolt 3М10-6g(25 | 4 |  |
|  | 28 0231-20 | Болт 3М10-6g(25 | Bolt 3М10-6g(25 |  | 4 |
| 20 |  | Кольцо 080-090-58-2-51-1668 ТУ2531-260-00149245-00 | Ring 080-090-58-2-51-1668 ТU2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 21 | 2001-20-9 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 22 |  | Болт М8-6g(25 ГОСТ 7796-70** | Bolt М8-6g(25 GOST 7796-70** | 2 | 2 |
| 23 | 1501-20-1 | Шкив** | Pulley** | 1 | 1 |
| 24 | 2001-20-101-01СП(SP) | Фланец** | Flange** | 1 | 1 |
| 25 |  | Манжета 95-120-12 BAB SL AS DIN 3761 (Art-№2315) | Collar 95-120-12 BAB SL AS DIN 3761 (Art-№2315) | 1 | 1 |