### Раздел 3

Рама и ходовая система

### Section 3

### Frame and running gear

#### Раздел  3   Рама и ходовая система

#### Section 3 Frame and running gear

Содержание

# Content

| Вариант с раскосами Version with diagonal braces |
| --- |
| 3.1 | 2502-11-2-01СП(SP)/ -03СП(SP) | Рама | Frame | 3-6 |
| 3.2 | 2501-11-17СП(SP) | Балка | Beam | 3-9 |
| 3.3 | 2501-21-3СП(SP)/ -4СП(SP) | Тележка | Bogie | 3-11 |
| 3.4 | 2501-21-5СП(SP) | Установка тележек | Bogie mounting | 3-18 |
| 3.5 | 2501-21-18СП(SP) | Шарнир | Hinge | 3-20 |
| 3.6 | 2501-21-15СП(SP) | Каток поддерживающий | Carrier roller | 3-22 |
| 3.7 | 2501-21-16СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | 3-25 |
| 3.8 | 2501-21-45СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | 3-27 |
| 3.9 | 2501-21-113СП(SP)/ -113-01СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 3-29 |
| 3.10 | 2501-22-1СП(SP) | Гусеница | Track | 3-33 |
| 3.11 | 2501-22-50СП(SP) | Установка ледоходных шпор на гусеницу | Ice moving spurs mounting on the track | 3-35 |
| 3.12 | Т25-21-000/-000-01 | Каток опорный | Track roller | 3-37 |
| 3.13 | 2501-64-3-01СП(SP) | Установка кожухов | Jacket mounting | 3-40 |
| Вариант без раскосов Version without diagonal braces |
| 3.14 | 2501-21-301СП(SP) | Система ходовая | Running gear | 3-44 |
| 3.15 | 2501-21-302СП(SP)/ -303СП(SP) | Тележка | Bogie | 3-47 |
| 3.16 | 2501-21-115СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller | 3-53 |
| 3.17 | 2501-21-145СП(SP)/ -145-01СП(SP) | Каток опорный | Track roller | 3-55 |
| 3.18 | 2501-21-180СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | 3-58 |
| 3.19 | 2501-21-190СП(SP) | Шарнир | Hinge | 3-60 |
| 3.20 | 2501-22-1СП(SP) | Гусеница | Track | 3-62 |
| 3.21 | 2501-22-50СП(SP) | Установка ледоходных шпор на гусеницу | Ice moving spurs mounting on the track | 3-64 |
| 3.22 | 2501-21-160СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 3-66 |
| 3.23 | 2501-21-117-03СП(SP)/ -02СП(SP) | Механизм натяжения | Track-adjusting mechanism | 3-69 |
| 3.24 | 2502-11-3СП(SP) | Рама | Frame | 3-72 |
| 3.25 | ТМ2501-11-14СП(SP) | Балка | Beam | 3-75 |
|  |  |  | Всего листов | 76 |
|  |  |  | Total pages |  |

Вариант с раскосами

Version with diagonal braces

Рисунок  3.1  Рама

Figure  3.1  Frame

| 3.1 2502-11-2-01СП/-03СП Рама 2502-11-2-01SP/-03SP Frame |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.1 | 2502-11-2-01СП(SP) | Рама* | Frame* | ( |  |
|  | 2502-11-2-01-20СП(SP) | Рама | Frame |  | ( |
|  | 2502-11-2-03СП(SP) | Рама** | Frame** | ( |  |
|  | 2502-11-2-03-20СП(SP) | Рама | Frame |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 2502-11-2-01СП ** - входит в 2502-11-2-03СП * - included in 2502-11-2-01SP ** - included in 2502-11-2-03SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-11-46СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 2501-11-46-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 2 | 28 0823-01 | Болт М24(2-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(60 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0823-01-20 | Болт М24(2-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(60 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 3 | 31 5355 | Шайба | Washer | 4 |  |
|  | 31 5355-20 | Шайба | Washer |  | 4 |
| 4 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 | 9 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 |  | 9 |
| 5 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 6 | 2501-11-203 | Лист | Sheet | 2 |  |
|  | 2501-11-203-20 | Лист | Sheet |  | 2 |
| 7 | 46-11-250 | Стопор | Lock | 2 | 2 |
| 8 | 2502-11-23-04СП(SP) | Корпус с лонжеронами* | Body with side members* | 1 |  |
|  | 2502-11-23-04-20СП -20SP | Корпус с лонжеронами | Body with side members |  | 1 |

|  | № рис. | 3.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 8 | 2502-11-23-06СП(SP) | Корпус с лонжеронами** | Body with side members** | 1 |  |
|  | 2502-11-23-06-20СП -20SP | Корпус с лонжеронами | Body with side members |  | 1 |
| 9 | 2501-11-280 | Палец | Pin | 1 | 1 |
| 10 | 403-11-182 | Втулка | Bushing | 6 | 6 |
| 11 | 2501-11-17СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 2501-11-17-20СП(SP) | Балка | Beam |  | 1 |
| 12 | 403-11-187 | Планка | Strip | 1 |  |
|  | 403-11-187-20 | Планка | Strip |  | 1 |
| 13 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 14 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |

Рисунок  3.2  Балка

Figure  3.2  Beam

| 3.2 2501-11-17СП Балка 2501-11-17SP Beam |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.2 | 2501-11-17СП(SP) | Балка | Beam | ( |  |
|  | 2501-11-17-20СП(SP) | Балка | Beam |  | ( |

|  | № рис. | 3.2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-11-63СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | 2501-11-63-20СП(SP) | Балка | Beam |  | 1 |
| 3 | 2501-11-35СП(SP) | Виброизолятор | Vibration insulator | 2 | 2 |
| 2 | 2501-11-36СП(SP) | Виброизолятор | Vibration insulator | 2 | 2 |
| 4 | 3501-11-33СП(SP) | Манжета | Collar | 2 | 2 |
| 5 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 6 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 7 | 2501-11-282 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |

###### Рисунок  3.3  Тележка

Figure  3.3  Bogie

| 3.3 2501-21-3СП/-4СП Тележка 2501-21-3SP/-4SP Bogie |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 3.3, | 2501-21-3СП(SP) | Тележка* | Bogie* | ( | ( |  |
| 3.4 | 2501-21-3-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  |  | ( |
|  | 2501-21-4СП(SP) | Тележка** | Bogie** | ( | ( |  |
|  | 2501-21-4-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 2501-21-3СП **- входит в 2501-21-4СП * - included in 2501-21-3SP ** - included in 2501-21-4SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 2501-21-113СП(SP) | Колесо натяжное* | Idler* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-113-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  |  | 1 |
|  | 2501-21-113- -01СП(SP) | Колесо натяжное** | Idler** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-113- -01-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  |  | 1 |
| 2 | 28 0930 | Болт М30(2-6g(80 ГОСТ 7798-70 | Bolt М30(2-6g(80 GOST 7798-70 | 1 | 1 |  |
|  | 28 0930-20 | Болт М30(2-6g(80 ГОСТ 7798-70 | Bolt М30(2-6g(80 GOST 7798-70 |  |  | 1 |
| 3 | 400-21-122 | Пластина | Plate | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 400-21-121 | Эксцентрик | Eccentric | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2501-21-127 | Опора | Support | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-127-20 | Опора | Support |  |  | 1 |
| 6 | 28 0845 | Болт М24(2-6g(100 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(100 GOST 7796-70 | 32 | 32 |  |
|  | 28 0845-20 | Болт М24(2-6g(100 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(100 GOST 7796-70 |  |  | 32 |
| 7 |  | Шайба 24Т ГОСТ 6402-70 | Washer 24Т GOSТ 6402-70 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 2501-21-83СП(SP) | Кожух* | Jacket* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-83-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  |  | 1 |
|  | 2501-21-83- -01СП(SP) | Кожух** | Jacket** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-83-01-20СП -20SP | Кожух | Jacket |  |  | 1 |

|  | № рис. | 3.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 9 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 | 8 | 8 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 |  |  | 8 |
| 10 | 700-31-2209 | Шайба | Washer | 8 | 8 |  |
|  | 700-31-2209-20 | Шайба | Washer |  |  | 8 |
| 11 | 2501-21-15СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-15-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller |  |  | 2 |
| 12 | 28 0730 | Болт М20(1,5-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(60 GOST 7796-70 | 20 | 20 |  |
|  | 28 0730-20 | Болт М20(1,5-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(60 GOST 7796-70 |  |  | 20 |
| 13 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 ОТ GOSТ 6402-70 | 45 | 45 | 45 |
| 14 | 2501-21-84СП(SP) | Кожух* | Jacket* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-84-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  |  | 1 |
|  | 2501-21-84- -01СП(SP) | Кожух** | Jacket** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-84-01-20СП -20SP | Кожух | Jacket |  |  | 1 |
| 15 | 44 0001 | Пробка | Plug | 8 | 8 | 8 |
| 16 | 2501-21-9СП(SP) | Рама тележки* | Bogie frame* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-9-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  |  | 1 |
|  | 2501-21-10СП(SP) | Рама тележки** | Bogie frame** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-10-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  |  | 1 |
| 17 | 45 0084 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |  |
|  | 45 0084-20 | Прокладка | Gasket |  |  | 1 |
| 18 | 403-21-95 | Крышка | Cover | 1 | 1 |  |
|  | 403-21-95-20 | Крышка | Cover |  |  | 1 |
| 19 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOST 7796-70 | 6 | 6 | 6 |
| 20 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 ОТ GOSТ 6402-70 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | 403-21-179 | Подножка | Sideboard | 1 | 1 |  |
|  | 403-21-179-20 | Подножка | Sideboard |  |  | 1 |
| 22 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 | 2 | 2 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 |  |  | 2 |
| 23 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 ОТ GOSТ 6402-70 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 | 19 | 19 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 |  |  | 19 |

|  | № рис. | 3.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 25 | 2501-21-88СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-88-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |
|  | 2501-21-88- -01СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-88-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |
| 26 | 2501-21-89СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate* | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-89-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |
|  | 2501-21-89- -01СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-89-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |
| 27 | 2501-21-244 | Накладка | Strap | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-244-20 | Накладка | Strap |  |  | 2 |
| 28 | 31 5355 | Шайба | Washer | 28 | 28 |  |
|  | 31 5355-20 | Шайба | Washer |  |  | 28 |
| 29 | Т25-21-000-01 | Каток опорный | Track roller | 3 | - |  |
|  | Т25-21-000-01-20 | Каток опорный | Track roller |  |  | 3 |
| 30 | 30 0350-01 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 | 6 | 6 |  |
|  | 30 0350-20 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 |  |  | 6 |
| 31 | 31 0350 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOSТ 11371-78 | 24 | 24 |  |
|  | 31 0350-20 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOSТ 11371-78 |  |  | 24 |
| 32 | 28 0815 | Болт М24(2-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(50 GOST 7796-70 | 12 | 12 |  |
|  | 28 0815-20 | Болт М24(2-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(50 GOST 7796-70 |  |  | 12 |
| 33 | Т25-21-000 | Каток опорный | Track roller | 4 | - |  |
|  | Т25-21-000-20 | Каток опорный | Track roller |  |  | 4 |
| 34 | 2501-21-82СП(SP) | Щиток | Shield | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-82-20СП(SP) | Щиток | Shield |  |  | 1 |
| 35 | 2001-21-270-01 | Стяжка | Brace | 6 | 6 |  |
|  | 2001-21-270-01-20 | Стяжка | Brace |  |  | 6 |
| 36 | 2501-21-189 | Втулка | Bushing | 6 | 6 |  |
|  | 2501-21-189-20 | Втулка | Bushing |  |  | 6 |
| 37 | 28 0770 | Болт М20(1,5-6g(170 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(170 GOST 7796-70 | 6 | 6 |  |
|  | 28 0770 | Болт М20(1,5-6g(170 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(170 GOST 7796-70 |  |  | 6 |
| 38 | 2501-21-245 | Накладка | Strap | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-245-20 | Накладка | Strap |  |  | 2 |
| 39 | 2501-21-74 | Отбойник | Impingement plate | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-74-20 | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |

###### Рисунок  3.4  Тележка

Figure  3.4  Bogie

|  | № рис. | 3.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 2501-21-73 | Отбойник | Impingement plate | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-73-20 | Отбойник | Impingement plate |  |  | 1 |
| 2 | 31 0310 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20x4 GOSТ 11371-78 | 1 | 1 |  |
|  | 31 0310-20 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20x4 GOSТ 11371-78 |  |  | 1 |
| 3 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 ОТ GOSТ 6402-70 | 45 | 45 | 45 |
| 4 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOSТ 7796-70 | 19 | 19 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOSТ 7796-70 |  |  | 19 |
| 5 | 2501-21-97 | Круг | Circle | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 38 5750 | Пружина | Spring | 6 | 6 |  |
|  | 38 5750-20 | Пружина | Spring |  |  | 6 |
| 7 | 2501-21-92СП(SP) | Планка | Strip | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 2501-21-17СП(SP) | Кронштейн | Bracket | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-17-20СП(SP) | Кронштейн | Bracket |  |  | 1 |
| 9 | 2501-21-21СП(SP) | Опора подвижная | Moveable support | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-21-20СП(SP) | Опора подвижная | Moveable support |  |  | 1 |
| 10 | 2501-21-35СП(SP) | Амортизатор | Shock absorber | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 2501-21-49 | Прокладка | Gasket | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 2501-21-20СП(SP) | Короб | Box | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-20-20СП(SP) | Короб | Box |  |  | 1 |
| 13 | Т25-21-316 | Крышка | Cover | 7 | - | 7 |
| 14 | 2501-21-82-01СП(SP) | Щиток | Shield | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-82-01-20СП -20SP | Щиток | Shield |  |  | 1 |
| 15 | Т25-21-316-01 | Крышка | Cover | 7 | - | 7 |
| 16 | 32 5380 | Штифт | Dowel | 7 | - | 7 |
| 17 |  | Кольцо С65 ГОСТ 13940-86 (допускается замена на поз.18) | Ring С65 GOSТ 13940-86 (replacement for pos. 18 is allowed) | 14 | 14 | 14 |
| 18 | Т25-21-319 | Кольцо (допускает-ся замена на поз.17) | Ring (replacement for pos. 17 allowed) | 14 | - | 14 |
| 19 | 2501-21-23СП(SP) | Шток | Rod | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-23-20СП(SP) | Шток | Rod |  |  | 1 |
| 20 | 1101-21-66 | Кольцо | Ring | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 58 0670 | Кольцо С70 ГОСТ 13940-86 | Ring С70 GOSТ 13940-86 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 40 0499 | Кольцо упругое | Flexible ring | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 46-21-978 | Манжета | Collar | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 3501-21-95 | Кольцо штоковое | Rod ring | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 3501-21-96 | Поршень | Piston | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 403-21-62 | Крышка | Cover | 1 | 1 |  |
|  | 403-21-62-20 | Крышка | Cover |  |  | 1 |
| 27 | 403-21-66СП(SP) | Манжета | Collar | 1 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 3.4 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 28 | 40 0468-07 | Кольцо | Ring | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 2501-21-46СП(SP) | Крышка | Cover | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-46-20СП(SP) | Крышка | Cover |  |  | 1 |
| 30 | 2501-21-16СП(SP) | Механизм сдавания (допускается замена на поз.31) | Track-release mechanism (replacement for pos. 31 allowed) | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-16-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  |  | 1 |
| 31 | 2501-21-45СП(SP) | Механизм сдавания (допускается замена на поз.30) | Track-release mechanism (replacement for pos. 30 allowed) | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-45-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  |  | 1 |
| 32 | 2501-21-55 | Втулка | Bushing | 1 | 1 | 1 |
| 33 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 8 | 8 | 8 |
| 34 |  | Болт М8-6g(20 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(20 GOSТ 7796-70 | 8 | 8 | 8 |
| 35 | 700-40-2360-11 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 | 2 |
| 36 | 37 5515 | Пробка | Plug | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 46-21-718 | Обойма | Casing | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 46-21-756 | Игла | Needle | 1 | 1 |  |
|  | 46-21-756-20 | Игла | Needle |  |  | 1 |
| 39 | 46-21-717 | Пробка | Plug | 1 | 1 |  |
|  | 46-21-717-20 | Пробка | Plug |  |  | 1 |
| 40 | 50 0192 | Кольцо СТ13-5-4 ГОСТ 288-72 | Ring СТ13-5-4 GOSТ 288-72 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 2501-21-217 | Ось | Axle | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 2501-21-246 | Втулка | Bushing | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 2501-21-69СП(SP) | Манжета | Collar | 2 | 2 | 2 |

Рисунок  3.5  Установка тележек

Figure  3.5  Bogie mounting

| 3.4 2501-21-5СП Установка тележек 2501-21-5SP Bogie mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 3.5 | 2501-21-5СП(SP) | Установка тележек | Bogie mounting | ( | ( |  |
|  | 2501-21-5-20СП(SP) | Установка тележек | Bogie mounting |  |  | ( |

|  | № рис. | 3.5 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 2501-21-3СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-3-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  |  | 1 |
| 2 | 44 0001 | Пробка | Plug | 16 | 16 | 16 |
| 3 | 2501-21-18СП(SP) | Шарнир | Hinge | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-18-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  |  | 2 |
| 4 | 2501-21-212 | Кожух | Jacket | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-212-20 | Кожух | Jacket |  |  | 2 |
| 5 | 2501-21-4СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-4-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  |  | 1 |
| 6 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 | 8 | 8 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 |  |  | 8 |
| 7 | 31 0270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 8 | 8 |  |
|  | 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 |  |  | 8 |
| 8 | 28 0945 | Болт М30(2-6g(100 | Bolt М30(2-6g(100 | 24 | 24 |  |
|  | 28 0945-20 | Болт М30(2-6g(100 | Bolt М30(2-6g(100 |  |  | 24 |
| 9 | 700-31-2522 | Шайба | Washer | 24 | 24 |  |
|  | 700-31-2522-20 | Шайба | Washer |  |  | 24 |

Рисунок  3.6  Шарнир

Figure  3.6  Hinge

| 3.5 2501-21-18СП Шарнир 2501-21-18SP Hinge |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.6 | 2501-21-18СП(SP) | Шарнир | Hinge | ( |  |
|  | 2501-21-18-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  | ( |

|  | № рис. | 3.6 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-21-193 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 2 | 2501-21-198 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 3 | 40 0323 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 4 | 2501-21-190 | Ось | Pivot | 1 | 1 |
| 5 | 2501-21-19СП(SP) | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 6 | 2501-21-196 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 7 | 2501-21-197 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 8 |  | Кольцо 180-185-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 180-185-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 9 | 2501-21-192 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 10 | 28 0545 | Болт 3М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0545-20 | Болт 3М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 11 | 37 5515 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 12 | 700-40-260-11 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |
| 13 | 31 5271 | Шайба | Washer | 8 |  |
|  | 31 5271-20 | Шайба | Washer |  | 8 |
| 14 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 15 |  | Проволока КС 1,6 ГОСТ 792-67 | Wire КС 1,6 GOST 792-67 | 0,6м | 0,6м |

Рисунок  3.7  Каток поддерживающий

Figure  3.7  Support roller

| 3.6 2501-21-15СП Каток поддерживающий 2501-21-15SP Support roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.7 | 2501-21-15СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller | ( |  |
|  | 2501-21-15-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller |  | ( |

|  | № рис. | 3.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 32 5180 | Штифт | Pin | 2 | 2 |
| 2 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 3 | 2501-21-122 | Опора | Support | 1 | 1 |
| 4 | 58 0672 | Кольцо С75 ГОСТ 13940-86 | Ring C75 GOST 13940-86 | 1 | 1 |
| 5 |  | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 069-075-36-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |
| 6 | 2501-21-121 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 7 | 40 0212 | Кольцо упругое | Elastic ring | 1 | 1 |
| 8 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 9 | 2501-21-120 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 10 | 2501-21-54СП(SP) | Каток | Roller | 1 | 1 |
| 11 | 2501-21-119 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 12 | 46 2413 0706 01 | Подшипник 7212А ТУ 37.006.162-89 | Bearing 7212A ТU 37.006.162-89 | 2 | 2 |
| 13 | 2501-21-124 | Гайка | Nut | 1 | 1 |
| 14 | 2501-21-125 | Кольцо стопорное | Ring wheel | 1 | 1 |
| 15 | 25 3111 4209 05 | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 104-110-36-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |

|  | № рис. | 3.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 16 | 2501-21-123 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 17 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOST 7796-70 | 4 | 4 |
| 18 | 31 5186 | Шайба | Washer | 4 |  |
|  | 31 5186-20 | Шайба | Washer |  | 4 |
| 19 | 25 3111 4223 07 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260- 00149245-00 | Ring 130-135-36-2-51-1668 ТU 2531-260- 00149245-00 | 1 | 1 |
| 20 | 28 0566 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(85 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0566-20 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(85 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 21 |  | Шайба 16.ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16.OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |

Рисунок  3.8  Механизм сдавания

Figure  3.8  Track-release mechanism

| 3.7 2501-21-16СП Механизм сдавания (допускается замена на 2501-21-45СП) 2501-21-16SP Track-release mechanism (replacement for 2501-21-45SP is allowed) |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 3.8 | 2501-21-16СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | ( | ( |  |
|  | 2501-21-16-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  |  | ( |

|  | № рис. | 3.8 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 30 5486 | Гайка | Nut | 1 | 1 |  |
|  | 30 5486-20 | Гайка | Nut |  |  | 1 |
| 2 | 31 0270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 1 | 1 |  |
|  | 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 |  |  | 1 |
| 3 |  | Болт М16(1,5-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(35 GOST 7796-70 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 31 5256 | Шайба | Washer | 1 | 1 |  |
|  | 31 5256-20 | Шайба | Washer |  |  | 1 |
| 5 | 3501-21-67 | Фланец | Flange | 1 | 1 |  |
|  | 3501-21-67-20 | Фланец | Flange |  |  | 1 |
| 6 | 2501-21-132 | Пружина | Spring | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 2501-21-43СП(SP) | Труба | Pipe | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-43-20СП(SP) | Труба | Pipe |  |  | 1 |
| 8 | 2501-21-405 | Стяжка | Brace | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-405-10 | Стяжка | Brace |  |  | 1 |
| 9 | 2501-21-133 | Пружина | Spring | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2501-21-51 | Фланец | Flange | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-51-20 | Фланец | Flange |  |  | 1 |

Рисунок  3.9  Механизм сдавания

###### Figure   3.9  Track-release mechanism

| 3.8 2501-21-45СП Механизм сдавания (допускается замена на 2501-21-16СП) 2501-21-45SP Track-release mechanism (replacement for 2501-21-16SP is allowed) |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 3.9 | 2501-21-45СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | ( | ( |  |
|  | 2501-21-45-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  |  | ( |

|  | № рис. | 3.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | У U | Т |
| 1 | 30 5486 | Гайка | Nut | 1 | 1 |  |
|  | 30 5486-20 | Гайка | Nut |  |  | 1 |
| 2 | 31 0270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 | 1 | 1 |  |
|  | 31 0270-20 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | Washer 16 GOST 11371-78 |  |  | 1 |
| 3 |  | Болт М16(1,5-6g(35 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(35 GOST 7796-70 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 31 5256 | Шайба | Washer | 1 | 1 |  |
|  | 31 5256-20 | Шайба | Washer |  |  | 1 |
| 5 | 3501-21-67 | Фланец | Flange | 1 | 1 |  |
|  | 3501-21-67-20 | Фланец | Flange |  |  | 1 |
| 6 | 2501-21-163 | Пружина | Spring | 2 | 2 |  |
|  | 2501-21-163-20 | Пружина | Spring |  |  | 2 |
| 7 | 2501-21-43СП(SP) | Труба | Pipe | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-43-20СП(SP) | Труба | Pipe |  |  | 1 |
| 8 | 2501-21-61СП(SP) | Фланец | Flange | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-61-20СП(SP) | Фланец | Flange |  |  | 1 |
| 9 | 2501-21-405 | Стяжка | Brace | 1 |  |  |
|  | 2501-21-405-10 | Стяжка | Brace |  | 1 | 1 |
| 10 | 2501-21-164 | Пружина | Spring | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-164-20 | Пружина | Spring |  |  | 1 |
| 11 | 2501-21-51 | Фланец | Flange | 1 | 1 |  |
|  | 2501-21-51-20 | Фланец | Flange |  |  | 1 |

Рисунок  3.10  Колесо натяжное

Figure  3.10  Idler

| 3.9 2501-21-113СП/-113-01СП Колесо натяжное 2501-21-113SP/-113-01SP Idler |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.10 | 2501-21-113СП(SP) | Колесо натяжное* | Idler* | ( |  |
|  | 2501-21-113-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | ( |
|  | 2501-21-113- -01СП(SP) | Колесо натяжное** | Idler** | ( |  |
|  | 2501-21-113-01 -20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 2501-21-113СП ** - входит в 2501-21-113-01СП * - included in 2501-21-113SP ** - included in 2501-21-113-01SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 130-135-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 2 | 2501-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |
| 3 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 4 | 2501-21-366 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 5 | 2501-21-111 | Крышка | Cover | 2 |  |
|  | 2501-21-111-20 | Крышка | Cover |  | 2 |
| 6 | 2501-21-115 | Ползун | Slider | 1 |  |
|  | 2501-21-115-20 | Ползун | Slider |  | 1 |
| 7 | 32 5335 | Штифт | Pin | 4 |  |
|  | 32 5335-20 | Штифт | Pin |  | 4 |
| 8 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |
| 9 | 2501-21-131 | Прокладка | Gasket | 44 | 44 |
| 10 | 2501-21-131-01 | Прокладка | Gasket | 8 | 8 |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 11 | 2501-21-65СП(SP) | Захват | Hold | 2 |  |
|  | 2501-21-65-20СП(SP) | Захват | Hold |  | 2 |
| 12 | 2501-21-128 | Планка | Strip | 2 |  |
|  | 2501-21-128-20 | Планка | Strip |  | 2 |
| 13 | 28 5582 | Болт | Bolt | 4 |  |
|  | 28 5582-20 | Болт | Bolt |  | 4 |
| 14 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 10 | 10 |
| 15 | 2501-21-129 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2501-21-129-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 16 | 2501-21-114СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 1 |  |
|  | 2501-21-114-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | 1 |
| 17 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(38 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 18 | 2501-21-129-01 | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2501-21-129-01-20 | Щиток | Shield |  | 1 |
| 19 | 2501-21-114 | Ползун | Slider | 1 |  |
|  | 2501-21-114-20 | Ползун | Slider |  | 1 |
| 20 | 2501-21-130 | Прокладка | Gasket | 20 | 20 |
| 21 | 2501-21-130-01 | Прокладка | Gasket | 4 | 4 |
| 22 | 28 5786 | Болт | Bolt | 8 |  |
|  | 28 5786-20 | Болт | Bolt |  | 8 |
| 23 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 24 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 25 | 2501-21-417 | Ось* | Axle* | 1 | 1 |
| 26 | 58 5650 | Кольцо | Ring | 2 | 2 |
| 27 |  | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 069-075-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 28 | 28 0390 | Болт М12(1,25-6g(140 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(140 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0390-20 | Болт М12(1,25-6g(140 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1.25-6g(140 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 29 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |

|  | № рис. | 3.10 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 30 | 28 0566 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(85 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0566-20 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1.5-6g(85 GOST 7796-70 |  | 2 |
| 31 | 403-21-128 | Клин | Wedge | 2 | 2 |
| 32 | 2501-21-134 | Планка | Strip | 4 | 4 |
| 33 | 40 0212 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 34 | 2501-21-418 | Ось** | Axle** | 1 | 1 |

Рисунок  3.11  Гусеница

Figure   3.11  Track

| 3.10 2501-22-1СП Гусеница 2501-22-1SP Track |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.11 | 2501-22-1СП(SP) | Гусеница | Track | ( | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - для установки ледоходных шпор 2501-22-50СП * - for ice- drifting grousers 2501-21-50SP mounting |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.11 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-22-1 | Звено | Link | 38 | 38 |
| 2 | 2501-22-2 | Звено | Link | 38 | 38 |
| 3 | 2501-22-9 | Втулка | Bushing | 39 | 39 |
| 4 | 2501-22-10 | Палец | Pin | 38 | 38 |
| 5 | 2501-22-3 | Башмак | Shoe | 38 | 38 |
| 6 | 700-28-2351 | Болт | Bolt | 152 | 152 |
| 7 | 700-30-2249 | Гайка (допускается замена на поз.8) | Nut (replacement for pos. 8 is allowed) | 152 | 152 |
| 8 | 700-30-2249И | Гайка (допускается замена на поз.7) | Nut (replacement for pos. 7 is allowed) | 152 | 152 |
| 9 | 2501-22-12 | Палец замыкающий | End pin | 1 | 1 |
| 10 | 2501-22-4 | Башмак | Shoe | 1 | 1 |
| 11 | 28 5860 | Болт | Bolt | 4 | 4 |
| 12 | 700-34-2062 | Шпонка 2-10(8(50 ГОСТ 23360-78 | Key 2-10(8(50 GOST 23360-78 | 2 | 2 |
| 13 | 2501-22-23СП(SP) | Звено замыкающее | Master link | 1 | 1 |
| 14 | 2501-22-22СП(SP) | Звено замыкающее | Master link | 1 | 1 |
| 15 | 2501-22-100СП(SP) | Уплотнение (допускается замена на поз.16) | Sealing (replacement for pos. 16 is allowed) | 78 | 78 |
| 16 | Б2501-22-100СП(SP) | Уплотнение (допускается замена на поз.15) | Sealing (replacement for pos. 15 is allowed) | 78 | 78 |
| 17 | 2501-22-11 | Втулка распорная | Distance piece | 78 | 78 |
| 18 | 40 0128 | Пробка | Plug | 39 | 39 |
| 19 | 44 0017 | Заглушка | End plug | 39 | 39 |
| 20 | 58 5465 | Кольцо упорное | Thrust ring | 2 | 2 |
| 21 | 2501-22-3-01 | Башмак* | Shoe* | 38 | 38 |

Рисунок  3.12  Установка ледоходных шпор на гусеницу

Figure 3.12 Ice moving spurs mounting on the track

| 3.11 2501-22-50СП Установка ледоходных шпор на гусеницу 2501-22-50SP Ice moving spurs mounting on the track |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.12 | 2501-22-50СП(SP) | Установка ледоходных шпор на гусеницу | Ice-shifting spurs on the track mounting | ( | ( |

|  | № рис. | 3.12 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-22-1-01СП(SP) | Гусеница | Track | 1 | 1 |
| 2 | 46-22-45 | Шпора | Spur | 38 | 38 |
| 3 | 700-28-2349 | Болт | Bolt | 76 | 76 |
| 4 | 700-30-2249 | Гайка | Nut | 76 | 76 |

###### Рисунок  3.13   Каток опорный

Figure   3.13  Track roller

| 3.12 Т25-21-000/-000-01 Каток опорный Т25-21-000/-000-01 Track roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.13 | Т25-21-000СП(SP) | Каток опорный* | Track roller* | ( |  |
|  | Т25-21-000-20СП(SP) | Каток опорный | Track roller |  | ( |
|  | Т25-21-000-01СП(SP) | Каток опорный** | Track roller** | ( |  |
|  | Т25-21-000-01-20СП -20SP | Каток опорный | Track roller |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в Т25-21-000СП ** - входит в Т25-21-000-01СП * - included in Т25-21-000SP ** - included in Т25-21-000-01SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 37 5509 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5509-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 2 | Т25-21-309 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 3 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 4 | 40 0212 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 5 |  | Кольцо 130-135-36-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.6) | Ring 130-135-36-2-3 GOST 18829-73/ TU 38.005204-84 (replacement for pos.6 is allowed) | 2 | 2 |
| 6 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.5) | Ring 130-135-36-2-51-1668 TU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.5 is allowed) | 2 | 2 |
| 7 | 2501-21-106СП(SP) | Каток* | Roller* | 1 |  |
|  | 2501-21-106-20СП(SP) | Каток | Roller |  | 1 |
| 8 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |
| 9 | 2501-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |

|  | № рис. | 3.13 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 10 |  | Кольцо 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.11) | Ring 070-075-25-2-3 GOST 18829-73/ TU 38.005204-84 (replacement for pos.11 is allowed) | 2 | 2 |
| 11 |  | Кольцо 070-075-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-0149245-00 (допускается замена на поз.10) | Ring 070-075-25-2-51-1668 TU 2531-260-0149245-00 (replacement for pos.10 is allowed) | 2 | 2 |
| 12 | Т25-21-308 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 13 | 2501-21-106- -01СП(SP) | Каток** | Roller** | 1 |  |
|  | 2501-21-106-01-20СП -20SP | Каток | Roller |  | 1 |

Рисунок  3.14  Установка кожухов

Figure   3.14  Jacket mounting

| 3.13 2501-64-3-01СП Установка кожухов 2501-64-3-01SP Jacket mounting |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.14 | 2501-64-3-01СП(SP) | Установка кожухов | Jacket mounting | ( |  |
|  | 2501-64-3-01-20СП(SP) | Установка кожухов | Jacket mounting |  | ( |

|  | № рис. | 3.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 28 0342 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0342-20 | Болт М12(1,25-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(30 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 2 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 3 | 403-64-16СП(SP) | Крышка | Cover | 2 |  |
|  | 403-64-16-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 2 |
| 4 | 2501-64-31СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2501-64-31-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 5 | 2501-64-22-01СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2501-64-22-01-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 6 | 28 5786 | Болт | Bolt | 18 |  |
|  | 28 5786-20 | Болт | Bolt |  | 18 |
| 7 | 30 0310 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М20(1,5 GOST 5915-70 | 18 |  |
|  | 30 0310-20 | Гайка М20(1,5 ГОСТ 5915-70 | Nut М20(1,5 GOST 5915-70 |  | 18 |
| 8 | 31 5317 | Шайба | Washer | 28 | 28 |
| 9 | 2501-64-32СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2501-64-32-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 10 | 2501-64-29СП(SP) | Крышка | Cover | 1 |  |
|  | 2501-64-29-20СП(SP) | Крышка | Cover |  | 1 |
| 11 | 2501-64-28СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 2501-64-28-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 12 | 28 0720 | Болт М20(1,5-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(40 GOST 7796-70 | 10 |  |
|  | 28 0720-20 | Болт М20(1,5-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(40 GOST 7796-70 |  | 10 |

|  | № рис. | 3.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 | 2501-64-33СП(SP) | Днище | Bottom | 1 |  |
|  | 2501-64-33-20СП(SP) | Днище | Bottom |  | 1 |
| 14 | 2501-64-121 | Скоба | Cramp | 18 |  |
|  | 2501-64-121-20 | Скоба | Cramp |  | 18 |
| 15 | 403-64-26 | Ось | Axle | 4 | 4 |
| 16 | 31 0350 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 | 8 |  |
|  | 31 0350-20 | Шайба 24 ГОСТ 11371-78 | Washer 24 GOST 11371-78 |  | 8 |
| 17 |  | Шплинт 5(50 ГОСТ 397-79 | Cotter pin 5(50 GOST 397-79 | 8 | 8 |
| 18 |  | Болт М12(1,25-6g(25 | Bolt М12(1,25-6g(25 | 8 | 8 |
| 19 | 31 0325 | Шайба 12(5 ГОСТ 6958-78 | Washer 12(5 GOST 6958-78 | 8 |  |
|  | 31 0325-20 | Шайба 12(5 ГОСТ 6958-78 | Washer 12(5 GOST 6958-78 |  | 8 |
| 20 | 46-64-66 | Крышка | Cover | 2 |  |
|  | 46-64-66-20 | Крышка | Cover |  | 2 |

Вариант без раскосов

Version without diagonal braces

###### Рисунок  3.15  Система ходовая

Figure  3.15  Running gear

| 3.14 2501-21-301СП Система ходовая 2501-21-301SP Running gear |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.15 | 2501-21-301СП(SP) | Система ходовая | Running gear | ( |  |
|  | 2501-21-301-20СП(SP) | Система ходовая | Running gear |  | ( |

|  | № рис. | 3.15 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-21-190СП(SP) | Шарнир | Hinge | 2 |  |
|  | 2501-21-190-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  | 2 |
| 2 | 2501-22-1СП(SP) | Гусеница | Track | 2 |  |
|  | 2501-22-1-20СП(SP) | Гусеница | Track |  | 2 |
| 3 | 30 0350-01 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 | 4 |  |
|  | 30 0350-20 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 |  | 4 |
| 4 | 2501-21-543 | Кожух | Jacket | 2 |  |
|  | 2501-21-543-20 | Кожух | Jacket |  | 2 |
| 5 | 700-31-2209 | Шайба | Washer | 8 |  |
|  | 700-31-2209-20 | Шайба | Washer |  | 8 |
| 6 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOSТ 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOSТ 7796-70 |  | 8 |
| 7 | 700-31-2522 | Шайба | Washer | 18 |  |
|  | 700-31-2522-20 | Шайба | Washer |  | 18 |
| 8 | 28 0945 | Болт М30(2-6g(100 ГОСТ 7795-70 | Bolt М30(2-6g(100 GOSТ 7795-70 | 18 |  |
|  | 28 0945-20 | Болт М30(2-6g(100 ГОСТ 7795-70 | Bolt М30(2-6g(100 GOSТ 7795-70 |  | 18 |
| 9 | 2501-21-303СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 |  |
|  | 2501-21-303-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | 1 |
| 10 | 2501-21-302СП(SP) | Тележка | Bogie | 1 |  |
|  | 2501-21-302СП(SP) | Тележка | Bogie |  | 1 |
| 11 | 2501-21-555 | Ось | Axle | 2 | 2 |
| 12 |  | Масленка 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853-74 | Oil 1.2 Ts6хр GOSТ 19853-74 | 2 |  |
|  |  | Масленка 1.2 Кд6хр ГОСТ 19853-74 | Oil 1.2 Kd 6хр GOSТ 19853-74 |  | 2 |

|  | № рис. | 3.15 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 13 | 31 5412 | Шайба | Washer | 6 |  |
|  | 31 5412-20 | Шайба | Washer |  | 6 |
| 14 | 28 0927 | Болт М30(2-6g(75 ГОСТ 7795-70 | Bolt М30(2-6g(75 GOSТ 7795-70 | 6 |  |
|  | 28 0927-20 | Болт М30(2-6g(75 ГОСТ 7795-70 | Bolt М30(2-6g(75 GOSТ 7795-70 |  | 6 |

###### Рисунок  3.16  Тележка

Figure  3.16  Bogie

| 3.15 2501-21-302СП/-303СП Тележка 2501-21-302SP/-303SP Bogie |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.16, | 2501-21-302СП(SP) | Тележка* | Bogie* | ( |  |
| 3.17 | 2501-21-302-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | ( |
|  | 2501-21-303СП(SP) | Тележка** | Bogie** | ( |  |
|  | 2501-21-303-20СП(SP) | Тележка | Bogie |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 2501-21-302СП ** - входит в 2501-21-303СП * - included in 2501-21-302SP ** - included in 2501-21-303SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-21-160СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | 1 |  |
|  | 2501-21-160-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | 1 |
| 2 | 2501-21-309СП(SP) | Рама тележки передняя | Front bogie frame | 1 |  |
|  | 2501-21-309-20СП(SP) | Рама тележки передняя | Front bogie frame |  | 1 |
| 3 | 4001-21-120СП(SP) | Кожух | Jacket | 1 |  |
|  | 4001-21-120-20СП(SP) | Кожух | Jacket |  | 1 |
| 4 | 31 5317 | Шайба | Washer | 8 |  |
|  | 31 5317-20 | Шайба | Washer |  | 8 |
| 5 | 28 0730 | Болт М20(1,5-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(60 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0730-20 | Болт М20(1,5-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(60 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 6 | 2501-21-311СП(SP) | Рама тележки** | Bogie frame** | 1 |  |
|  | 2501-21-311-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  | 1 |
|  | 2501-21-312СП(SP) | Рама тележки* | Bogie frame* | 1 |  |
|  | 2501-21-312-20СП(SP) | Рама тележки | Bogie frame |  | 1 |
| 7 | 2501-21-180СП(SP) | Механизм сдавания | Release mechanism | 1 |  |
|  | 2501-21-180-20СП(SP) | Механизм сдавания | Release mechanism |  | 1 |

|  | № рис. | 3.16 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 8 | 28 0750 | Болт М20(1,5-6g(120 ГОСТ 7795-70 | Bolt М20(1,5-6g(120 GOST 7795-70 | 6 |  |
|  | 28 0750-20 | Болт М20(1,5-6g(120 ГОСТ 7795-70 | Bolt М20(1,5-6g(120 GOST 7795-70 |  | 6 |
| 9 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 ОТ GOSТ 6402-70 | 6 | 6 |
| 10 | 4001-21-117- -02СП(SP) | Механизм натяжения** | Track-adjusting mechanism** | 1 |  |
|  | 4001-21-117-02-20СП -20SP | Механизм натяжения | Track-adjusting mechanism |  | 1 |
|  | 4001-21-117- -03СП(SP) | Механизм натяжения* | Track-adjusting mechanism* | 1 |  |
|  | 4001-21-117-03-20СП -20SP | Механизм натяжения | Track-adjusting mechanism |  | 1 |
| 11 | 0901-21-71 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 12 | 44 0001 | Пробка | Cover | 8 | 8 |
| 13 | 28 0815 | Болт М24(2-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(50 GOST 7796-70 | 16 |  |
|  | 28 0815-20 | Болт М24(2-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(50 GOST 7796-70 |  | 16 |
| 14 | 31 0350 | Шайба А.24 ГОСТ 11371-78 | Washer А.24 GOSТ 11371-78 | 23 |  |
|  | 31 0350-20 | Шайба А.24 ГОСТ 11371-78 | Washer А.24 GOSТ 11371-78 |  | 23 |
| 15 | 2501-21-145-01СП(SP) | Каток опорный | Track roller | 3 |  |
|  | 2501-21-145-01-20СП -20SP | Каток опорный | Track roller |  | 3 |
| 16 | 30 0350-01 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 | 7 |  |
|  | 30 0350-20 | Гайка М24(2 ГОСТ 15521-70 | Nut М24(2 GOSТ 15521-70 |  | 7 |
| 17 | 2501-21-145СП(SP) | Каток опорный | Track roller | 4 |  |
|  | 2501-21-145-20СП(SP) | Каток опорный | Track roller |  | 4 |

###### Рисунок  3.17  Тележка

Figure  3.17  Bogie

|  | № рис. | 3.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 145-150-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 145-150-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 |
| 2 | 28 0535 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(38 GOSТ 7796-70 | 15 |  |
|  | 28 0535-20 | Болт М16(1,5-6g(38 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(38 GOSТ 7796-70 |  | 15 |
| 3 | 31 5271 | Шайба | Washer | 15 |  |
|  | 31 5271-20 | Шайба | Washer |  | 15 |
| 4 | 4001-21-65 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 5 | 2501-21-540 | Вкладыш | Insert | 2 | 2 |
| 6 | 1501-21-227 | Стопор | Stopper | 1 | 1 |
| 7 |  | Болт М8-6g(16 ГОСТ 7796-70 | Bolt М8-6g(16 GOSТ 7796-70 | 6 | 6 |
| 8 |  | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | Washer 8Т GOSТ 6402-70 | 6 | 6 |
| 9 | 45 0337 | Прокладка | Gasket | 1 |  |
|  | 45 0337-20 | Прокладка | Gasket |  | 1 |
| 10 | 4001-21-76 | Каркас | Framework | 1 | 1 |
| 11 | 40 0493 | Кольцо упругое | Flexible ring | 1 | 1 |
| 12 | 4001-21-62 | Манжета | Collar | 1 | 1 |
| 13 | 4001-21-63 | Манжета | Collar | 1 | 1 |
| 14 | 40 0494 | Кольцо упругое | Flexible ring | 1 | 1 |
| 15 | 4001-21-99 | Втулка | Bushing | 1 | 1 |
| 16 | 2501-21-506-01 | Крышка | Cover | 8 | 8 |
| 17 | 32 5382 | Штифт | Dower | 8 | 8 |
| 18 | 2501-21-506 | Крышка | Cover | 8 | 8 |
| 19 | 31 5355 | Шайба | Washer | 32 |  |
|  | 31 5355-20 | Шайба | Washer |  | 32 |
| 20 | 28 0885 | Болт М24(2-6g(150 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(150 GOSТ 7796-70 | 28 |  |
|  | 28 0885-20 | Болт М24(2-6g(150 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(150 GOSТ 7796-70 |  | 28 |
| 21 | 2501-21-330СП(SP) | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2501-21-330-20СП(SP) | Щиток | Shield |  | 1 |
| 22 | 2501-21-330-01СП(SP) | Щиток | Shield | 1 |  |
|  | 2501-21-330-01-20СП -20SP | Щиток | Shield |  | 1 |
| 23 | 2501-21-115СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller | 1 |  |
|  | 2501-21-115-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller |  | 1 |
| 24 | 28 0720 | Болт М20(1,5-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(40 GOSТ 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0720-20 | Болт М20(1,5-6g(40 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(40 GOSТ 7796-70 |  | 2 |

|  | № рис. | 3.17 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 25 | 31 0310 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOSТ 11371-78 | 2 |  |
|  | 31 0310-20 | Шайба 20(4 ГОСТ 11371-78 | Washer 20(4 GOSТ 11371-78 |  | 2 |
| 26 | 2501-21-88СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 |  |
|  | 2501-21-88-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
|  | 2501-21-88-01СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate | 1 |  |
|  | 2501-21-88-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate* |  | 1 |
| 27 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOSТ 7796-70 | 10 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOSТ 7796-70 |  | 10 |
| 28 | 31 0320 | Шайба 20 ГОСТ 6958-78 | Washer 20 GOSТ 6958-78 | 10 |  |
|  | 31 0320-20 | Шайба 20 ГОСТ 6958-78 | Washer 20 GOSТ 6958-78 |  | 10 |
| 29 | 3501-21-252СП(SP) | Отбойник** | Impingement plate** | 1 |  |
|  | 3501-21-252-20СП(SP) | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
|  | 3501-21-252-01СП(SP) | Отбойник* | Impingement plate* | 1 |  |
|  | 3501-21-252-01-20СП -20SP | Отбойник | Impingement plate |  | 1 |
| 30 | 2001-21-270-01 | Стяжка | Brace | 7 |  |
|  | 2001-21-270-01-20 | Стяжка | Brace |  | 7 |
| 31 | 2501-21-189 | Втулка | Bushing | 7 | 7 |
| 32 | 3501-21-250 | Лист | Sheet | 1 | 1 |
| 33 | 28 0865 | Болт М24(2-6g(130 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(130 GOSТ 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0865-20 | Болт М24(2-6g(130 ГОСТ 7796-70 | Bolt М24(2-6g(130 GOSТ 7796-70 |  | 4 |

Рисунок  3.18  Каток поддерживающий

Figure  3.18 Support roller

| 3.16 2501-21-115СП Каток поддерживающий 2501-21-115SP Support roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.18 | 2501-21-115СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller | ( |  |
|  | 2501-21-115-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller |  | ( |

|  | № рис. | 3.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 28 0566 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(85 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0566-20 | Болт М16(1,5-6g(85 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(85 GOST 7796-70 |  | 2 |

|  | № рис. | 3.18 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 2 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |
| 3 | 2501-21-122 | Опора | Support | 1 | 1 |
|  | 2501-21-215СП(SP) | Каток поддерживающий (состоит из узлов и деталей поз.4-21) | Support roller (consists of pos. 4-21 parts and units) | 1 |  |
|  | 2501-21-215-20СП(SP) | Каток поддерживающий | Support roller |  | 1 |
| 4 |  | Кольцо 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.5) | Ring 070-075-25-2-3 GOSТ 18829-73/ ТU 38.005204-84 (replacement for pos.5 is allowed) | 1 | 1 |
| 5 |  | Кольцо 070-075-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.4) | Ring 070-075-25-2-3 ТU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.4 is allowed) | 1 | 1 |
| 6 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 7 | 40 0212 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 8 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 9 | 2501-21-120 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 10 | 2501-21-315СП(SP) | Каток | Roller | 1 |  |
|  | 2501-21-315-20СП(SP) | Каток | Roller |  | 1 |
| 11 | 2501-21-602 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 12 |  | Подшипник 7212А ТУ 37.006.162-89 | Bearing 7212А ТU 37.006.162-89 | 2 | 2 |
| 13 | 2501-21-124 | Гайка | Nut | 1 | 1 |
| 14 | 2501-21-125 | Кольцо стопорное | Retaining ring | 1 | 1 |
| 15 |  | Кольцо 104-110-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 104-110-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 16 | 2501-21-603 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 17 | 31 5186 | Шайба | Washer | 4 |  |
|  | 31 5186-20 | Шайба | Washer |  | 4 |
| 18 |  | Болт М10-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М10-6g(30 GOSТ 7796-70 | 4 | 4 |
| 19 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 20 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 21 | Т25-21-309 | Крышка | Cover | 1 | 1 |

Рисунок  3.19  Каток опорный

Figure  3.19  Track roller

| 3.17 2501-21-145СП/-145-01СП Каток опорный 2501-21-145SP/-145-01SP Track roller |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.19 | 2501-21-145СП(SP) | Каток опорный* | Track roller* | ( |  |
|  | 2501-21-145-20СП(SP) | Каток опорный | Track roller |  | ( |
|  | 2501-21-145- -01СП(SP) | Каток опорный** | Track roller** | ( |  |
|  | 2501-21-145-01-20СП -20SP | Каток опорный | Track roller |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 2501-21-145СП ** - входит в 2501-21-145-01СП * - included in 2501-21-145SP ** - included in 2501-21-145-01SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 012-016-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 2 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 3 | Т25-21-309 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 4 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 4 | 4 |
| 5 | 40 0212 | Кольцо упругое | Elastic ring | 4 | 4 |
| 6 |  | Кольцо 130-135-36-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.7) | Ring 130-135-36-2-3 GOST 18829-73/ TU 38.005204-84 (replacement for pos.7 is allowed) | 2 | 2 |
| 7 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.6) | Ring 130-135-36-2-51-1668 TU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.6 is allowed) | 2 | 2 |
| 8 | 2501-21-106СП(SP) | Каток* | Roller* | 1 |  |
|  | 2501-21-106-20СП(SP) | Каток | Roller |  | 1 |

|  | № рис. | 3.19 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 9 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |
| 10 | 2501-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |
| 11 |  | Кольцо 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.12) | Ring 070-075-25-2-51-1668 GOST 18829-73/ TU 38.005204-84 (replacement for pos.12 is allowed) | 2 | 2 |
| 12 |  | Кольцо 070-075-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.11) | Ring 070-075-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.11 is allowed) | 2 | 2 |
| 13 | 2501-21-608 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 14 | 2501-21-106-01СП(SP) | Каток** | Roller** | 1 |  |
|  | 2501-21-106-01-20СП -20SP | Каток | Roller |  | 1 |

Рисунок  3.20  Механизм сдавания

Figure  3.20 Track-release mechanism

| 3.18 2501-21-180СП Механизм сдавания 2501-21-180SP Track-release mechanism |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.20 | 2501-21-180СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism | ( |  |
|  | 2501-21-180-20СП(SP) | Механизм сдавания | Track-release mechanism |  | ( |

|  | № рис. | 3.20 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 46-21-33 | Стопор | Stopper | 1 |  |
|  | 46-21-33-20 | Стопор | Stopper |  | 1 |
| 2 | 700-30-2126 | Гайка | Nut | 1 |  |
|  | 700-30-2126-20 | Гайка | Nut |  | 1 |
| 3 | 4001-21-128 | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 4001-21-128-20 | Фланец | Flange |  | 1 |
| 4 | 4001-21-95-01 | Труба | Pipe | 1 |  |
|  | 4001-21-95-01-20 | Труба | Pipe |  | 1 |
| 5 | 2501-21-432 | Пружина | Spring | 1 |  |
|  | 2501-21-432-20 | Пружина | Spring |  | 1 |
| 6 | 4001-21-236-01СП(SP) | Фланец | Flange | 1 |  |
|  | 4001-21-236-01-20СП -20SP | Фланец | Flange |  | 1 |

Рисунок  3.21  Шарнир

Figure  3.21  Hinge

| 3.19 2501-21-190СП Шарнир 2501-21-190SP Hinge |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.21 | 2501-21-190СП(SP) | Шарнир | Hinge | ( |  |
|  | 2501-21-190-20СП(SP) | Шарнир | Hinge |  | ( |

|  | № рис. | 3.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-21-290СП(SP) | Корпус | Housing | 1 | 1 |
| 2 | 2501-21-600 | Ось | Pivot | 1 | 1 |
| 3 | 37 5515 | Пробка | Plug | 2 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 2 |
| 4 | 700-40-260-11 | Прокладка | Gasket | 2 | 2 |
| 5 | 2501-21-192 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 6 | 28 0726 | Болт | Bolt | 6 | 6 |
| 7 | 31 5271 | Шайба | Washer | 8 |  |
|  | 31 5271-20 | Шайба | Washer |  | 8 |
| 8 | 28 0544 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 | 8 |  |
|  | 28 0544-20 | Болт М16(1,5-6g(45 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(45 GOST 7796-70 |  | 8 |
| 9 |  | Кольцо 205-210-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 205-210-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 10 | ТМ2501-21-47 | Фланец | Flange | 1 | 1 |
| 11 | 2501-21-196 | Кольцо | Ring | 1 | 1 |
| 12 | ТМ2501-21-46 | Вкладыш | Insert | 2 | 2 |
| 13 | 40 0323 | Кольцо упругое | Elastic ring | 2 | 2 |
| 14 | 2501-21-198 | Кольцо уплотнительное | Sealing ring | 2 | 2 |
| 15 | 2501-21-193 | Корпус уплотнения | Sealing housing | 1 | 1 |
| 16 |  | Проволока КС 1,6 ГОСТ 792-67 | Wire КС 1,6 GOST 792-67 | 0,6м | 0,6м |

Рисунок  3.22  Гусеница

Figure  3.22  Track

| 3.20 2501-22-1СП Гусеница 2501-22-1SP Track |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.22 | 2501-22-1СП(SP) | Гусеница | Track | ( | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - для установки ледоходных шпор 2501-22-50СП * - for ice moving spurs 2501-21-50SP mounting |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.22 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-22-1 | Звено | Link | 38 | 38 |
| 2 | 2501-22-2 | Звено | Link | 38 | 38 |
| 3 | 2501-22-9 | Втулка | Bushing | 39 | 39 |
| 4 | 2501-22-10 | Палец | Pin | 38 | 38 |
| 5 | 2501-22-3 | Башмак | Shoe | 38 | 38 |
| 6 | 700-28-2351 | Болт | Bolt | 152 | 152 |
| 7 | 700-30-2249 | Гайка (допускается замена на поз.8) | Nut (replacement for pos. 8 is allowed) | 152 | 152 |
| 8 | 700-30-2249И | Гайка (допускается замена на поз.7) | Nut (replacement for pos. 7 is allowed) | 152 | 152 |
| 9 | 2501-22-12 | Палец замыкающий | End pin | 1 | 1 |
| 10 | 2501-22-4 | Башмак | Shoe | 1 | 1 |
| 11 | 28 5860 | Болт | Bolt | 4 | 4 |
| 12 | 700-34-2062 | Шпонка 2-10(8(50 ГОСТ 23360-78 | Key 2-10(8(50 GOST 23360-78 | 2 | 2 |
| 13 | 2501-22-23СП(SP) | Звено замыкающее | Master link | 1 | 1 |
| 14 | 2501-22-22СП(SP) | Звено замыкающее | Master link | 1 | 1 |
| 15 | 2501-22-100СП(SP) | Уплотнение (допускается замена на поз.16) | Sealing (replacement for pos. 16 is allowed) | 78 | 78 |
| 16 | Б2501-22-100СП(SP) | Уплотнение (допускается замена на поз.15) | Sealing (replacement for pos. 15 is allowed) | 78 | 78 |
| 17 | 2501-22-11 | Втулка распорная | Distance piece | 78 | 78 |
| 18 | 40 0128 | Пробка | Plug | 39 | 39 |
| 19 | 44 0017 | Заглушка | End plug | 39 | 39 |
| 20 | 58 5465 | Кольцо упорное | Thrust ring | 2 | 2 |
| 21 | 2501-22-3-01 | Башмак* | Shoe* | 38 | 38 |

Рисунок  3.23  Установка ледоходных шпор на гусеницу

Figure  3.23  Ice moving spurs mounting on the track

| 3.21 2501-22-50СП Установка ледоходных шпор на гусеницу 2501-22-50SP Ice moving spurs mounting on the track |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.23 | 2501-22-50СП(SP) | Установка ледоходных шпор на гусеницу | Ice moving spurs mounting on the track | ( | ( |

|  | № рис. | 3.23 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-22-1-01СП(SP) | Гусеница | Track | 1 | 1 |
| 2 | 46-22-45 | Шпора | Spur | 38 | 38 |
| 3 | 700-28-2349 | Болт | Bolt | 76 | 76 |
| 4 | 700-30-2249 | Гайка | Nut | 76 | 76 |

Рисунок  3.24  Колесо натяжное

Figure  3.24  Idler

| 3.22 2501-21-160СП Колесо натяжное 2501-21-160SP Idler |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.24 | 2501-21-160СП(SP) | Колесо натяжное | Idler | ( |  |
|  | 2501-21-160-20СП(SP) | Колесо натяжное | Idler |  | ( |

|  | № рис. | 3.24 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-21-608 | Ось | Axle | 1 | 1 |
| 2 |  | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 012-016-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 3 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 37 5515-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 4 | Т25-21-309 | Крышка | Cover | 2 | 2 |
| 5 | 2501-21-75СП(SP) | Фланец | Flange | 2 | 2 |
| 6 | ТМ 2501-21-39СП(SP) | Ступица | Hub | 1 |  |
|  | ТМ 2501-21-39-20СП -20SP | Ступица | Hub |  | 1 |
| 7 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 | 40 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 |  | 40 |
| 8 | 31 5317 | Шайба | Washer | 40 |  |
|  | 31 5317-20 | Шайба | Washer |  | 40 |
| 9 | ТМ 2501-21-34 | Упор (допускается замена на поз.10) | Thrust (replacement for pos.10 allowed) | 8 |  |
|  | ТМ 2501-21-34-20 | Упор | Thrust |  | 8 |
| 10 | 2501-21-161СП(SP) | Упор (допускается замена на поз.9) | Thrust (replacement for pos.9 allowed) | 2 |  |
|  | 2501-21-161-20СП(SP) | Упор | Thrust |  | 2 |
| 11 | ТМ 2501-21-33 | Обод | Rim | 1 |  |
|  | ТМ 2501-21-33-20 | Обод | Rim |  | 1 |
| 12 | 40 0404 | Сектор упругий | Flexible segment | 8 | 8 |
| 13 | 2501-21-411 | Болт | Bolt | 20 |  |
|  | 2501-21-411-20 | Болт | Bolt |  | 20 |

|  | № рис. | 3.24 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 14 | 40 0212 | Кольцо упругое | Flexible ring | 4 | 4 |
| 15 |  | Кольцо 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.16) | Ring 070-075-25-2-3 GOSТ 18829-73/ТU 38.005204-84 (replacement for pos.16 allowed) | 2 | 2 |
| 16 |  | Кольцо 070-075-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.15) | Ring 070-075-25-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.15 is allowed) | 2 | 2 |
| 17 | 2501-21-142 | Кольцо уплотнительное | Flexible ring | 4 | 4 |
| 18 |  | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 (допускается замена на поз.19) | Ring 130130-135-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 (replacement for pos.19 is allowed) | 2 | 2 |
| 19 |  | Кольцо 130-135-36-2-3 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005204-84 (допускается замена на поз.18) | Ring 130-135-36-2-3 GOSТ 18829-73/ ТU 38.005204-84 (replacement for pos.18 is allowed) | 2 | 2 |

Рисунок  3.25  Механизм натяжения

Figure  3.25  Track-adjusting mechanism

| 3.23 4001-21-117-02СП/-03СП Механизм натяжения 4001-21-117-02SP/-03SP Track-adjusting mechanism |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.25 | 4001-21-117-02СП(SP) | Механизм натяжения | Track-adjusting mechanism | ( |  |
|  | 4001-21-117-02-20СП -20SP | Механизм натяжения* | Track-adjusting mechanism* |  | ( |
|  | 4001-21-117-03СП(SP) | Механизм натяжения | Track-adjusting mechanism | ( |  |
|  | 4001-21-117-03-20СП -20SP | Механизм натяжения** | Track-adjusting mechanism** |  | ( |

| ПРИМЕЧАНИЕ Note | * - входит в 4001-21-117-02СП ** - входит в 4001-21-117-03СП * - included in 4001-21-117-02SP ** - included in 4001-21-117-03SP |
| --- | --- |

|  | № рис. | 3.25 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 22 9147000014 | Кольцо опорное Е20-115-120 ТУ 2290-004-48774662-2002 | Bearing ring Е20-115-120 ТU 2290-004-48774662-2002 | 1 | 1 |
| 2 |  | Манжета Е32-100-4 ТУ 2290-003-48774662-2002 | Collar Е32-100-4 ТU 2290-003-48774662-2002 | 1 | 1 |
| 3 | 4001-21-165 | Шайба | Washer | 1 | 1 |
| 4 |  | Кольцо 150-155-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 150-155-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 1 | 1 |
| 5 | 58 0760 | Кольцо С100 ГОСТ 13940-86 | Ring С100 GOSТ 13940-86 | 1 | 1 |
| 6 | 4001-21-126 | Крышка | Cover | 1 | 1 |
| 7 | 28 0140 | Болт М8-6g(40 ГОСТ 7808-70 | Bolt М8-6g(40 GOSТ 7808-70 | 2 |  |
|  | 28 0140-20 | Болт М8-6g(40 ГОСТ 7808-70 | Bolt М8-6g(40 GOSТ 7808-70 |  | 2 |
| 8 | 4001-21-265-01СП(SP) | Цилиндр | Cylinder | 1 | 1 |

|  | № рис. | 3.25 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 9 | 22 9147000013 | Кольцо опорное Е20-120-125 ТУ 2290-004-48774662-2002 | Bearing ring Е20-115-120 ТU 2290-004-48774662-2002 | 2 | 2 |
| 10 | 4001-21-260-02СП(SP) | Шток* | Rod* | 1 |  |
|  | 4001-21-260-02-20СП -20SP | Шток | Rod |  | 1 |
|  | 4001-21-260-03СП(SP) | Шток** | Rod* | 1 |  |
|  | 4001-21-260-03-20СП -20SP | Шток | Rod |  | 1 |
| 11 | 700-32-2177 | Штифт | Dower | 1 | 1 |
| 12 |  | Кольцо 16(22 МН4152-62 | Ring 16(22 МН4152-62 | 1 | 1 |
| 13 | 37 5515 | Пробка | Plug | 1 | 1 |
| 14 | 50 0192 | Кольцо СТ13-5-4 ГОСТ 288-72 | Ring СТ13-5-4 GOSТ 288-72 | 4 | 4 |
| 15 | 46-21-756 | Игла | Needle | 1 |  |
|  | 46-21-756-20 | Игла | Needle |  | 1 |
| 16 | 46-21-717 | Пробка | Plug | 1 |  |
|  | 46-21-717-20 | Пробка | Plug |  | 1 |
| 17 | 46-21-718 | Обойма | Casing | 2 | 2 |
| 18 | 700-40-260-11 | Прокладка | Gasket | 1 | 1 |
| 19 | 1101-21-136 | Наконечник | Tip | 1 |  |
|  | 1101-21-136-20 | Наконечник | Tip |  | 1 |
| 20 |  | Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ 19853-74 | Oiler 1.2Ts6хр GOSТ 19853-74 | 1 |  |
|  |  | Масленка 1.2Кд6хр ГОСТ 19853-74 | Oiler 1.2Kd6хр GOSТ 19853-74 |  | 1 |

Рисунок  3.26  Рама

Figure  3.26  Frame

| 3.24 2502-11-3СП Рама 2502-11-3SP Frame |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.26 | 2502-11-3СП(SP) | Рама | Frame | ( |  |
|  | 2502-11-3-20СП(SP) | Рама | Frame |  | ( |

|  | № рис. | 3.26 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-11-46СП(SP) | Опора | Support | 1 |  |
|  | 2501-11-46-20СП(SP) | Опора | Support |  | 1 |
| 2 | 28 0823 | Болт 3М24(2-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М24(2-6g(60 GOST 7796-70 | 4 |  |
|  | 28 0823-20 | Болт 3М24(2-6g(60 ГОСТ 7796-70 | Bolt 3М24(2-6g(60 GOST 7796-70 |  | 4 |
| 3 | 31 5355 | Шайба | Washer | 4 |  |
|  | 31 5355-20 | Шайба | Washer |  | 4 |
| 4 | 2502-11-23-05СП(SP) | Корпус с лонжеронами | Body with side members | 1 |  |
|  | 2502-11-23-05-20СП(SP) | Корпус с лонжеронами | Body with side members |  | 1 |
| 5 | 28 0520 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 | 9 |  |
|  | 28 0520-20 | Болт М16(1,5-6g(30 ГОСТ 7796-70 | Bolt М16(1,5-6g(30 GOST 7796-70 |  | 9 |
| 6 |  | Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 16 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 7 | 2501-11-203 | Лист | Sheet | 2 |  |
|  | 2501-11-203-20 | Лист | Sheet |  | 2 |
| 8 | 403-11-187 | Планка | Strip | 1 |  |
|  | 403-11-187-20 | Планка | Strip |  | 1 |
| 9 | 28 0725 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 | 2 |  |
|  | 28 0725-20 | Болт М20(1,5-6g(50 ГОСТ 7796-70 | Bolt М20(1,5-6g(50 GOST 7796-70 |  | 2 |

|  | № рис. | 3.26 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 10 |  | Шайба 20 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 20 OT GOST 6402-70 | 2 | 2 |
| 11 | ТМ2501-11-14СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | ТМ2501-11-14-20СП -20SP | Балка | Beam |  | 1 |
| 12 | 2501-11-280 | Палец | Pin | 1 | 1 |
| 13 | 403-11-182 | Втулка | Bushing | 6 | 6 |

Рисунок  3.27  Балка

Figure  3.27  Beam

| 3.25 ТМ2501-11-14СП Балка ТМ2501-11-14SP Beam |
| --- |
| № рис. Fig. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Кол-во на исполнение Q-ty per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 3.27 | ТМ2501-11-14СП(SP) | Балка | Beam | ( |  |
|  | ТМ2501-11-14-20СП -20SP | Балка | Beam |  | ( |

|  | № рис. | 3.27 |
| --- | --- | --- |
|  | Fig. No |  |
| № поз. Pos. No | Обозначение Designation | Наименование Denomination | Количество на исполнение Quantity per unit |
|  |  |  | УХЛ UKHL | Т |
| 1 | 2501-11-36СП(SP) | Виброизолятор | Vibration insulator | 2 | 2 |
| 2 | 2501-11-35СП(SP) | Виброизолятор | Vibration insulator | 2 | 2 |
| 3 | ТМ2501-11-13СП(SP) | Балка | Beam | 1 |  |
|  | ТМ2501-11-13-20СП -20SP | Балка | Beam |  | 1 |
| 4 |  | Подшипник ШСЛ80 ГОСТ 3635-78 | Bearing ShSL80 GOSТ 3635-78 | 2 | 2 |
| 5 | 58 0818 | Кольцо С125 ГОСТ 13941-86 | Ring С125 GOSТ 13941-86 | 4 | 4 |
| 6 | 58 0836 | Кольцо С 140 ГОСТ 13941-86 | Ring С 140 GOSТ 13941-86 | 4 | 4 |
| 7 | ТМ2501-11-15СП(SP) | Манжета | Collar | 4 | 4 |
| 8 | ТМ2501-11-5 | Кольцо | Ring | 4 |  |
|  | ТМ2501-11-5-20 | Кольцо | Ring |  | 4 |
| 9 |  | Кольцо 079-085-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | Ring 079-085-36-2-51-1668 ТU 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 |
| 10 | ТМ2501-11-20СП(SP) | Манжета | Collar | 4 | 4 |
| 11 | 2501-11-282 | Втулка | Bushing | 2 | 2 |
| 12 |  | Болт М12(1,25-6g(25 ГОСТ 7796-70 | Bolt М12(1,25-6g(25 GOST 7796-70 | 8 | 8 |
| 13 |  | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | Washer 12 OT GOST 6402-70 | 8 | 8 |
| 14 | 3501-11-33СП(SP) | Манжета | Collar | 2 | 2 |